## Slide 1: Konektori i karakteristike ATX standarda jedinice napajanja računarskog sistema
Osnove računarskog hardvera

## Slide 2
Najzastupljeniji današnji standard (Form Factor) napajanja je ATX (Advanced Technology Extended).
Standardi napajanja

## Slide 3
Sve do uvođenja Intelove ATX arhitekture 1995. godine, oblici i veličine napajanja koji su se koristili u računarima razlikovali su se prvenstveno po veličini i položaju u kućištu računara.
ATX i srodni standardi donijeli su neka nova svojstva, ali danas su praktično sva računarska napajanja usklađena sa istim osnovnim elektronskim rješenjem.

## Slide 4
Na tržištu računara, IBM je prvi uveo standarde vezane za oblik i dimenzije kućišta napajanja, da bi kasnije mnogi drugi proizvođači kopirali ove standarde.
Težnja ka daljoj standardizaciji napajanja vrši se i danas, povremenim uvođenjem novih tipova konektora, više naponskih linija, većim snagama napajanja i sl..

## Slide 5
Današnja ATX napajanja imaju glavne konektore za matičnu ploču sa vođicama, tako da se ne mogu umetnuti obrnuto ili u pogrešnom redosljedu.

## Slide 6
Februara 2000. godine Intel je usvojio noviji standard ATX/ATX12V, pri čemu je dodat 4-pinski +12V konektor za dodatno napajanja CPU (zbog ovog +12V konektori napajanja se nazivaju ATX12V).

## Slide 7
Prvobitni ATX standard zahtijevao je da 80mm ventilator bude postavljen sa unutrašnje strane napajanja, kako bi mogao da usmjerava vazduh preko matične ploče i da ga uvlači iz spoljne sredine sa zadnje strane kućišta.

## Slide 8
ATX napajanja uvode novi priključak koji daje napon +3,3V, čime se otklanja potreba za regulatorima napona na matičnoj ploči za napajanje procesora i drugih kola koja koriste napon +3,3V.