## Slide 1
Mrežne
kartice

## Slide 2
Mrežna
kartica
Mrežni adapteri ( engl. Network Interface
Card) ili
uzmeđu
•
mrežne kartice
obezbeđuju fizičku
vezu
kablova i računara.
Instalira se u slotove računara
•

## Slide 3
Koristi se za povezivanje računara unutar lokalne mreže (LAN -Local Area Network) ili bežične mreže (WAN Wireless Area Network)
Često je integrisana na ploči
Koriste RJ45 priključa
U zavisnosti od brzine transfera podataka dijele se na
10 Mb/s kartice
100 Mb/s kartice
1Gb/s karticw

## Slide 4
Adapteri
za
bežične
mreže
Koristi se za bežične mreže (gde nije moguće koristiti
kablove), koristi radio talase za povezivanje
Adapteri imaju:
o Sobnu difuznu antenu i antenski kabl
o Mrežni softver
o Dijagnostički sofver za otkrivanje i otklanjenje problema
•
•

## Slide 5
PC Card WLAN kartica
Namijenjena je za upotrebu u prijenosnim računalima koja mogu primiti PC Card karticu
Interna PCI kartica
Namijenjena je bežičnom umrežavanju desktop računara.
Nemojte se začuditi kada prvi put vidite internu WLAN karticu: u većini slučajeva radi se o posebnom adapteru pomoću kojega je PC Card kartica prilagođena za korištenje u PCI slotu desktop računalr. PC Card kartica jednostavna je umetnuta u ovaj adapter, no funkcionalnost je ista.
I na kraju postoje i prave PCI bežične mrežne kartice.
USB pristupni uređaj
Njegovo srce također obično čini klasična PC Card WLAN kartica,”upakovana” u kučište koje se na računalo spaja USB kablom. Ovo je u svakom slučaju najbrži način da stolno računalo spojite na 802.11b bežičnu mrežu

## Slide 6
Zadaci
mrežnih
kartica
Obavlja četiri osnovna zadatka:
•
•
•
Priprema podataka za slanj a kroz mrežu
Šalje podatke drugom računaru
Kontroliše protok podataka između računara i mrežnog kabla
Prima podatke iz kablova i prevodi ih u oblik koji
•
CPU
može da se koristi.

## Slide 7
Pripremanje
podataka
•
Izvodi se pretvaranje podataka iz paralelnog u serijski
prenos
Računar šalje i prima podatke, ali nikada istovremno
Primopredajnik – prevodi rečunarski digitalni signal u
električni ili svetlosni signal (kroz kabl)
Bafer – rezervisani deo RAM adaptera za privremeni prihvat podataka
•
•
•

## Slide 8
MAC
Svaka
mrežna kartica ima
jedinstvenu
adresu
na
mreži
•
MAC (MEDIUM ACCESS CONTROL)
•
IEEE
(Institute
of
Electrical
and
Electronics
Engineers)
–
dodeljuje
proizvođaču
jedinstvene
blokove
adresa
svakom
•
•
•
Npr:
00:04:5A:D1:9D:25
Šest bajtova u heksadecimalnom obliku
Proizvođači :
Intel, Realtek, Novell, Via Networking, Cisco

## Slide 9
Proizvođači
00-00-0C - Cisco
00-00-0E - Fujitsu
00-00-5E - IANA
00-00-AA - Xerox
00-00-C0 - Western Digital
00-00-E2 - Acer
00-80-C2 - IEEE 802.1 група
00-A0-3E - ATM Forum
00-AA-00 - Intel
MAC
adresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08-00-09
08-00-20
08-00-2B
08-00-46
08-00-56
-
-
-
-
-
Hewlett-Packard
Sun DEC Sony
Stanford University
08-00-5A - IBM
80-00-10 - AT&T

## Slide 10
Slanje i
kontrola
• Pre
slanje,
dva
adaptera
treba
da
se
slože oko:
o Maksimalne veličine grupe podataka
o Količini podataka pre prijema
o Vremanskom intervalu između slanja grupa podataka
o Vremenu pre slanja potvrde
o Količini podataka koju može da primi kartica
o Brzina prenosa podataka

## Slide 11
Kompatibilnost
•
•
Potrebno je podesiti sabirnice,
Da bi se obezbedilo mora:
o Uklopiti u unutrašnju strukturu račuanra
o Ima odgovarajuće konktore
Sabirnice :
o ISA
o Eisa
o Mico Channel
o PCI
kablovi
i
mrež.
Kartice
•

## Slide 12
Vrste
mrežnih
adaptera
Kartice za stone računare (jedan priljučak)
Za peer to peer mreže
Za servere (više priljučaka, veća pouzdanost, veći protok, manje opterećenje procesora)
Mrežne kartice (bežično)
•
•
•
•
Prema brzini: 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps propusnost
podataka
FAST ETHERNET I GIGABIT ETHERNET

## Slide 13
Problemi!!!!
Veći
protok
podataka
kroz
sabirnicu
i
kabl
nego
•
kroz mre. karticu (pomoćna memorija)
•
Dvije mrežne kartice
novija (brža)
- jedna starija (sporija) druga

## Slide 14
Korisni linkovi, nije obavezno ali preporuceno za prakticnu vjezbu:
1. How to Troubleshoot and Resolve any Wired NIC issues with a Desktop PC
(Kako da otkrijemo i rijesimo bilo koji problem sa mreznom karticom na stonom PC-I
https://www.dell.com/support/article/en-us/sln285431/how-to-troubleshoot-and-resolve-any-wired-nic-issues-with-a-desktop-pc?lang=en
2. Rešavanje problema sa Wi-Fi vezom u operativnom sistemu Windows
https://support.microsoft.com/sr-latn-me/help/10741/windows-fix-network-connection-issues
3. NIC Teaming
https://www.youtube.com/watch?v=8qRMwpgLJek
4. Youtube primjer sa troubleshootingom NIC-a
https://www.youtube.com/watch?v=778rS_FMb10

## Slide 15
{
Kraj
časa