## Slide 1: kablovi i konektori računarskih sistema
Namjena i podjela

## Slide 2: Kabal
Definicija kabla
  Jedan ili više međusobno izolovanih provodnika medijuma koji prenosi snagu ili informaciju sa jednog mesta na drugo.
  Električni kabal
  Jedan ili više međusobno izolovanih električnih provodnika koji prenosi električnu energiju ili informaciju sa jednog mesta na drugo.

## Slide 3: Električni kabal

## Slide 4: Električni kabal-Namjena
Podjela prema namjeni
  Energetski
  Komunikacioni (signalni)

## Slide 5: Energetski električni kabal
Poprečni presjek – količina električne energije

## Slide 6: Energetski električni kabal
    Broj žila
      AC-Polifazni, najčešće do 5 žila
      DC-Višestruke linije iste namjene, iste ili slične kolorifikacije

## Slide 7: Energetski električni kabal
Tip žila
  Puna žila
  Finožična žila
Izolacija
Provodnik

## Slide 8: Energetski električni kabal
Izolacija
  Konstrukcija za optimalnu nosivost, termalnu disipaciju, savitljivost i zaštitu kako voda tako i okoline

## Slide 9: Komunikacioni električni kabal

## Slide 10: Komunikacioni električni kabal
Poprečni presjek
  Zavisi od frekvencije/brzine komunikacije
  (što je frekvencije/brzina veća poprečni presjek opada)

## Slide 11: Komunikacioni električni kabal
    Broj žila
      Prema namjeni protokola
      Kolorifikacija žila prema standardu

## Slide 12: Komunikacioni električni kabal
Tip žila
  Najčešće finožična žila
      VF signali teže ka površini provodnika-povećava se povrsina kojim se signal prostire
      Savitljivost
  Ređe puna žila
Izolacija
Provodnik

## Slide 13: Komunikacioni električni kabal
Izolacija - Konstrukcija za optimalnu
    Provodnost signala na datoj frekvenciji
    Savitljivost – metod upotrebe
    Zaštitu voda i okoline

## Slide 14: Električni konektor
Električni konektor je:
  Krajnji fizički čvrsto vezani element električnog kabla
  Služi za kreiranje ispravne električne i sigurne mehaničke veze izmedju kabla, drugog kabla ili uredjaja
  Prilagodjen je upotrebi
  Standardizovan

## Slide 15: Računarski kablovi

## Slide 16: Računarski kablovi
Standardizacija je važna
Konektori moraju biti podržani generacijski
Limit kabla, voda i konstrukcije mora biti veći od trenutne tehnologije

## Slide 17: Računarski kablovi
Svi računarski napojni kablovi i konektori su:
  Sačinjenji od finožičnih vodova
  Standardnom bojom obelježeni
  Prenose jednosmjernu struju - osim mrežnog napojnog kabla.

## Slide 18: Mrežni napojni električni kabal
Tip utikača sa strane 220V~ je:
Tip F ili C
Na računarskoj opremi :
Tip utikača C13
Tip utičnice C14
Nastavno kablo je tipa C13-C14

## Slide 19: Napojni računarski vodovi
Svi napojni vodovi računarskog sistema dolaze od strane napajanja.
Rangirani su maksimalno do struje od 10A
Izuzetak predstavlja USB napajanje koje se najčešće uzima sa ploče i mora biti filtrirano do maksimalno 5A

## Slide 20: ATX 20 – 24 Pin konektor
Povezuje se na matičnu ploču
Dodatna 4 pina mogu a ne moraju biti povezana

## Slide 21: ATX 12V – konektor
Predstavlja konektor koji je posvećen samo napajanju procesora naponom od 12V.
Izvodi se kao 4 i 8 pin konektor
  Žuta 12V
  Crna 0 V

## Slide 22: ATX PCI-E 12V – konektor
Predstavlja konektor koji je posvećen samo napajanju PCI-E slota i kartice naponom od 12V.
Izvodi se kao 4,6 i 8 pin konektor
  Žuta 12V
  Crna 0 V

## Slide 23: MOLEX AMP 8981 - Napojni
Četvorožilni konektor
Žuta 12V
Crna 0v
Crvena 5V
Najčešće se koristi za napajanje
    HDD
    CD-DVD
    Ventilatora
    Pumpi
Može se kombinovati sa ostalim napojnim konektorima kao nastavni kabal

## Slide 24: Mini-Molex AMP 171822-4
Četvorožilni konektor
Žuta 12V
Crna 0v
Crvena 5V
Najčešće se koristi za napajanje
    FDD
    Čitača kartica
Može se kombinovati sa ostalim napojnim konektorima kao nastavni kabal

## Slide 25: SATA-Napojni kabal
Četvorožilni konektor
  Žuta 12V
  Crna 0v
  Crvena 5V
  Orandž 3.3V
Najčešće se koristi za napajanje
    HDD
    CD-DVD
Može se kombinovati sa ostalim napojnim konektorima kao nastavni kabal

## Slide 26: USB v2.0 konnektor
Osmožilni konektor u desetožilnom kućištu sa orijentacionim pinom
  Crvena 5V
  Crna 0v
  Zelena D+
  Bijela D-
Podnožje uvjek ide kao par USB

## Slide 27: USB v3.0 konnektor
Devetnaestožilni konektor u dvadesetožilnom kućištu sa orijentacionim soketom i pinom
Podnožje uvjek ide kao par USB

## Slide 28: ATA-IDE Kabal
40 ili 80 pin kabal
Dva ATA-IDE uređaja u Master-Slave ili Cable select kombinaciji

## Slide 29: Floppy kabal
34 pin kabal
Za Floppy uređaj

## Slide 30: SATA data kabal
7 pin kabal
Za SATA uređaje
  HDD
  CD-DVD

## Slide 31: Cooler cable
4-pin konektor
  Crna 0V
  Žuta 12V
  Zelena kontorla brzine
  Plava Informacija o brzini

## Slide 32: Front panel audio
Devetožilni konektor u desetožilnom kućištu sa orijentacionim pinom

## Slide 33: Menadžment kablova
Ne postoje pravila i uputstva, postoje samo smjernice
  Izbor kućišta sa proširenim side panelom
  Pristupačnost komponentama
  Jednostavno održavanje
  Jednostavna izmjenljivost komponenti
  Smanjena obstrukcija

## Slide 34: Menadžment kablova

## Slide 35: Menadžment kablova

## Slide 36: Menadžment kablova