## Slide 1: OSI referentni model

## Slide 2: OSI referentni model

## Slide 3
Razmjena podataka između umreženih uređaja podrazumijeva sprovođenje niza složenih procedura
Većina procedura se realizuje softverski - mrežni softver - koji se izvršava u čvorovima mreže
Mrežni softver se razbija na više vertikalno povezanih slojeva.
Sloj se bavi jednim specifičnim aspektom komunikacije.
Svaki sloj koristi usluge nižeg sloja i pruža usluge (servis) višem sloju, skrivajući detalje koji se tiču realizacije servisa

## Slide 4
Ravnopravni slojevi
Prividna komunikacija
Stvarna komunikacija

## Slide 5
Arhitektura mreže:
  skup protokola i slojeva
Protokol stek:
  skup protokla (jedan protokol po sloju)

## Slide 6: Arhitektura mreže (enkapsulacija podataka)
Princip toka podataka i upravljačkih informacija kroz protokol stek ilustrovan je na Sl. 2‑2. Pretpostavka je da vršni sloj (sloj 5) mrežne arhitekture, generiše poruku (M) koju želi da isporuči peer sloju na nekoj udaljenoj mašini. Sloj 5 predaje poruku sloju 4. Sloj 4 na početak poruke umeće svoje zaglavlje (header) i sve zajedno prosleđuje sloju 3 itd.

## Slide 7
Servis:
  Odnosi se na vertikalnu komunikaciju između slojeva na istoj mašini)
  Skup operacija koje dati sloj nudi sloju iznad.
  Dostupan preko interfejsa.
  Sloj nižeg nivao je provajder servisa, a sloj višeg klijent ili korisnik servisa.
Protokol:
  Bavi se horizontalnom komunikacijom između ravnopravnih slojeva na različitim mašinama
  Definiše skup pravila za kreiranje i značenje poruka koje se razmenjuju između ravnopravnih slojeva

## Slide 8: Arhitektura mreže (standardne arhitektura)
OSI referentni model
  Sveobuhvatni model mrežne komunikacije
  Podloga mnogim savremenim mrežnim arhitekturama
  Retko se koristi u praksi
TCP/IP referentni model
  U širokoj upotrebi
  Okosnica Interneta

## Slide 9
Uveden 1983. godine od strane međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO - International Standard Organization).
Opšti model za razumijevanje i razvoj fleksibilnih, robusnih i otvorenih mrežnih aritektura

## Slide 10: OSI referentni model (slojevi)
Slojevi 1, 2 i 3 (fizički, sloj veze i mrežni sloj ):
  Slojevi za podršku rada mreže
  Specifikaciju signala, fizičkih veza i adresa, tajming i pouzdanost, rutiranje ...
Slojevi 5, 6 i 7 (prezentacioni, sloj sesije i sloj aplikacije)
  Slojevi za podršku korisniku
  Usklađenost prezentacije podataka i pravila dijaloga dve udaljene aplikacije
Sloj 4 (transportni sloj)
  Uspostavljanje i održavanje konekcije i pouzdani prenos podataka između krajnjih aplikacija u mreži složene topologije
Slojevi 4-7 se realizuju u softveru; Slojevi 1-3 kombinacija hardvera i softvera, sa izuzetkom fizičkog sloja koji je se uvek realizuje u hardveru
Slojevi 1, 2 i 3 sadržani u mrežnom softveru i hostova i rutera, dok su slojevi 4-7 prisutni samo u hostovima

## Slide 11
Odgovoran za prenos bitova preko fizičkog prenosnog medijuma
Definiše mehaničke i električne karakteristike prenosnog medijuma i interfejsa između mrežnog uređaja i prenosnog medijuma

## Slide 12
Fizičke karaketristike medijuma:
  Definiše tip prenosnog medijuma (žičani, optički ili bežični) i električne i mehaničke karakteristike interfejsa za spegu uređaja na medijum, sve do nivoa tipova utičnica i rasporeda pinova na priključnim konektorima
Reprezentacija bitova:
  Tip kodiranja i modulacije (kako se bitovi konvertuju u signal).
Brzina prenosa:
  Broj bita koji se jednoj sekundi prenose preko fizičkog medijuma (bitska brzina), u jedinicama kao što su: Kbps (kilobits-per-scond) - ili Mbps (Megabits-per-second).
  Bitski interval - trajanje jednog bita - recipročna vrijednost bitske brzine

## Slide 13: OSI - Sloj veze
Transformiše fizički sloj u pouzdani link za isporuku podataka od čvora do čvora
Detektuje i ako je to moguće koriguje greške u prenosu. Koordiniše rad brzog predajnika i sporog prijemnika. Obezbeđuje kontrolu deljivog fizičkog medijuma (kod multipoint linkova
Funkcije:
  Uokviravanje
  Fizičko adresiranje
  Kontrola protoka
  Kontrola grešaka
  Kontrola prisupa medijumu

## Slide 14: OSI - Sloj mreže
Isporuka paketa od izvora do odredišta koji se mogu nalaziti i u različitim mrežama
Najvećim dijelom se izvršava u ruterima
Isporuka nije garantovana

## Slide 15
Funkcije:
  Logičko adresiranje
  Rutiranje
  Fragmentacija paketa
  Kontrola zagušenja
  Kvalitet servisa

## Slide 16: OSI – Transportni sloj
Odgovoran za isporuku celokupne poruke od izvora do odredišta (od-kraja-do kraja)
  Prihvata podatke od višeg sloja, deli ih na manje jedinice, ako je to potrebno, prosleđuje ih sloju mreže i obezbeđuje da svi oni korektno stignu na drugi kraj.
  Niži slojevi se bave komunikacijom između mašine i njenih suseda. Transportni sloj se bavi komunikacijom između aplikacija koje se izvršavaju na udaljenim hostovima.
Funkcije:
  Adresiranje servisa
  Segmentacija i rekonstrukcija
  Upravljanje konekcijom
  Kontrola protoka
  Kontrola grešaka

## Slide 17
Omogućava korisnicima na različitim mašinama da uspostave sesiju između njih.
Pruža sledeće servise:
  Upravljanje dijalogom (ko i kada može da šalje podatke)
  Kontrola pristupa zajedničkim resursima (sprečava da dve strane u isto vreme pokušaju izvođenje neke kritične operacije)
  Sinhronizacija (nadgledanje dugotrajnih prenosa velikih fajlova za slučaj abnormalnog prekida kako bi se po ponovnom uspostavljanju komunikacije prenos nastavio počev od tačke prekida)

## Slide 18
Obavlja transformacije podataka, neophodne radi usklađivanja formata podataka, racionalnog korišćenje komunikacionog kapaciteta mreže i obezbeđivanje sigurnost podataka:
  Prevođenje
  Kompresija podataka
  Šifrovanje podataka
Ima ulogu sličnu prevodiocu između osoba koje govore različitim jezikom
U upotrebi su različiti sistemi kodiranja podataka: ASCII, EBCDIC, ...
Na strani predajnika podaci se prevodi u standardni (mrežni) format, na strani prijeminka podaci se prevode iz standardnog u kodni sistem prijemnika

## Slide 19
Sloj aplikacije je vršni sloj OSI modela koji omogućava korisniku korišćenje usluga mreže. Svrha šest nižih slojeva je obezbjeđivanje pouzdanog prenosa podataka.
Međutim, prenos podataka, sam po sebi, nije krajnji cilj.
Tek na aplikacionom nivou, mogućnost razmjene podataka sa udaljenim korisnicima se uobličava u svrsishodne servise i aplikacije.

## Slide 20
Sloj aplikacije obezbeđuje interfejs i podršku za standardne servise kao što su elektronska pošta, pristup i prenos udaljenih fajlova, Web i dr. Napomenimo da korisnik ne mora biti čovjek.
Korisnik može biti neka druga aplikacija koja se izvršava na istom računaru.
U tom slučaju, interfejs nisu tastatura, miš i ekran već skup funkcija (servis) koje su na raspolaganju korisničkom programu.

## Slide 21: Insert Title Text
Insert Text
Insert Text
Insert Text
Insert Text

## Slide 22: Insert Title Text