## Slide 1: Protokol mrežnog sloja X.25

## Slide 2
Definisati podsisteme računarske mreže.
Definisati i objasniti paketsku komutaciju.
Navesti funkcije mrežnog sloja.

## Slide 3
Na osnovu komunikacionog modela znamo da se u slučaju komunikacije između dvije stanice, na otpremnoj strani obavljaju dvije konverzije:
  konverzija korisnikove informacije u signal podatak (koder izvora) i
  na izlasku na liniju, signal podataka se konvertuje u signal pogodan za prenos kroz dati fizički medijum (linijski koder).
Na prijemnoj strani obavlja se inverzna funkcija u linijskom dekoderu i dekoderu izvora.
Koder i dekoder izvora se često označavaju kao DTE (Data Terminal Equipment) uređaji, dok se linijski koder i dekoder nazivaju DCE (Data Cuircuit-terminating Equipment).
Dakle, na svakom kraju linije postoji po jedan DTE i DCE uređaj.

## Slide 5
Komunikacija između stanice i mreže (krajnjeg čvora) odvija se preko protokola tri sloja:

## Slide 6
Protokoli fizičkog sloja i sloja veze podataka regulišu kretanje podataka između radne stanice i mreže.
Osnovni zadatak sloja mreže je da obezbijedi prenos između radnih stanica.
Ova usluga može se obaviti kao:
Konekciono orijentisana usluga (prenos preko virtuelnih linija)
Beskonekciona usluga (datagramska usluga)

## Slide 7: X.25
Da bi se specificirao DTE-DCE interfejs mnoge starije javne mreže (posebno u Evropi) koriste standard X.25.
X.25.je i danas najpoznatiji i najšire korišćeni protokolski standard za sinhroni prenos podataka sa komutacijom paketa.
Razvio ga je CCITT 1976. da bi stvorio interfejs između paketski komutiranih mreža i njihovih korisnika, a kasnije je napravljeno nekoliko revizija, pa se govori o ITU-T X.25 preporukama.

## Slide 8
X.25 mreža može da bude
  javna (pruža usluge svim potencijalnim korisnicima) ili
  privatna (koristi se za potrebe jednog ili više korisnika koji razmjenjuju informacije unutar svog zatvorenog sistema).
Većina X.25 mreža radi brzinom do 100 kbps, što ih za mnoge vrste prenosa čine zastarjelim, ali su one još uvijek veoma rasprostranjene.

## Slide 9
Standard X.25 je konekciono orijentisan i podržava i virtuelno komutirane linije.
Obuhvata tri sloja
  Fizički sloj
  Sloj veze podataka
  Mrežni sloj

## Slide 11
Protokol fizičkog sloja, nazvan X.21, specificira mehanički i električni interfejs između računara korisnika (DTE) i mreže (DCE).
Standard sloja veze podataka ima brojne varijante koje su projektovane da se bave uspostavljanjem, kontrolom i raskidanjem logičke (virtuelne )veze između korisnika i mreže kao i greškama nastalim tokom prenosa na liniji između korisnika i mreže.
U X.25 mrežama se kao protokol sloja veze podataka koristi HDLC protokol

## Slide 12
Protokol paketskog sloja se bavi adresovanjem, kontrolom protoka (flow control), potvrđivanjem isporuke, prekidima i sl.
U osnovi, ovaj sloj omogućava korisniku da uspostavi virtuelne linije i da onda šalje pakete do najviše 128 bajtova po paketu.

## Slide 13
U DTE uređaju (koderu izvora) formiraju se paketi podataka i upravljački paketi koji se preko interfejsa sloja veze podataka, prenose u DCE uređaj (linijski koder).
U linijskom koderu svaki paket unosi se u po jedan ram sloja veze podataka.
Ovi paketi se pouzdano i po redosljedu isporučuju.

## Slide 14
Paketski sloj obavlja i poslove vezane za multipleksiranje i to je v eoma važna usluga koju pruža X.25.
Moguće je da se preko jedne fizičke DTE-DCE linije multipleksiranjem ostvari do 4095 simultanih dupleksnih virtuelnih linija sa drugim DTE uređajima.

## Slide 15
X.25 standard je razvijen prije OSI referentnog modela i zato se ne uklapa u potpunosti u OSI model.
Obično se tri prva sloja OSI modela izjednačavaju sa tri sloja X.25 standarda, što međutim nije potpuno tačno.
Slojevi 1 i 2 u OSI referentnom modelu u potpunosti odgovaraju slojevima 1 i 2 standarda X.25, ali vidi se da paketski sloj obavlja i neke poslove od kraja do kraja mreže, što više odgovara transportnom protokolu.
s druge strane, paketski sloj ne obavlja sve funkcije transportnog protokola da bi ga u potpunosti izjednačili sa transportnim slojem OSI modela.

## Slide 16: Frame relay
visoko djelotvorni WAN protokol
koristi fizički sloj i sloj veze podataka OSI referentnog modela
najdjelotvorniji način prenosa podataka na veliku daljinu po mrežama dobro zaštićenim od grešaka
širok opseg brzina rada, tipične su brzine od 56kbps do 2Mbps

## Slide 17
DCE – Data Circuit Equipment
mrežna oprema: mrežni komutator
DTE – Data Terminal Equipment
uređaji: routeri, mostovi, terminali, PC
Komponente:

## Slide 18: Tehnologija
Paketski komutirana tehnologija
paketi promjenjive dužine
statističko multipleksiranje
tehnika statističkog multipleksiranja djeluje tako da se zavisno od opterećenja raspoloživih kanala određuju putevi prenosa okvira podataka i na taj način se povećava propusna moć mreže

## Slide 19: Virtuelne veze
veza između dva DTE uređaja ostvarena preko paketski komutirane meže
jedinstveno određene identifikatorom veze – DLCI
(Data-Link Connection Identifier)
uspostavljaju se programski tako da mreža može vršiti prenos po različitim kanalima
omogućena je istovremena razmjena podataka sa više različitih odredišta
PVC (Permanent Virtual Circuit) – stalne virtualne veze
SVC (Switch Virtual Circuit) – komutirane virtualne veze

## Slide 20: Komutirane virtuelne veze
Komunikacija se sastoji iz 4 etape:
Call setup – uspostavljanje virtuelne veze između dva DTE uređaja
Data transfer – razmjena podataka između DTE uređaja preko virtuelne veze
Idle – veza između DTE uređaja je još uvijek aktivna, ali nema prenosa podataka, nakon određenog trajanja ovog stanja veza se prekida
Call termination – virtuelna veza između DTE uređaja je prekinuta
u slučaju prekida veze DTE uređaji moraju ponovo uspostaviti vezu ako još uvijek ima podataka za prenos

## Slide 21: Stalne virtuelne veze
Komunikacija se sastoji iz 2 etape:
Data transfer – razmjena podataka između DTE uređaja preko virtuelne veze
Idle – veza između DTE uređaja je aktivna, ali nema prenosa podataka, veza se ne prekida ni pod kojim okolnostima
Prenos podataka između DTE uređaja može započeti čim su spremni jer je veza stalno aktivna

## Slide 24: Frame Relay vs. X.25
povezivanje slično X.25 protokolu, ali brže i efikasnije
X.25 garantuje integritet podataka i ima kontrolu protoka
Frame Relay bez garancije po pitanju integriteta podataka
poboljšanja tehnologije smanjila linijske greške
nepotrebna korekcija grešaka između čvorova mreže
Frame Relay uređaj šalje podatke čim je adresa pročitana
značajna ušteda vremena