## Slide 1: LAN mreže (Local Area Network)

## Slide 2: LAN mreže
LAN je komunikaciona mreža koja ostvaruje međusobno povezivanje različitih uredjaja kakvi su računari, terminali, i periferni uredjaji u okviru ograničene geografske oblasti.
Ključne karakteristike LAN-ova su sledeće:
ostvaruje se veza na kraća rastojanja
obezbjeđena je komunikacija u okviru zgrade, ili kompleksa zgrada na površini od nekoliko kilometara.
karakteriše ih velika brzina kod prenosa podataka
LAN-ovi obično koriste znatno velike brzine kod prenosa podataka (od 10 Mbps do 10 Gbps).

## Slide 3: LAN mreže

## Slide 4: LAN mreže
mali je broj grešaka u prenosu
procenat grešaka u prenosu je reda 10–8 do 10-11 u poređenju sa WAN gde je 10-5 do 10-7.
jednostavno rutiranjekod velikog broja LAN-ova koriste se samo broadcast poruke pa zbog toga nema potrebe za korišćenjem algoritama za rutiranje poruka.

## Slide 5: LAN mreže
vlasnik LAN-a je jedna organizacija
imajući u vidu ograničenu geografsku pokrivenost obično svaka organizacija ima svoju LAN mrežu čime se značajno smanjuje cijena administriranja I održavanja.
niža cijena komuniciranja
niži procenat grešaka kod prenosa podataka, jednostavnost (ili odsustvo) algoritama za rutiranje, kao i niža cijena za administriranje i održavanje mreže ukazuju da je cjelokupna komunikaciona cijena LAN-a znatno niža od WAN-a.

## Slide 6: LAN mreže
Osobine LAN mreža
LAN mreža može biti zasnovana
na personalnim računarima (serveri i radne stanice) ili
na matičnom računaru (matični računar i terminali).
Serverska LAN mreža ima računar koji služi kao server.
Mrežni operativni sistem (NOS) obično zamjenjuje lokalni operativni sistem a bezbjednost je moguće dobro kontrolisati. Ovakve LAN mreže mogu biti vrlo različitih veličina.
Na ravnopravnim (peer-to- peer, P2P) lokalnim mrežama većina mašina može biti i server i radna stanica. Čest je slučaj da mrežni operativni sistem radi pod lokalnim operativnim sistemom pojedinih stanica, a kontrola bezbjednosti nije dobra. Ravnopravne LAN mreže nijesu pogodne za umrežavanje velikog broja čvorova.

## Slide 7: LAN mreže
LAN arhitekture mogu biti ARCnet, Ethernet, FDDI i Token ring.
Arhitektura određuje
veličinu mreže,
granice rastojanja i
protokole nižih slojeva
Mrežni operativni sistem (NOS) određuje protokole viših nivoa i raspoložive usluge.

## Slide 8: LAN mreže
U LAN terminologiji PC nazivamo čvorovima. Čvorovi mogu biti ili serveri ili radne stanice.
Mini računari ili veliki računari u nekoj LAN mreži služe kao matični računari- hostovi- domaćini priključenim računarima i terminalima.
Čvorovi su priključeni na mrežu pomoću mrežne kartice (NIC) koja se još naziva mrežnim adapterom i drugim imenima.
Ova kartica je postavljena u priključak za proširenje na matičnoj ploči čvora.
Svaki čvor mora imati sopstvenu mrežnu karticu. Server može imati po nekoliko mrežnih kartica koje omogućavaju da server bude istovremeno povezan sa više mreža.

## Slide 9: LAN mreže

## Slide 10: LAN mreže
Serverske mreže i ravnopravne mreže
U serverskoj mreži, server upravlja pristupom nekim resursima (disk, štampač...) i služi kao matični računar priključenim radnim stanicama. Radna stanica zahtijeva od servera uslugu (pristup datotekama ili programima na disku, korišćenje štampača itd.).
Serveri rade pod softverom mrežnog operativnog sistema; na radnim stanicama radi klijentski softver koji upravlja komunikacijom između radne stanice i mreže.

## Slide 11: LAN mreže
Serveri mogu biti namjenski ili ne.
Namjenski server može da se koristi samo kao server; ne i kao radna stanica u isto vrijeme. Nenamjenski server može po potrebi da se koristi i kao server i kao radna stanica.
U ravnopravnoj mreži, za razliku od serverske, svaki čvor može biti ili server ili radna stanica po potrebi.

## Slide 12: LAN mreže
LAN arhitekture
Definicija LAN arhitekture uključuje kablovske veze, topologiju, metod pristupa fizičkom medijumu (mreži) i format paketa.