## Slide 1: Arhitektura LAN mreže

## Slide 2
Najbolje razumijevanje LAN mreže postiže se polazeći od opisa arhitekture protokola koji se obično koriste pri implementaciji ove vrste računarskih mreža.
Protokolski nivoi kojima se organizuju osnovne funkcije LAN mreža:
Fizički nivo,
Nivo kontrole pristupa medijumu za prenos (MAC-Medium Access Control)
Nivo logičke kontrole veze podataka (Logical Link Control- LLC)

## Slide 3: Arhitektura protokola LAN mreža odnos izmedju IEEE 802 LAN referentnog modela i ISO-OSI referentnog modela

## Slide 4: Arhitektura LAN mreže
Protokoli višeg nivoa (nivo mreže i iznad) ne zavise od arhitekture LAN mreže.
Protokoli koji su specificirani za LAN i MAN mreže, suštinski se odnose na prenos blokova podataka mrežom.
Ovi blokovi podataka nazivaju se frejmovi (engl. frame) ili okviri.

## Slide 5: Fizički nivo LAN mreže (IEEE 802)
Pored klasičnih funkcija fizički nivo IEEE 802 referentnog modela definiše:
topologiju mrežne arhitekture
  mreže sa zajedničkom magistralom (bus),
  stablo mreža(tree),
  prsten mreže (ring),
  zvijezda mreže (star)

## Slide 6: Fizički nivo LAN mreže
Karakteristike i vrste medijuma za prenos
  Električni kabal sastavljen od upredenih parica,
  Koaksijalni kabal za prenos u osnovnom opsegu,
  Širokopojasni koaksijalni kabal
  Optički kabal za većebrzine
LAN mreže se mogu realizovati i sa bežičnim prenosnim putevima. (wireless LAN mreže)

## Slide 7: Topolologija LAN mreža
Pri realizaciji LAN mreža najčešće se koriste 4 osnovne topologije mrežne arhitekture:
-

## Slide 8: Topologija LAN mreže
mreže sa zajedničkom magistralom (bus),
stanice su povezane na zajednički transmisioni medijum,
više segmenata može biti međusobno povezano ripiterima ili mostovima,
kako bi se povećala oblast pokrivanja mreže
(poruka se difuzno prenosi svim povezanim stanicama)

## Slide 9: Topologija LAN mreža
- stablo mreža (tree),
koristi se za širokopojasne sisteme sa krajnjim pojačavačem,
koji mijenja učestanost na kojim se vrši prijem u drugu predajnu učestanost;

## Slide 10: Topologija LAN mreže
-prsten mreže (ring),
svaka stanica je povezana sa dvije susjedne i
poruka se prenosu kroz prsten od jedne do druge stanice;

## Slide 11: Topologija LAN mreže
-zvijezda mreže (star),
sa aktivnim komutatorom(LAN switch ili hub ) u središtu,
koji je direktno povezan sa svakom stanicom
(i pri tome može emitovati poruku svim povezanim stanicama)

## Slide 12: Topologija LAN mreže
Mreža sa zajedničkom magistralom
(sve stanice su pomocu posebnih hardverskih interfejsa (tap) povezane direktno na linearni prenosni put (bus).
Poruke koje se emituju od strane bilo koje stanice prostiru se prenosnim putem u oba pravca (i mogu biti primijenjeni u svim ostalim stanicama).
Na svakom kraju magistrale je završni uređaj koji absorbuje dolazne signale, uklanjajuću ih na taj način iz kanala.
Stablo (TREE)
je u stvari generalizovana topologija sa zajedničkom magistralom.

## Slide 13: Topologija LAN mreže
Dva problema karakterišu opisane LAN topologije.
1. (problem adresiranja) - svaka poruka emitovana od jedne stanice može biti primljena u svim ostalim stanicama u mreži, što uslovljava potrebu naznačavanja kome je određena poruka namijenjena.
2. neophodnost regulisanja prenosa, kada više stanica želi da započne sa prenosom u isto vrijeme, čime dolazi do preklapanja signala u prenosnom putu.

## Slide 14: Topologija LAN mreže
Oba navedena problema se rješavaju tako što stanice emituju poruke (podatke) u blokovima, koji se nazivaju okvirima (engl.frame-frejm).
Svaki okvir sadrži dio podataka koje stanice žele da prenesu, kao i zaglavlja gdje se smještaju kontrolne informacije.
Svakoj stanici u mreži se dodjeljuje jedinstvena adresa, za identifikaciju, tako da zaglavlje okvira sadrži adresu stanice kojoj su podaci namjenjeni.

## Slide 15: Topologija LAN mreže
Kod prsten topologije (RING),
LAN mreža se sastoji od niza ripitera povezanih direktno linkovima u zatvorenu petlju.
Svaka radna stanica je vezana na mrežu preko ripitera (repeater) i može emitovati podatke u mrežu samo preko njega.
Ripiter je relativno jednostavan uređaj, koji predstavlja obnavljačku stanicu, odnosno primopredajnu stanicu.

## Slide 16: Topologija LAN mreže
Linkovi uglavnom funkcionišu u jednom smjeru, tako da i podaci cirkulišu duž prstena u jednom smjeru.
I ovdje se podaci prenose u okviru.
U toku cirkulisanja okvira prstenom prolazi se pored stanca, ali samo ona odredišna na bazi prepoznavanja svoje adrese kopira okvir zadržavajući ga u svom baferu (prihvatnoj memoriji).

## Slide 17: Topologija LAN mreže
Okvir nakon toga i dalje nastavlja sa prostiranjem kroz prsten sve dok ne dođe do početne stanice koja ga je emitovala gdje se odstranjuje.
S obzirom na činjenicu da više stanica dijeli isti prsten posebna kontrola pristupa zajedničkom medijumu je neophodna, kako bi se definisali trenuci u kojima svaka od stanica može da emituje okvir.

## Slide 18: Topologija LAN meže
Kod zvijezda topologije (STAR) svaka stanica je direktno povezana na zajednički centralni čvor(hub switch)
Generalno, postoje dva načina funkcionisanja centralonog čvora.
U jednoj varijanti centralni čvor funkcioniše na principu difuzije(broadcast).
Okvir koji se emituje od strane jedne stanice ka čvoru se potom reemituje preko svih linkova koji idu od čvora. U ovom slučaju se radi o zvijezdi topologiji sa hub-om.
U ovom slučaju iako je u pitanju fizička zvijezda konfiguracija, logično se uočava ponašenje svojstveno topologiji sa zajedničkom magistralom:
podaci koje emituje jedna stanica primaju se od strane svih ostalih i samo jedna stanica u odredjenom vremenu može uspješno prenositi poruku.

## Slide 19: Topologija LAN mreže
Druga varijanta podrazumijeva da se centralni čvor ponaša kao uređaj za komutaciju okvira.
U ovom slučaju se radi o zvijezdi topologiji sa switch-om.
Okvir emitovan od strane stanice se baferuje u čvoru i zatim ponovo emituje određenim linkom ka odredišnoj stanici.

## Slide 20: Prenosni medijumi
Kod LAN mreža se obično srijeće pet vrsta prenosnih medijuma:
Električni kabl sastavljen od upredenih parica,
(koji je do sredine 90-tih godina bio ograničen na brzine prenosa do oko 3 Mb/s, s jednom greškom u 100 000 poslatih simbola. Danas je moguća brzina prenosa preko 10 Gb/s, sa jednom greškom u 100 miliona poslatih simbola, za rastojanja do 100 m).
Koaksijalni kabl za prenos u osnovnom opsegu, kojim se postiže brzina prenosa do 50 Mb/s i tipična greška od 1 u 10 miliona.
Širokopojasni koaksijalni kabl sa brzinama prenosa preko 300 Mb/s i tipičnom greškom od 1 u 100 miliona.

## Slide 21: Prenosni medijumi
Optički kabl za brzine prenosa veće od 10 Gb/s i ekstremno niske iznose grešaka.
Broj uređaja koje može podržati zajednička optička magistrala je ograničen, zbog čega je prsten topologija sa optičkim linkovima između pristupnih tačaka, najpogodnija.
Radio kanal za brzine veće od 54 Mb/s u uslovima kada realizacija žičnih prenosnih medijuma nije isplativa ili nije moguća.