## Slide 1: Sloj kontrole pristupa IEEE 802 (MAC). Sloj logičke kontrole (LLC)

## Slide 2: Arhitektura protokola LAN mreža odnos izmedju IEEE 802 LAN referentnog modela i ISO-OSI referentnog modela

## Slide 3
Kontrola pristupa medijumu je tehnika kojom LAN mreža dobija pravo da prenosi poruke između stanica
Sve LAN mreže se sastoje od uređaja koji moraju dijeliti prenosne kapacitete koji im stoje na raspolaganju i da bi se oni mogli efikasno koristiti potrebno je da se na neki način utvrdi neka kontrola pristupa medijumu.

## Slide 4: Arhitektura LAN mreže
Protokoli višeg nivoa (nivo mreže i iznad) ne zavise od arhitekture LAN mreže.
Protokoli koji su specificirani za LAN i MAN mreže, suštinski se odnose na prenos blokova podataka mrežom.
Ovi blokovi podataka nazivaju se frejmovi (engl. frame) ili okviri.

## Slide 5
Funkcija mreže koja omogućava efikasno korišćenje raspoloživih prenosnih kapaciteta kroz kontrolu pristupa prenosnom medijumu poznata je kao
protokol za kontrolu pristupa medijumu MAC (Medium Access Control)

## Slide 6
Kontrola pristupa se može realizovati
Centralizovano
distribuirano
slučajna kontrola
deterministička
U slučaju centralizovane kontrole prisupa postoji poseban kontroler isprojektovan tako da dodjeljuje pristup mreži.
Stanica koja želi da posalje poruku mora čekati dozvolu od kontrolera.

## Slide 7
Slučajnom kontrolom pristupa svaka stanica ima mogućnost da inicira prenos u bilo kojem trenutku,
dok kod determinističke metode svaka stanica čeka svoj red za prenos.
(koristi se posebna sekvenca bita (token) za davanje prava stanicama za prenosom)
;

## Slide 8
Primjer forme determinističke kontrole pristupa kod LAN mreža je token passing, koji se primjenjuje za bus i ring topologije.
Riječ je o postupku koji je determinističkog karaktera, s obzirom na to da se svakoj stanici u mreži utvrđenim redosledom pruža mogućnost emitovanja.
( stanica može odbiti da prenosi ili može prenositi u ograničenom obimu ).
po završetku stanica prenosi pravo prenosa na sledeću u logičkom nizu.

## Slide 9: Prikazani primjer se odnosi na prsten topologiju.

## Slide 10
Distribuirana kontrola pristupa
sve stanice u mreži pod jednakim uslovima, bez određivanja prethodnog redosleda, nadmeću za pristup uz upotrebu posebnog algoritma za razrešavanje moguće kolizije (primjer su CSMA tehnike).

## Slide 11
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collison Detection) ili CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collison Avoidance), se koriste kod određenih mreža definisanih IEEE 802 standardom
Stanice slušaju šta se dešava u medijumu, kako bi prije otpočinjanja emitovanja utvrdile da li je prenos neke druge poruke u toku, (CSMA) i mogućnosti detekcije nastanka kolizije (CD), odnosno izbjegavanja kolizije (CA).

## Slide 12
Algoritam fungcionisanja CSMA/CD protokola je zasnovan na sledećim koracima.
1. Stanica koja želi da emituje osluškuje da li se medijumom obavlja neki drugi prenos.
Ako je medijum slobodan, počinje sa emitovanjem; u suprotnom ide na korak 2.
2. Ako je medijum zauzet, nastavlja se sa osluškivanjem dok ne postane slobodan i tada se odmah počinje sa emitovanjem.

## Slide 13
3. Ako se u toku prenosa detektuje kolizija, emituje se kratak signal kojim se svim stanicama upućuje poruka da se desila kolizija.
4. Nakon emitovanja signala koji sadrži poruku o nastaloj koliziji, čeka se slučajan vremenski interval i tada se ponovo pokušava sa emitovanjem.
Kada se detektuje kolizija za vrijeme emitovanja određenog okvira poruke, emitovanje se nastavlja za dodatnih 32-48 bita. Na taj način se informišu o nastaloj koliziji i udaljene stanice koje nijesu možda bile u mogućnosti da je detektuju.

## Slide 14
Algoritam funkcjonisanja CSMA/CA protokola je zasnovan na sledećim koracima.
1. Stanica koja želi da emituje sluša da li se medijum obavlja neki drugi prenos.
Ako je medijum slobodan, počinje sa emitovanjem; u suprotnom ide na korak 2.
2. Ako je medijum zauzet, nastavlja se slušanjem dok ne postane slobodan i tada se nakon proizvoljno odabranog intervala vremena počinje sa emitovanjem.

## Slide 15
3. Nakon emitovanja signala koji sadrži poruku, čeka se vremenski interval na potvrdu o ispravnom prijemu o strane odredišne stranice. Ako u predvidjenom vremenu ne stigne potvrda tada ponovo pokušava sa emitovanjem ranije poslatih podataka.

## Slide 16
Nedostatak ovog postupka je prije svega u njegovoj neefikasnosti za slučaj kolizije uslijed većeg broja stranica koje žele da šalju podatke.
U nedostatku mehanizma detekcije, kolizija izaziva potpunu neupotrebljivost medijuma za bilo kakav prenos i to u vremenu trajanja prostiranja onih paketa podataka koji su došli u medjusobnu koliziju.

## Slide 17
MAC sloj prihvata blok podataka od LLC sloja i odgovoran je za izvršavanje funkcija povezanih sa pristupom medijumu i sa emitovanjem poruka.
Kao i ostali slojevi protokola, MAC implentira ove funkcije, koristeći MAC PDU na svom sloju. U ovom slučaju MAC PDU se naziva MAC okvirom (frame).

## Slide 18
Generalno, MAC okviri kod svih opisanih postupaka kontrole pristupa imaju format sličan onom datom na slici.

## Slide 20
Prikazani okvir sadrži sledeća polja.
MAC kontrola sadrži kontrolne informacije potrebne za funkcionisanje MAC protokola.
MAC adresa odredišta definiše odredišnu fizičku adresu interfejsa povezanog u LAN mreži za dati okvir.
MAC adresa izvora definiše izvorišnu fizičku adresu interfejsa povezanog u LAN mreži za dati okvir.
LLC PDU sadrži LLC podatke.
CRC polje služi sa smiještanje kodne kombinacije za detekciju grešaka.

## Slide 21
Detekcija i korekcija grešaka, kod LAN protokola su dvije funkcije podijeljene između MAC sloja i LLC sloja.
Tako je MAC protokol odgovoran za detekciju grešaka i uklanjanje svih onih okvira poruke za koje se utvrdi prisustvo greške.
LLC sloj se više bavi korekcijom, s obzirom da kontroliše ispravan prenos pojedinih okvira, kao i ponovni prenos onih kojih je detektovane greška.

## Slide 22
MAC adresa ili fizička adresa predstavlja adresu mrežnog adaptera hosta.
Fizička adresa je jedinstvena i stalna. To znači da se prilikom proizvodnje mrežnog adaptera njena vrijednost upisuje u ROM, pri čemu se vodi računa da nijedan drugi adapter ne smije imati istu fizičku adresu.

## Slide 23
Kod LAN mreža sloj logičke kontrole veze podataka (LLC-sloj) zajedno sa slojem kontrole pristupa (MAC-sloj) izvršava funkcije sloja veze podataka OSI referentnog modela.
LLC sloj je standardizovan zaLAN mreže i precizno definisan IEEE 802.2 standardom koji je dosta sličan HDLC protokolu za kontrolu veze podataka.

## Slide 24: Sloj logicke kontrole veze (LLC)
Glavna razlika je u strukturi odgovarajućeg rama.
LLC je je orijentisan na prenos odgovarajuće PDU između dvije stanice.
On specificira mehanizme za adresiranje stanica duž medijuma.