## Slide 1: FDDI mreže (Fiber Distribuited Data Interface)

## Slide 2
FDDI (Fiber Distributed Data Interface - interfejs optički distribuiranih podataka)
specificira LAN mrežu sa propuštanjem žetona (token passing),
brzine od 100 Mbps,
sa dvostrukim prstenom izgradjenim upotrebom kabla od optičkog vlakna.

## Slide 3
Dvostruko priključena stanica na mreži je priključena na oba prstena.
Ona mora da ima najmanje dva priključka –
priključak A, gde primarni prsten ulazi a sekundarni izlazi i
priključak B, gdje sekundarni prsten ulazi, a primarni izlaz

## Slide 4: FDDI mreže
Sekvenca u kojoj stanice dobijaju pristup na medijum je unapred odredjena.
Stanica generiše specijalnu signalnu sekvencu koja se naziva žeton i koja kontroliše pravo da se emituje.
Taj žeton se stalno pušta unaokolo po mreži, od jednog čvora do sledećeg.
Kada stanica ima nešto da pošalje, ona zauzima žeton, šalje informaciju u FDDI okvirima i pušta žeton.

## Slide 5: FDDI mreže
Zaglavlje ovih okvira uključuje adresu stanice (ili stanica) koje će kopirati taj okvir.
Svi čvorovi čitaju okvir kako on prolazi unaokolo po prstenu da bi utvrdili da li oni treba da prime okvir.
Ako treba, oni izvlače podatke i ponovo šalju okvir ka sledećoj stanici na prstenu.
Šema za kontrolu pristupa pomoću žetona tako dozvoljava svim stanicama da dijele propusni opseg mreže na uredjen i efikasan način.

## Slide 6: FDDI mreže
FDDI tehnologija primarno koristi optičko vlakno kao prenosni medijum iako je moguće koristiti i bakarne provodnike sa istom tehnologijom.
FDDI tehnolodija sa bakarnim provodnicima kao prenosnim medijumom se naziva CDDI (The Copper Distributed Data Interface).

## Slide 7
Optički medijumi imaju brojne prednosti u odnosu na bakarne i to u pogledu:
veće sigurnosti,
pouzdanosti,
otpornosti na radio frekventne interferencije (RFI) i elektromagnetne interferencije (EMI).

## Slide 8: FDDI mreže
(Bakarni provodnici, prolaskom električnih signala kroz njih, stvaraju elektromagnetno polje oko provodnika, odnosno emituju električni signal čiji se intenzitet povećava sa povećanjem noseće frekvencije i frekventnog opsega pa može vrlo lako doći do preslušavanja i interferencije)

## Slide 9
Karakteristike FDDI možemo predstaviti u četiri grupe: - Media Access Control (MAC) specifikacija definiše
pristup prenosnom medijumu,
format okvira (frejma), manipulisanje tokenima (žetonima), adresiranje,
upotrebu algoritama za izračunavanje nivoa rezervne periodične provere (CRC) i mehanizama ispravke grešaka;
- Physical Layer Protocol (PHY) specifikacija definiše
procedure enkodovaja i dekodovanja podataka,
zahtijeve takta i uokviravanja;

## Slide 10
- Physical-Medium Dependent (PMD) specifikacija definiše
karakteristike prenosnog medijuma uključujući fiber-optičke veze,
nivoe napajanja,
BER (Bit-error Rate),
optičke komponente i konektore;
- Station Management (SMT) specifikacija definiše
konfiguraciju radnih stanica,
konfiguraciju prstenova i karakteristike njihove kontrole,
insertovanje i uklanjanje stanica,
inicijalizaciju,
izolovanje kvarova i ispravku uz prikupljanje statistika

## Slide 11: FDDI mreža

## Slide 12
- preambula predstavlja jedinstvenu sekvencu koja ima ulogu da prirpremi svaku stanicu za novodolazeći okvir
- SD (Start Delimiter) polje ima ulogu da nagovijesti početak okvira
- FC (Frame Control) polje određuje veličinu adresnog polja i asinhronost ili sinhronost podataka između ostalih kontrolnih informacija. - DA (Destination Address) polje predstavlja odredišnu adresu koja može biti unicast (pojedinačna), multicast (grupna) ili broadcast (bilo koja stanica) adresa. Kao i kod Ethernet-a i Token Ring-a, FDDI adrese su dužine 6 Bajta (48 bita). - SA (Source Address) polje određuje stanicu koja šalje frejm a njena adresa je takođe dužine 6 Bajta.

## Slide 13
- Data (Poruka) predstavlja polje namijenjeno bilo kojim informacijama koje mogu biti određene nekim od gornje-slojnih protokola ili kontrolnih informacija. - FCS (Frame Check Sequence) predstavlja polje za izvorišnu stanicu sa proračunatim periodičnim provjerama u zavisnosti od sadžaja frejma (kao kod Ethernet-a i Token Ring-a).
Odredišna stanica ponovo proračunava nivo kako bi odredila da li je frejm oštećen u transportu. Ako se utvrdi da je frejm oštećen, onda se on isključuje. - ED (End Delimiter) polje sadrži jedinstvene simbole koji ne mogu biti simboli poruke već samo određuju kraj frejma. - FS (Frame Status) polje omogućava izvorišnoj stanici da odredi da li je frejm prepoznat i kopiran od strane prijemne (odredišne) stanice.

## Slide 14: FDDI mreže
FDDI (The Fiber Distributed Data Interface) predstavlja 100 Mbps token-passing, dual-ring (dvoprstenasti) LAN koji koristi optičko vlakno kao prenosni medijum.
FDDI tehnologija se najčešće koristi za izgradnju veoma brzih Backbone mreža zato što omogućava prenos podataka višim propusnim opsegom, a zbog manjih gubitaka u prenosu signala moguće je prenijeti podatke na većim rastojanjima nego u slučaju prenosa podataka bakarnim upredenim paricama (CDDI - The Copper Distributed Data Interface).