## Slide 1: Troslojna komunikaciona arhitektura

## Slide 2
Mrežni sistem se može posmatrati kao hijerarhijski organizovan višeslojni sistem
Uopšteno se može reći da mrežna arhitektura predstavlja skup slojeva od kojih se sastoji mreža i skup protokola za ostvarivanje povezivanja unutar ili između pojedinih slojeva
Broj, sadržaj i nazivi slojeva različiti su u različitim mrežama

## Slide 3
Aktivni elementi u svakom sloju nazivaju se entiteti.
Entitet može da bude softverski (npr. Proces odnosno obrada) ili hardverski (napr. Ulazno-izlazni čip).
Entiteti koji se nalaze u istom sloju nazivaju se entitetski parovi.

## Slide 4
Najuopštenije govoreći može se reći da komunikacije obuhvataju tri elementa:
aplikacije (program),
računare i
mreže.
Primjer jedne aplikacije je prenos fajlova

## Slide 5: Troslojna komunikaciona arhitektura
komunikacioni zadatak organizuje u tri relativno nezavisna sloja:
Sloj pristupa mreži (mrežni sloj)
Sloj transporta (transportni sloj)
Sloj aplikacija (aplikacioni sloj)

## Slide 6
Sloj pristupa mreži bavi se razmjenom podataka između računara i mreže na koju je računar priključen.
Otpremni računar mora da dostavi mreži adresu odredišnog računara kako bi mreža mogla da odredi putanju podataka (tj. da rutira podatke) do odgovarajućeg odredišta

## Slide 7: Troslojna komunikaciona arhitektura
Otpremni računar može da želi da traži izvjesne pogodnosti kao na pr. prioritet, koje može mreža da pruža.
Specifični softver koji se koristi u ovom sloju zavisi od tipa mreže koja se koristi.
Različiti standardi su razvijeni za mreže komutirane linijama, porukama ili paketima, za lokalne mreže i za druge mreže.
To je razlog zbog kojeg odvajamo ove funkcije koje se bave pristupom mreži u poseban sloj.
Na taj način preostali dio komunikacijskog softvera koji se nalazi iznad sloja pristupa mreži ne mora da vodi računa o osobinama mreže koja se koristi

## Slide 8: Troslojna komunikaciona arhitektura
Često je prisutan zahtjev da je razmjena podataka pouzdana (potvrda da su svi podaci stigli na odredište i po istom redosljedu kao što su poslati).
Obezbjeđivanje pouzdanosti suštinski je nezavisno od prirode aplikacije. Za to je zadužen sloj transporta (transportni sloj) koji koriste sve aplikacije.

## Slide 9
Aplikacijski sloj sadrži logiku koja je potrebna za podržavanje različitih korisničkih aplikacija.
Za svaku različitu vrstu aplikacije (na pr. a prenos fajlova) potreban je modul koji je svojstven toj aplikaciji.

## Slide 10
Funkcija svakog sloja je da obezbijedi usluge sloju iznad sebe.
Usluga (service) je skup operacija koje posmatrani sloj izvršava za sloj iznad sebe.
Sloj koji pruža usluge zove se isporučilac usluge (service provider)a onaj koji koristi njegove usluge- korisnik usluga (service user). Jedan sloj može da obavlja više usluga.

## Slide 12
Svaki računar u mreži mora da ima svoju mrežnu adresu.
Takođe svaka aplikacija u računaru mora da ima svoju adresu, koja je jedinstvena, kako bi sloj transporta mogao da isporuči podatke onoj aplikaciji kojoj je namjenjena.
Ove adrese aplikacija se smještaju u posebno polje zaglavlja i nazivaju se tačke pristupa uslugama- SAP (Service Access Points).

## Slide 13
Generalno viši sloj može da pristupi uslugama koje mu nudi niži sloj na određenim mjestima tog sloja, a to su SAP tačke.
Svaka SAP ima svoju adresu koja je jednoznačno određuje.
Primjer komunikacije modula koji se nalaze na istom sloju, ali na različitim računarima:

## Slide 15
Pretpostavimo da jedna aplikacija, povezana sa SAP1 na računaru A, želi da pošalje poruku drugoj aplikaciji, koja je povezana sa SAP2 na računaru B.
Aplikacija u računaru A uručuje poruku svom transportnom sloju sa naredbom da je pošalje u SAP2 na računaru B. Sloj transporta uručuje poruku sloju pristupa mreži koji naređuje mreži da pošalje poruku u računar B.

## Slide 16
Da bi se moglo upravljati ovom operacijom, moraju se pored korisničkih podataka, prenijeti i upravljačke informacije.

## Slide 17
Neka otpremna aplikacija generiše blok podataka koje prosljeđuje u sloj transporta.
Radi lakšeg transporta ovaj sloj mora da ovaj blok podataka „izlomi“ u manje djelove (u našem primjeru na dva dijela).
Svakom od ovih djelova sloj transporta dodaje transportno zaglavlje koje sadrži protokolske upravljačke informacije.
Kombinacija podataka iz višeg sloja i upravljačkih informacija naziva se protokolska jedinica podataka- PDU (Protocol Data Unit), odnosno u našem slučaju se radi o transportnoj PDU- TPDU.

## Slide 18
Zaglavlje svakog transportnog PDU sadrži upravljačke informacije koje koristi odgovarajući transportni protokol u računaru B. Između ostalog u zaglavlje se može smjestiti:
Odredišni SAP- kada transportni sloj u odredišnom računaru primi TPDU, on mora da zna kome da je isporuči
Sekvencijalni (redni) broj- pošto protokol transporta šalje sekvencu (niz) protokolskih jedinica podataka (PDU) on ih redom numeriše tako da ako na odredište stignu mimo redosljeda po kome su poslati, transportni entitet u odredištu može da ih preuredi (da ih poređa po ispravnom redosljedu).
Kod za otkrivanje grešaka- otpremni transportni entitet može da unese i kontrolni zbir koji je funkcija sadržaja preostalog dijela PDU. Prijemni transportni protokol obavlja isto računanje i poredi rezultat sa pristiglim kontrolnim zbirom. Ako je pri prenosu došlo do greške, ova dva zbira će se razlikovati. U tom slučaju prijemnik može da odbaci PDU i da preduzme akciju za korekciju greške.

## Slide 19
Sljedeći korak sloja transporta jeste da proslijedi svaku protokolsku jedinicu podataka u sloj mreže uz instrukciju da se prenese u odredišni računar.
Da bi zadovoljio ovaj zahtjev, mrežna protokolska jedinica mora da dostavi podatke mreži sa zahtjevom za prenos.
Ova operacija zahtjeva korišćenje upravljačkih informacija.
Sada protokol pristupa mreži dodaje podacima koje je dobio iz transportnog sloja zaglavlje pristupa mreži i tako formira mrežni PDU odnosno NPDU.

## Slide 20
U ovom zaglavlju može se nalaziti:
adresa odredišnog računara: mreža mora znati kome računaru u mreži da isporuči podatke,
zahtjevi za neke pogodnosti: protokol pristupa mreži može da želi da mreža pruži određene pogodnosti koje se odnose na podatke koji se šalju (na pr. prioritet)

## Slide 21
mreža prihvata iz računara A mrežni PDU i isporučuje ga u računar B.
Moduo pristupa mreži u računar B prima PDU, skida zaglavlje i prenosi ugrađeni transportni PDU u moduo sloja transporta u računaru B.
Sloj transporta ispituje zaglavlje transportnog protokola jedinice podataka i na osnovu SAP polja u zaglavlju isporučuje ugrađeni blok korisničkih podataka u odgovarajuću aplikaciju, u ovom slučaju u moduo za prenos fajlova u računaru B