## Slide 1: Brojni sistemi (I dio)

## Slide 3
Dekadni brojni sistem. Osnova dekadnog sistema je broj 10, cifre pomoću kojih zapisujemo brojeve su 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9. To je sistem u kojem mi od davnih vremena pa sve do danas računamo, a razlog je jednostavan – čovjek je počeo računati uz pomoć 10 prstiju na rukama.
Binarni brojni sistem. Baza binarnog brojnog sistema je broj 2 što znači da se u tom sistemu koriste samo dvije cifre: 0 i 1. To je sistem pomoću kojeg rade računari. Zašto je baš binarni sistem pogodan za rad računara, potpuno je shvatljivo. U određenom trenutku električno kolo može biti aktivno ili ne; uključen ili isključen; uređaj može biti pod naponom ili ne; čestica može biti namagnetizirana ili ne; laserski zrak se reflektuje ili ne.

## Slide 4
Pretvaranje iz dekadnog u ostale brojne sisteme
Pretvaranje iz dekadnog brojnog sistema u ostale izvodi se dijeljenjem sa osnovicom željenog sistema (dijeljenjem sa 2, 8 ili 16).
Dijeli se sve dok cjelobrojni rezultat dijeljenja ne postane 0.
Novi broj se dobija od ostataka dijeljenja počevši od zadnjeg ostatka.

## Slide 5
Primjer:

## Slide 6
1
0
1
1
0
3
1
6
1
13
0
27
1
0
6
0
1
54
11=B
1
6
6
1
109
7
27
7
54
1
219

439 :16

439 :8

439 :2
=
Primjer:

## Slide 7
1
0
0
1
1
2
0
5
0
10
1
20
1
0
5
0
1
41
4
1
1
5
1
83
15=F
20
7
41
1
167

335:16

335:8

335:2
33510 = 1010011112
33510 = 5178
33510 = 14F16
Primjer:

## Slide 8
Pretvaranje iz binarnog, oktalnog i heksadecimalnog u dekadni brojni sistem
Pretvaranje iz binarnog, oktalnog i heksadecimalnog brojnog sistema u dekadni izvodi se množenjem.

## Slide 10
Pretvaranje binarnog u oktalni i heksadecimalni sistem
Ono što je bitno da primijetimo prije nego što počnemo jeste da je
Tačnije, tri cifre u binarnom sistemu (blok od tri cifre) čine jednu cifru u oktalnom sistemu.
Takođe, Odavde možemo zaključiti da 4 cifre u binarnom sistemu (blok od 4 cifre) čine jednu cifru u heksadecimalnom sistemu.

## Slide 11
Pretvaranje iz binarnog u oktalni sistem se vrši grupisanjem vrijednosti tog binarnog broja u blokove od tri cifre s desna u lijevo.
Ako prilikom tog grupisanja poslednji blok nema tri broja, onda se dopunjuje potrebnim brojem nula.
100100112 = 0100100112 = 2238

## Slide 12
Pretvaranje iz binarnog u heksadecimalni sistem se vrši grupisanjem vrijednosti tog binarnog broja u blokove od 4 cifre s desna u lijevo.
Ako prilikom tog grupisanja poslednji blok nema četiri broja, onda se dopunjuje potrebnim brojem nula.
100100112 = 100100112 = 9316

## Slide 13: Hvala na pažnji!