## Slide 1: UDP protokol
.

## Slide 2
User Datagram Protocol (UDP) pored TCP protokola predstavlja jedan od najčešće korišćenih transportnih protokola Interneta i lokalnih računarskih mreža.
Nasuprot TCP protokolu UDP protokol ne omogućava pouzdan prenos podataka putem ostvarivanja virtuelne veze, kontrole redosleda segmenata i ne prilagođava brzinu slanja podataka prijemnoj moći odredišta.

## Slide 3
Ovaj protokol ne garantuje pouzdan prenos podataka.
Međutim, namjena UDP protokola nije pouzdan prenos podataka već prenos sa što manjim vremenskim neslaganjima između generisanja podataka na strani izvorišta i prijema podataka na odredištu.
Glavne primjene UDP-a su kod protočnog prenosa glasa i video materijala (Internet telefonija, video konferencije, računarske igrice i sl.).
Prednost UDP protokola u odnosu na TCP jeste mogućnost broadcast slanja podataka tj. istovremenog slanja podataka svim članovima mreže.

## Slide 4
Jedinica za prenos podataka UDP protokola je datagram.

## Slide 5
Struktura UDP datagrama je znatno jednostavnija od strukture TCP segmenata jer je izostavljena većina kontrolnih informacija.
Sadrži zaglavlje od 8B koje je podijeljeno na 4 polja i to:
  Izvorišni broj porta
  Odredišni broj porta
  Ukupna veličina UDP segmenta izražena u bajtima
  Check suma koja služi za detekciju greške u zaglavlju.

## Slide 6
Neotpornost UDP protokola na greške pri prenosu, višestruko dostavljanje istih datagrama ili gubitka podataka, dostavljanje podataka u izmenjenom redosledu i sl. moguće je nadomjestiti funkcionalnostima u aplikativnom sloju.
Korišćenjem UDP protokola aplikacije ugavnom očekuju maksimalne performanse prenosa bez obzira na greške i dodatni sistemi za ispravljanje grešaka bi ugrozili normalan rad pomenutih aplikacija.

## Slide 7
UDP je poznat i po svojoj mogućnosti da zauzme komplet dostupni kapacitet mreže od kraja do kraja. Ovo je dobro za određene aplikacije ali i veoma opasno za funkcionisanje mreže. Upravo zbog navedenog administracijom mreže pokušava se postići limitiranje učešća UDP saobraćaja u ukupnom saobraćaju mreže.

## Slide 8
Mehanizam za detekciju greške realizuje se softverski sledećim koracima:
Na strani pošaljioca
  3 prva polja UDP zaglavlja tretiraju se kao 16to bitni broj.
  Vrši se njihovo sabiranje i izračunava prvi komplement zbira.
  Dobijeni komplement upisuje se u check sumu.
Na prijemnoj strani
  Prvo se vrši sumiranje polja zaglavlja kao 4 16to bitna broja.
  Vrši se provjera da li je dobijeni zbir jednak 16to bitnom broju koji sadrži sve jedinice. Ako jeste smatra se da nije došlo do greške i sadržaj segmenta(dio bez zaglavlja) predaje se nivou aplikacije, a ako nije smatra se da je došlo do greške i segment se odbacuje bez upozorenja protokolu nivoa aplikacije.