## Slide 1
Protokol za prenos u realnom vremenu

## Slide 2
Za prenos audio i video informacija u realnom vremenu potreban je pouzdan prenos, koji je podrazumijevano bez gubitaka.
Od najvećeg značaja je kašnjenje, kao i varijacija kašnjenja.
Eventualni gubici u prenosu mogu privremeno degradirati reprodukciju sadržaja, ali ako su oni rijetki tada kvalitet reprodukcije neće biti preterano degradiran.
TCP zbog svojih mehanizama za ostvarivanje pouzdanosti nije najbolje rješenje za prenos audio i video informacija u realnom vremenu, dok jednostavnost i princip najboljeg pokušaja kandiduje UDP kao mogući izbor. Međutim, UDP protokolu nedostaju određene funkcionalnosti koje su bitne za prenos audio i video signala u realnom vremenu.

## Slide 3
Tipično se audio i video sadržaj (za slučaj kada se prenosi video sa zvukom, što je gotovo uvijek tako) prenose odvojeno, tako da je potrebno ostvariti prilagođenje brzine slanja i kvaliteta servisa u mreži za video i audio ponaosob (s obzirom da video signal zahtijeva veći protok nego audio signal).
Kada se audio i video prenose odvojeno, neophodno je imati i funkciju sinhronizacije audio i video sadržaja na prijemu.
Takođe, neophodna je i mogućnost nadgledanja ostvarenog kvaliteta same veze, da bi se u slučaju narušavanja kvaliteta moglo adekvatno reagovati.

## Slide 4: Protokolski okvir RTP/RTCP
Protokolski okvir koji pokriva prenos audio/video sadržaja u realnom vremenu – RTP i RTCP protokoli koji rade u međusobnoj saradnji.
RTP protokol je odgovoran za prenos samih korisničkih informacija, tj. audio i video sadržaja. Svaki izvor audio/video sadržaja u vezi se prenosi posebnom RTP tokom u cilju lakšeg održavanja i manipulisanja vezom, odnosno sadržajem koji se prenosi.
U video telefonskom razgovoru se posebno prenosi video signal, a posebno govorni signal (ovi signali se posebno kodiraju na predajnoj strani, odnosno posebno dekodiraju na prijemnoj strani). Time je omogućeno i da se, u slučaju kada dođe do zagušenja u mreži, prekine slanje video signala, ali zadrži slanje audio signala da bi komunikacija ipak mogla da se nastavi i u otežanim uslovima.
RTCP protokol omogućava nadgledanje ostvarenog kvaliteta RTP tokova koji zavisi od stanja u mreži, i omogućava da korisnici u vezi razmenjuju izvještaje o ostvarenom kvalitetu. Ako se detektuje pad kvaliteta govorne veze usled nedostataka resursa u mreži, može se preći na koder manjeg protoka, ili ako nema dovoljno resursa u mreži za prenos video signala, može se izostaviti video signal i prenositi samo audio signal. RTCP tok omogućava i identifikaciju korisnika u vezi, kao i sinhronizaciju sadržaja iz različitih RTP tokova, npr. sinhronizaciju video i audio signala.

## Slide 5: Funkcionisanje RTP/RTCP na transportnom sloju
RTP i RTCP ne mogu samostalno funkcionisati na transportnom sloju, nego koriste usluge UDP protokola
Mogu se koristiti usluge i drugih transportnih protokola, ali u praksi se to gotovo nikad ne radi.

## Slide 6: RTP zaglavlje

## Slide 7: Polja u obaveznom RTP zaglavlju
Verzija (V - Version) - polje dužine dva bita koje definiše verziju RTP protokola (verzija 2 ili neka druga)
Indikator dopune (P - Padding) - bit koji ukazuje da li se koristi dopuna u RTP paketu ili ne, pošto ukupna dužina RTP paketa mora biti cjelobrojan umnožak 32-bitnih reči. Ako je P=1 tada se koristi dopuna. U slučaju da koristi dopuna, poslednji bajt RTP paketa ukazuje koliki je broj bajtova dopune (i ovaj bajt se uračunava u taj broj).
Indikator proširenja zaglavlja (X - Extension) - bit koji ukazuje da li u RTP paketu postoji proširenje zaglavlja ili ne. Ako X=1 tada postoji proširenje zaglavlja. Proširenje zaglavlja (ako postoji) uvek slijedi obavezno RTP zaglavlje.

## Slide 8
Marker (M - Marker) - koristi se za označavanje značajnih događaja u RTP toku. Precizna definicija zavisi od toga šta se prenosi, tj. koji RTP profil i tip sadržaja se koriste. Pri prenosu govornog signala, ovaj bit može da označava kraj perioda tišine i ponovni početak korisnog govornog signala. Međutim, pošto paketi sa setovanim markerom mogu biti izgubljeni, aplikacije se kreiraju tako da im marker služi samo kao dodatno obavještenje, ali ne smiju u potpunosti da zavise od markera. Npr. aplikacija za razgovor mora biti sposobna da i bez markera detektuje kraj perioda tišine (možda ta detekcija neće biti kvalitetna kao sa upotrebom markera, ali mora da postoji jer u suprotnom može doći do značajnog narušavanja kvaliteta razgovora kao kada bismo se oslanjali samo na RTP pakete sa setovanim markerom).
Tip sadržaja (PT - Payload Type) - sedmobitno polje koje definiše koji sadržaj se prenosi u RTP paketu da bi se moglo izvršiti korektno dekodiranje i reprodukcija.

## Slide 9
Vremenska oznaka (Timestamp) - dužine 32 bita pokazuje vrijeme nastanka prvog bajta korisničkog sadržaja. Uzastopne RTP poruke mogu imati istu vrijednost vremena nastanka ukoliko je sadržaj koji nose nastao u istom postupku.
Redni broj (Sequence Number) - 16-bitni redni broj paketa koji se šalje. Pri uspostavi veze se definiše slučajna početna vrijednost od koje se broje paketi. Ovaj broj se inkrementira za 1 za svaki poslati RTP paket dotičnog toka. Na prijemu, se ovo polje koristi za identifikaciju redosleda paketa, i što je još važnije, njihovih gubitaka, što omogućava prijemniku da primijeni neku od tehnika za ublažavanje gubitaka.

## Slide 10
Identifikator izvora sinhronizacije (SSRC – Syncronization Source Identifier) - dužine 32 bita omogućava da se u jednoj multimedijskoj vezi (sesiji) prepoznaju svi izvori. Identifikator dopunskog izvora (CSRC - Contributing Source Identifier) - dužine 32 bita navode se učesnici na osnovu kojih je mikser formirao zbirni tok podataka, od kojih zatim formira izvorne podatke u obliku SSRC. Njihov broj je definisan u CC polju. Učesnici dobijaju brojeve od 0 do 15 i svaki od njih je dužine 32 bita. Moguće je definisati samo 15 učesnika. Ovaj dio postoji samo u slučaju da je u indikatoru X naznačeno da postoji proširenje.

## Slide 11: Fleksibilnost RTP/RTCP
RTP/RTCP nisu isuviše kruto definisani.
S obzirom da je cilj bio da RTP/RTCP podrže aplikacije koje zahtijevaju prenos audio/video signala u realnom vremenu, a broj takvih je aplikacija veliki (i pri tome mnoge od njih imaju različite zahtjeve), ideja je bila da RTP/RTCP budu fleksibilno definisani tako da mogu da podrže više različitih aplikacija.
Zato se definišu tzv. RTP profili koji preciznije određuju RTP/RTCP ponašanje, a zajednički su za aplikacije koje imaju slične zahtjeve. U okviru njih se definišu koji tipovi sadržaja su podržani, a takođe i format korisnog (audio ili video) sadržaja koji se stavlja u RTP paket (tj. format korisnog dela RTP paketa) za svaki tip ponaosob.

## Slide 12: Uloga RTP profila
Profili mogu definisati šta su značajni događaji i kako se oni detektuju, kako se koristi marker u RTP zaglavlju, koja je dužina identifikacije tipa sadržaja u bitima (tj. da li je ono smanjeno na račun proširenja polja marker), da li se koriste zaštitni enkripcijski mehanizmi, koji se niži protokoli koriste, da li se koriste proširenja osnovne definicije RTCP protokola da podrži i dodatne poruke koje su bitne za profil (tj. aplikacije pokrivene profilom), a nisu definisane u osnovnoj verziji, da li se koristi opciono proširenje zaglavlja (ako obavezno zaglavlje ne ispunjava sve potrebe aplikacija pokrivenih profilom), itd.
Profil može da obuhvati više različitih tipova sadržaja što je i logično, jer iste aplikacije mogu da koriste različite kodere. Za svaki tip sadržaja se definiše njegova struktura korisnog dijela RTP paketa (npr. za parametarske kodere se definiše kojim redosledom se stavljaju kodirani parametri u korisni dio RTP paketa i sl.).
Zaključak: profili i tipovi sadržaja omogućavaju veoma fleksibilnu upotrebu RTP i RTCP protokola.