## Slide 1
RTSP protokol
.

## Slide 2
Ovaj protokol djeluje na aplikacijskom sloju protokola i služi za kontrolu nad dostavom podataka u realnom vremenu.
RTSP omogućava prošireni okvir kako bi omogućio kontrolu dostave podataka na zahtjev u realnom vremenu, kao što su audio i video.
Izvori podataka mogu biti i živi izvori i pohranjeni isječci podataka.
Ovaj protokol je namijenjen za kontrolu isporuke sesija s više podataka, osigurava uslove za odabir kanala isporuke, kao što su UDP i TCP i osigurava uslove za odabir isporuke mehanizmu baze na RTP.

## Slide 3
Slijed podataka pod kontrolom RTSP-a može koristiti RTP, ali rad RTSP-a ne zavisi od transportnog mehanizma koji se inače koristi za prenos kontinuiranih sadržaja.
RTSP uspostavlja i kontroliše stvarno-vremensku vezu između medijskih poslužitelja i klijenata. Medijski poslužitelj pruža usluge reprodukovanja ili snimanja multimedijskih podataka dok klijent traži od poslužitelja kontinuiran tok podataka koje će primati.

## Slide 4
RTSP pokušava omogućiti iste usluge za tok audio i video podataka kao što ih HTTP pruža za tekst i grafiku. Namjerno je dizajniran da ima sličnu sintaksu i funkcije kao HTTP da mu se mogu dodati neki HTTP-ovi mehanizmi.
RTSP se razlikuje u nekoliko važnih aspekata od HTTP-a:
  RTSP uvodi niz novih metoda i ima različite identifikatore protokola.
  Neki RTSP poslužitelj treba održavati zadano stanje u gotovo svim slučajevima, za razliku od stanja HTTP-ove prirode.
  HTTP je u osnovi asimetričan protokol gdje klijent šalje zahtjev, a poslužitelj odgovara, dok kod RTSP-a i poslužitelj i klijent mogu slati zahtjeve.
  Podaci izvan pojasa se prenose drugačijim protokolom.

## Slide 5
Pored pomenutih pruža i slijedeće usluge:
  Dostavljanje podataka od poslužitelja. Klijent može tražiti opis prezentacije i tražiti od poslužitelja da uspostavi sjednicu i počne slati tražene podatke.
  Pozivanje nekog medijskog poslužitelja da se uključi u konferenciju gdje onda može reproducirati ili snimiti neku prezentaciju.
  Dodavanje nekog medija već postojećoj prezentaciji. Poslužitelj ili klijent mogu obavijestiti jedan drugog o dostupnosti nekog dodatnog medija.

## Slide 6
U RTSP-u je svaka prezentacija i tok medijskih podataka identificirana RTSP URL-om (Uniform Resource Locator).
Ukupni podaci o prezentaciji i svojstva medija upisana su u opisnu datoteku, u koju još mogu biti upisani i način kodiranja, jezik, RTSP URL-ovi, odredišne adrese, portovi i drugi parametri.
Toj datoteci klijent može pristupiti pomoću HTTP-a, email-a ili na neki drugi način.

## Slide 7: Metode RTSP-a
OPTIONS: Klijent ili poslužitelj govori onom drugom koje opcije on može prihvatiti.
DESCRIBE: Klijent dobija opis prezentacije ili medijskog objekta identificiranog pomoću zahtijevanog URL-a od poslužitelja.
ANNOUNCE: Kada je poslan od strane klijenta prema poslužitelju šalje opis prezentacije ili medijskog objekta identificiranog URL-om. Kad je poslat od strane poslužitelja prema klijentu, obnavlja opis sjednice u stvarnom vremenu.
SETUP: Klijent traži od poslužitelja da alocira resurse za struju podataka i otvori RTSP sjednicu.
PLAY: Klijent traži od poslužitelja da započne slanje podataka alociranih pomoću SETUP-a.

## Slide 8
TEARDOWN: Klijent traži od poslužitelja da prestane slati podatke i oslobodi svoje resurse.
GET_PARAMETER: Vraća vrijednost parametra prezentacije ili toka podataka specificirane URL-om.
SET_PARAMETER: Postavlja vrijednost parametra prezentacije ili toka podataka specificirane URL-om.
REDIRECT: Poslužitelj izvještava klijente da se mora spojiti na neki drugi poslužitelj.
RECORD: Klijent započinje snimanje određenih podataka u suglasnosti sa opisom prezentacije.

## Slide 9
RTSP poruke se obično šalju nezavisnim kanalom, a ne onim kojim putuju podaci. Mogu se odašiljati perzistentnim transportnim vezama, ili se može stvoriti jedna veza po zahtjevu, ili se može raditi u bezkonekcijskom modu.