## Slide 1: Elementi matičnih ploča

## Slide 2
Matične ploče se sastoje od čitavog niza složenih elemenata i sklopova.

## Slide 3
Matična ploča se sastoji iz različitih elemenata, koji se nalaze na njenom PCB-u (print circuit board), odnosno na štampanoj ploči. PCB služi kao osnova na koju se potom dodaju razni čipovi, naponske sekcije, procesorska podnožja, slotovi za memorije i kartice za proširenje, SATA portovi, različiti specijalni tasteri, pinovi i slično.

## Slide 5
Procesorsko podnožje (socket, slot) je mehanička komponenta koja omogućava mehanički i električni interfejs koji povezuje mikroprocesor i štampanu ploču (PCB). Prostije rečeno, podnožje služi da se u njega „smjesti“ procesor. Nalazi se na matičnoj ploči uglavnom u gornjem centralnom dijelu i jasno je označeno.
Montiranje procesora u podnožje je najčešće brzo i lako, ali uvijek treba dobro proučiti uputstvo, naročito kada se pristupi montiranju kulera, pošto se mehanizmi montiranja razlikuju u zavisnosti od tipa podnožja.

## Slide 7
Čipset je kontrolerska logika matične ploče grupisana unutar jednog čipa, koja određuje njene sposobnosti i mogućnosti.
Čipseti su podijeljeni po platformama i cjenovnim razredima, i predstavljaju jednu od najbitnijih komponenti svake matične ploče.
U današnje vrijeme se čipseti uglavnom nalaze ispod najčešće pasivnog kulera u donjem desnom dijelu matične ploče.

## Slide 9
Konektori za napajanje predstavljaju tačke na koje se povezuju napajanja računara, kako bi se ploča i njene komponente snabdijevale strujom.
U praksi, imamo 20+4-pinski konektor na desnoj strani ploče, kao i 4+4-pinski konektor, najčešće smješten blizu procesora. Njihova funkcija je jasna i jednoznačna.

## Slide 11
Naponska sekcija služi za regulaciju napona i održavanje napona (a samim tim i dotoka struje) konstantnim. Uglavnom se komponente koje je čine hlade pasivno (nekada i aktivno) i nalaze se raspoređene oko procesorskog podnožja.
U principu, što je ploča kvalitetnija, to je naponska sekcija veća, bolje hlađenja i impozantnije dizajnirana.

## Slide 13
Memorijski slotovi su slotovi u koje se priključuje sistemska memorija, odnosno DRAM.
Radi se o jasno označenim slotovima, uglavnom pozicioniranim u gornjem desnom uglu matične ploče, desno od procesora.
Ploče imaju dva, četiri, šest ili osam slotova, pri čemu se na većini matičnih ploča koje su od interesa za korisnike najčešće viđaju četiri slota.

## Slide 15
Zadnji panel je panel sa portovima i konektorima koji će korisniku omogućiti da poveže periferije i druge uređaje, i zapravo je jedini vidljiv i dostupan element ploče nakon montiranja ploče i zatvaranja kućišta.
Tu se nalaze USB portovi, audio konektori, LAN portovi, kao i video izlazi (DVI, VGA, HDMI), serijski i printer portovi i sl. Na njih se povezuju eksterni uređaji, poput monitora, miša, tastature, rutera i tako dalje.

## Slide 16
PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express), ili kraće PCIe, jeste standard za proširenje i u ovakve slotove ubacujemo tzv. „kartice za proširenje“, odnosno kartice kojima proširujemo mogućnosti svog računara (video karte, zvučne karte, eksterni kontroleri), a koje dolaze sa PCIe interfejsom.
PCIe ima mnoštvo dobrih karakteristika, uključujući visoke brzine, bolje performanse, bolje skaliranje, mogućnost direktnog priključivanja komponenti (hot-plug funkcionalnost), unaprijeđeni I/O, bolju detekciju i prijavljivanje grešaka.

## Slide 17
PCI Express slotovi imaju oblik kvadra, a u sredini se smještaju kartice za proširenje.
Slotovi se fizički razlikuju, i to po dužini. Fizički PCIe slotovi mogu imati od jedne do 32 staze, što se označava oznakama x1 (1 staza), x4 (4 staze), x16 (16 staza) i tako dalje.
Što više staza, slot je duži.

## Slide 19
U svakodnevnom korišćenju, najinteresantniji su „grafički slotovi“, odnosno x16 slotovi, koji su dugački i lako uočljivi na matičnim pločama.
U ove slotove se ubacuju grafičke karte kako bi se dobio maksimum performansi. Ostali slotovi su kraći, i uglavnom ispod ili između grafičkih slotova (ukoliko ih ima više).
Na primjer, x4 slot je duži od x1 slota. Takođe, moguće je PCIe uređaje ubacivati u „duže“ slotove. Obrnuto ne važi.

## Slide 21
SATA portovi su konektori na koje povezujemo diskove, uključujući hard diskove, solid state drajvove i optičke uređaje.
Drugim riječima, služe za povezivanje uređaja koje koristimo za skladištenje podataka. Malih su dimenzija i uglavnom smješteni u donjem desnom uglu ploče. Mogu biti okrenuti prema gore, zavijeni pod uglom od 90 stepeni, ili kombinovano, kako bi se korisniku omogućilo da maksimalno iskoristi prostor.

## Slide 23
Konektori za ventilatore djeluju kao da su „razbacani“, ali su raspoređeni po ploči tako da ih kratki kablovi za napajanje kulera mogu dohvatiti.
Treba razlikovati na koje se konektore povezuju procesorski kuleri, a na koje kuleri kućišta, i takvi konektori se razlikuju po oznakama koje su pored njih.

## Slide 24
BIOS (Basic Input/Output System) stiže u vidu čipa zalemljenog za ploču.
Njegova osnovna funkcija jeste da inicijalizuje matičnu ploču, odnosno njene komponente, kao i da učita odgovarajući operativni sistem nakon toga.
Takođe, on testira hardverske komponente i služi kao „most“ putem koga se vrši interakcija sa tastaturom i mišem, monitorom i drugim input/output uređajima.

## Slide 26
Front Panel Headeri su skup priključaka koji djeluju kao grupa gusto raspoređenih pinova.
Služe za povezivanje odgovarajućeg interfejsa kojim ploča komunicira sa kućištem. Tako imamo označene pinove koji služe za povezivanje tastera za resetovanje računara, indikatora rada, internog zvučnika i slično.

## Slide 28
USB headeri su slični opisanim front panel headerima, ali je njihova funkcija da obezbijede priključivanje dodatnih USB portova, bilo da se radi o USB portovima na prednjoj strani kućišta ili o dodatnim portovima sa zadnje strane računara.

## Slide 30
Dodatni tasteri su razni tasteri čija implementacija, raspored i funkcija zavise od ploče do ploče.
Najčešće se radi o dodatnim funkcijama, posebno optimizovanim za laki overkloking (overkloking je proces podizanja frekvencije neke računarske komponente iznad njene fabričke vrijednosti), i različiti proizvođači ih implementiraju na pojedine ploče, i nazivaju na različite načine.