## Slide 1: TCP/IP MODEL

## Slide 2
Model koji je koristila računarska mreža koja je „predak“ svih današnjih računarskih mreža, Arpanet (engl. Advanced Research Projects Agency Network) i kojeg koristi i dan danas najveća telekomunikacijska mreža, globalni Internet naziva se model TCP/IP (engl. Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Zbog pojašnjenja zašto se ovaj model koristi i zašto je toliko bitan i dobar da se održao i danas na globalnom Internetu, potrebno je poznavati razvoj računarskih mreža, posebno već spomenuti Arpanet.
Arpanet je američka istraživačka računarska mreža koja je povezivala fakultete i državne ustanove putem iznajmljenih telefonskih parica, problem nastaje kada počinje velika komercijalna primjena radio i satelitskih mreža, protokoli koji su implementirani nijesu bili funkcionalni za ovakve tipove mreža pa se moralo tražiti novo rješenje.

## Slide 3
Bežično povezivanje uređaja i mreže oduvijek je bilo kompleksno pitanje, jer se nije očekivalo ovo što imamo danas, pa su i same mreže bile u početku osmišljene da funkcionišu spojene žičanim putem.
Problem se rješava spomenutom arhitekturom, odnosno modelom TCP/IP, takav naziv modela nastao je spajanjem imena dva njegova osnovna protokola.
Zbog sve većeg broja mrežnih usluga i različitih zahtjeva, ali i zbog sigurnosti tražilo se rješenje koje bi zadovoljilo sve navedene potrebe, karakteristika arhitekture visoke elastičnosti sposobne da odradi jednostavan prijenos datoteke, ali i složeniji kao npr. pokretne slike u realnom vremenu je definitivno karakteristika modela TCP/IP.

## Slide 4: Mrežno orijentisani slojevi modela OSI
Fizički sloj ima ulogu dobijeni niz bitova prenijeti komunikacijskim kanalom i osigurati ako jedna strana pošalje npr. bit 1, da druga strana takođe primi bit 1, a ne bit 0.
U tom slučaju govorimo o tome koliki napon treba predstavljati jedinicu, a koliki nulu, koliko je trajanje bita, je li prijenos jednosmjerni ili dvosmjerni, način uspostavljanja veze i prekidanja kada je bit prenesen. Projektanti se u fizičkom sloju bave mehaničkim i električnim sklopovima te prijenosnim medijima, pa razlikujemo dvije vrste prijenosnih medija:
Žičane, koje zahtijevaju da se računari povežu nekom vrstom žice:
1) Bakarna parica
2) Optičko vlakno
3) Koaksijalni kabl.
- Bežične, koje prenose informacije nekom vrstom elektromagnetskih talasa.

## Slide 5
Kako bi uloga fizičkog sloja, odnosno sam prijenos podataka od izvora do odredišta, bila ispunjena, mora biti definisana mrežna topologija.
Mrežna topologija predstavlja raspored i veze između čvorova unutar računarske mreže te put kojim će podatak stići do odredišta.
Razlikujemo fizičku i logičku mrežnu topologiju. Fizička mrežna topologija prikazuje fizički raspored čvorova u mreži i njihovu vezu.
Nekoliko različitih mrežnih topologija:

## Slide 6
Point to point mrežna topologija, sastoji se od dva čvora i njihove veze. Ti čvorovi međusobno neposredno komuniciraju.

## Slide 7
Sabirnička mrežna topologija, sastoji se od centralnog vodiča na koji su povezani svi čvorovi u mreži. Taj vodič ima dva kraja, koji moraju biti pravilno postavljeni da bi se onemogućila refleksija ili odbijanje signala i smanjile smetnje na prijenosnom mediju.
Svi podaci u razmjeni se šalju preko centralnog vodiča i taj promet detektuju svi ostali čvorovi u mreži. Prekid u centralnom vodiču dovodi do prestanka komunikacije između svih čvorova. Kao prijenosni medijum se koristi koaksijalni kabl.

## Slide 8
Zvjezdasta mrežna topologija, sastoji se od središnjeg čvora na kojega su direktno spojeni ostali čvorovi na mreži. Ulogu središnjeg čvora obično imaju hub (rijetko) ili switch (češće).
Ako centralni čvor prestane raditi, cijela mreža prestaje raditi, istovremeno, prekid rada bilo kojeg drugog čvora u mreži, ne utiče na komunikaciju ostalih čvorova. Ova topologija, sa svojim podvrstama, je najčešći oblik povezivanja unutar lokalnih mreža (LAN).
Kao medijum za povezivanje se koriste različiti tipovi UTP kabla, odnosno bakarne parice.

## Slide 9
Prstenasta mrežna topologija, sastoji se od čvorova koji su povezani sa dva susjedna čvora, a prvi i posljednji su međusobno povezani tvoreći fizički krug.
Podaci putuju u krug unutar mreže i obično u samo jednom pravcu. Dvostruka prstenasta topologija sa po dvije veze između svaka dva čvora, osmišljena je kao rješenje u slučaju kvara na prvom prstenu.
Kao prijenosni medijum se koriste različiti oblici bakarnih i optičkih vodiča.

## Slide 10
Mrežna topologija stabla, sastoji se od centralnog čvora koji je najviši u hijerarhijskom rasporedu čvorova i na njega spojenih čvorova koji se nalaze na sloju niže.
Čvorovi nižeg sloja opet mogu imati na sebe spojene čvorove još nižeg sloja. Da bi neka mreža imala karakteristike topologije stabla potrebno je da ima najmanje tri sloja. Ukupan broj point-to-point veza između čvorova će biti za jedan manji od broja čvorova.
Kao prijenosni medijum se koriste različiti oblici bakrenih i optičkih vodiča.

## Slide 11
Isprepletena topologija, sastoji se od čvorova koji mogu imati direktne veze sa više ili sa svim čvorovima u mreži.
Potpuna isprepletena topologija je preskupa i složena za primjenu tako da se koristi samo na mjestima đe je to krajnje nužno i đe nije potrebno povezati veliki broj čvorova.

## Slide 12
Kombinovana mrežna topologija, odnosi se na kombinaciju više navedenih vrsta topologija u istoj mreži, zavisno od potreba mreže.