## Slide 1: SSD

## Slide 2
Prvi moderni SSD–ovi razvijaju se 1978. godine. Prvi takav je razvila firma StorageTek. Texas Memory Systems predstavio je 16kb RAM bazirane SSD–ove dizajnirane da ubrzaju prikupljanje seizmičkih podataka naftne industrije. Treba napomenuti da je razvijanje modernih SSD–ova počelo baš zbog njihove izdržljivosti i brzine koje su potrebne za vojnu i naftnu industriju. Intel 1980. uvodi novu tehnologiju, ne ishlapljujuću bubble memoriju, koja koristi tanki sloj magnetskog materijala koji drže mala magnetska područja (svako sprema 1 bit), a 1983. je predstavljen Sharp PC-5000 koji koristi tu tehnologiju. Santa Clara Systems predstavlja Bat Ram tokom 1980-ih, niz od 1MB DIP RAM čipova i upravljača koji je emitovao tvrdi disk.

## Slide 3: Arhitektura
Pojavom nove memorije, NAND Flash memorije, SSD diskovi doživljavaju procvat u svijetu smještanja podataka i počinju se proizvoditi diskovi ne samo za servere ili vojsku, nego i za krajnje korisnike. Za razliku od RAM SSD-ova gdje su podaci očuvani pomoću baterije koja je dolazila sa njima, kod flash SSD-ova podaci su očuvani neishlapljujućim svojstvom flash memorije.

## Slide 4: Performanse
Izdržljivost
Izdržljivost SSD-a se može opisati na hardverskom i softverskom nivou. Najvažnija je softverska. Izdržljivost SSD-a se definiše kao maksimalna količina podataka koja se može zapisati na uređaj prije njegovog kvara. Na ovom nivou upravljač ima najveći zadatak i sve zavisi koliko su mu dobri algoritmi Wear Levelinga, Bad Block Managment te ECC.

## Slide 5
NAND Reliability – ukupan broj ciklusa programiranja/brisanja koji se može izvesti na svakom bloku bez da se pređe granica tolerancije od greške
Kapacitet uređaja – kapacitet potreban za prebacivanje rasporeda podataka na disku
Efikasnost Wear Levelinga – parametar koji pokazuje koliko je efikasan Wear Leveling algoritam u raspoređivanju operacija programiranja/brisanja po cijelom NAND flashu
Write Amplification Factor – omjer između podataka koje je programirao upravljač i podataka koji je korisnik zapisao

## Slide 6: IOPS-i (brzina)
IOPS (Input/Output Operations Per Second) je broj ulazno/izlaznih operacija u sekundi (čitanja/pisanja). Uobičajeno mjerilo performansi uređaja za smještanje podataka kao tvrdi disk i SSD.
Računanje IOPS-a se obavlja mjerenjem sekvencijalnih i nasumičnih operacija. Sekvencijalne operacije pristupaju susjednim lokacijama na uređaju i povezane su sa prenošenjem većih podataka, na primjer, 128 KB. Nasumične operacije pristupaju lokacijama na uređaju slučajnim odabirom i povezane su sa prenošenjem manjih podataka, na primjer, 4 KB.

## Slide 7
Najvažnije mjere kod IOPS-a su:
Ukupni broj IOPS-a – ukupni broj U/I operacija u sekundi
Broj IOPS-a kod nasumičnog čitanja – prosječna vrijednost operacija nasumičnog čitanja U/I operacija u sekundi
Broj IOPS-a kod nasumičnog pisanja – prosječna vrijednost operacija nasumičnog pisanja U/I operacija u sekundi
Broj IOPS-a kod sekvencijalnog čitanja – prosječna vrijednost operacija sekvencijalnog čitanja U/I operacija u sekundi
Broj IOPS-a kod sekvencijalnog pisanja – prosječna vrijednost operacija sekvencijalnog pisanja U/I operacija u sekundi

## Slide 8
Kod SSD-a nasumični broj IOPS-a zavisi od upravljača koji taj SSD koristi, a kod HDD-a taj broj zavisi od vremena pozicioniranja. Dok sekvencijalni broj IOPS-a zavisi od maksimalnog bandwith-a koji uređaj može podnijeti. Možda je većina korisnika naviknulo na mjere MB/s koje se viđaju i ne samo kod tvrdih diskova nego i u mrežama, itd.
I često pitanje na koje se može naići je: „Je li bolje koristiti mjeru IOPS ili MB/s“?.
Odgovor na to pitanje je jednostavan, IOPS. Zato što se MB/s inače odnosi na sekvencijalni pristup i na prenošenje većih količina podataka, a IOPS-i se odnose na nasumični pristup i prenošenje manje količine podataka, što je u računarima češće nego prenošenje većih količina podataka.

## Slide 9: Poređenje HDD i SSD
Bitne karakteristike tvrdih diskova su tzv. seek time, rotational latency i spin-up. Prva karakteristika je vrijeme koje je potrebno mehanizmu glave koja čita podatke da se pozicionira iznad staze u kojoj se nalazi traženi podatak. Latencija rotacije se događa ako se traženi sektor na disku ne nalazi tačno ispod glave u traženom trenutku pa treba pričekati dok okretom diska podatak ne dođe tačno ispod glave. Ukupno ove dvije karakteristike uzimaju od 5 do 20 milisekundi, a uglavnom zavise od brzine okretanja diskova. Spin-up je vrijeme koje je potrebno da bi diskovi iz stanja mirovanja došli na potreban broj okretaja (na primjer 15.000 ili 7.200 okretaja u minuti), a to vrijeme može iznositi i nekoliko sekundi.

## Slide 10
Sve ove karakteristike ne postoje na SSD-ovima, pa je pristup informacijama višestruko brži, gotovo trenutan i to od trenutka uključivanja uređaja.
Što se tiče veličine ovih jedinica, radi jednostavnosti je zadržana kompatibilnost s postojećim kućištima, pa su u upotrebi dobro nam poznate oznake veličine (eng. Form factor) od 5.25, 3.5, 2.5 i 1.8 inča. Malo je poznato da to nijesu fizičke dimenzije cijelog uređaja nego dimenzije rotirajućih ploča u klasičnim tvrdim diskovima.
U personalnim i prenosnim računarima najčešće se upotrebljavaju jedinice veličine 2.5 inča. Postoje još i jedinice koje su izgledom i veličinom vrlo slične radnoj memoriji za personalne i prenosne računare (eng. Base-board factors).

## Slide 11
Proizvođači pokušavaju dobiti na kapacitetu novim kontrolerima koji logički spajaju više diskova u jedan, ali ta rješenja višestruko dižu ionako visoku cijenu.
Iz svih ovih razloga u personalnim računarima se obično stavlja jedan SSD na kojem se nalazi operativni sistem i programi, a podaci se drže na "običnim" diskovima.
Međutim, u visokodostupnim sistemima je druga priča, tamo se zbog brzine sve više koriste isključivo SSD jedinice.

## Slide 12
SSD se spaja na računar isto kao i za klasične tvrde diskove. Kako su neka od njih već zastarjela, sad se uglavnom mogu naći Serial ATA (SATA), Serial attached SCSI (SAS), PCI Express i USB.
Najvažniji dio SSD-a je njegov kontroler. Od njega zavise performanse same jedinice. Neke od funkcija koje kontroler obavlja su ispravljanje grešaka (Error correction – EEC), mapiranje loših blokova (Bad block mapping), keširanje čitanja i pisanja (Read-Write caching), te enkripcija.

## Slide 13
Upravo se u kontrolerima kriju najveće razlike među danas dostupnim SSD-ovima.
Neki proizvođači dizajniraju svoje kontrolere, a drugi koriste već postojeće, koje nastoje poboljšati sitnim izmjenama u kontrolnom softveru (eng. Firmware). Neki od poznatijih kontrolera su SandForce (koriste ga, između ostalih, Kingston, Intel te SanDisk ), IndiLinx (OCZ), Link A Media (Corsair) i MDX (Samsung).
Već ste zaključili da većinu proizvođača poznajete kao proizvođače radne memorije, a razlog je više nego očit, u pitanju je slična tehnologija.

## Slide 14: Vojska
Ovo tržište je totalna suprotnost prethodno navedenom. U vojsci se traže visoke performanse i visoka pouzdanost.
Performanse moraju biti besprijekorne u svim situacijama, od pustinjskih uslova do teških polarnih hladnoća, te teških vibracija u vozilima.
Moramo napomenuti da su se SSD-ovi počeli razvijati u vojne svrhe.

## Slide 15
Današnji SSD-ovi u vojsci postižu velike brzine pisanja i brisanja (2,5'' modeli se u ovom segmentu ne razlikuju puno od onih za personalne računare), postižu najveći MTBF > 5,000,000 sati, te su sposobni raditi na temperaturama od - 40°C do + 85°C.
Od ovih SSD-ova se zahtijeva i velika sigurnost, jer se na njima nalaze podaci velike važnosti.

## Slide 16
U tim diskovima je razvijeno brzo brisanje podataka zbog mogućnosti da disk završi u neprijateljskim rukama gdje sama enkripcija ne bi bila dovoljna da zaštiti važne podatke.
Stoga su firme razvile načine da se cijeli disk obriše u jako brzom vremenu (ne zna se puno o tome). Vjerovatno se disku pošalje signal ili SMS poruka i on na jedan od načina obriše sve podatke.