## Slide 1: KORIŠĆENJE I KARAKTERISTIKE UPREDENE PARICE
.

## Slide 2: UPREDENA PARICA
Kabl sa upredenim paricama (twisted pair cable) se sastoji od parova izolovanih bakarnih žica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge. Upredanje se vrši u cilju otklanjanja elektromagnetnih smetnji. Broj uvrtaja po metru čini dio specifikacije tipa kabla jer što je broj uvrtaja po metru veći, veća je otpornost kabla na elektromagnetne smetnje.

## Slide 3
Dva osnovna tipa upredene parice su:
nearmirana upredena parica UTP
armirana upredena parica STP

## Slide 5
Nearmirana upredena parica se koristi mnogo češće zbog niže cijene i lakšeg instaliranja. UTP je standardizovan u 5 kategorija:
Kategorija 1 (UTP Cat 1) – koristi se u telefoniji.
Kategorija 2 (UTP Cat 2) – pogodna za prenos govornog tel. signala i za prenos podataka do 4Mb/s.
Kategorija 3 – do 10Mb/s.
Kategorija 4 – do 16Mb/s.
Kategorija 5 – do 100Mb/s, koristi se teflonska izolacija i korak upredanja je manji što rezultuje boljim kvalitetom signala na dužim rastojanjima, a što omogućava brzu komunikaciju između računara.
NEARMIRANA UPREDENA PARICA

## Slide 7
UT parice viših kategorija koriste se u LAN-u. Povezivanje UT parica sa mrežnim uređajima obavlja se pomoću UT konektora.
Najčešći su RJ (Registered Jack) i to:
RJ11 – jedna telefonska linija
RJ45 – Ethernet računarska mreža
Za povezivanje bakarnih žica sa konektorima koristi se poseban tip alata – tzv. kliješta za krimpovanje. Ovaj alat najčešće ima mogućnost za rad sa RJ45 i RJ11 konektorima. Raspored žica pri povezivanju je određen standardima 568A i 568B. Ovi standardi se koriste kod računarskih mreža (RJ45 konektori). 568A je predloženi standard. Kablovi koji kombinuju 568A i 568B standarde se koriste za direktno povezivanje dva računara.

## Slide 8: Armirana upredena parica (IBM)
Svaka parica zaštićena metalnim omotačem koji mora biti uzemljen.
Nisu stekle širu primjenu jer su skupe, kabaste i nisu lake za postavljanje.

## Slide 9: Ethernet kablovi
Međunarodna organizacija za standardizaciju EIA-TIA, standardizovala je izgled ethernet kabla na sljedeći način:
– za konektor ethernet kabla koristi se RJ-45 konektor sa 8 pinova (konektor za telefon je sa 4 pina i oznaka je RJ-11);
– Ethernet kabl sastoji se od četiri parice (4×2=8 žica), koje su upredene na određeni način tako da je nivo šuma minimalan;
– parice su različitih boja, a svaka parica ima jednu vezu u boji, a druga veza je kombinacija osnovne boje i bijele; parice su: zelena + zeleno-bijela, narandžasta + narandžasto-bijela, plava + plavo-bijela i braon + braon-bijela;
– postoje dvije mogućnosti povezivanja parica u konektoru i obje su prikazane u tabeli (T568A i T568B);

## Slide 10: Ethernet kablovi
Za povezivanje uređaja Ethernet kablom koriste se tri tipa kabla:
Straight through
Crossover
Rollover
Kako ime straight through bukvalno prevedeno sa engleskog znači direktno povezani, tako se ovaj tip kabla pravi direknom vezom odgovarajućih parica. To znači da raspored pinova u RJ-45 konektoru ovakvog kabla je ili na obje strane T568A, ili na obje strane T568B.
Ovakav tip kabla se koristi prilikom povezivanja uređaja različitog tipa:
– računara na switch ili hub, i
– hub-a ili switcha na ruter.

## Slide 11: Ethernet kablovi
Crossover, ili u prevodu upredeni ethernet kabl, se dobija mijenjanjem mjesta zelenoj i narandžastoj parici sa kraja na kraj kabla. Tako, ovakav tip kabla se dobija kada se na jednoj strani primijeni T568A raspored, a na drugoj T568B.
Ovakav tip kabla koristi se kada se povezuju uređaji istog tipa:
PC na PC,
Hub ili switch na hub ili switch, i
Ruter na ruter.
Takođe, ova veza se koristi i prilikom direktnog vezivanja PC-ja na ruter.

## Slide 12
Veliki broj današnjih mrežnih kartica i uređaja su takozvane auto-sense (eng. automatski-detektuj, odnosno osjeti u bukvalnom prevodu). Ovo znači da kartica sama može da prepozna ako je pogrešan tip kabla korišćen i da automatski prekonfiguriše sebe tako da zamijeni mjesta odgovarajućim paricama. Tako, dva računara sa auto-sense karticama mogu se povezati bilo kojim tipom kabla.
Napomena: ukoliko se koristi pogrešan tip kabla, povezani uređaji neće moći da komuniciraju. Ovo ne može dovesti do oštećena i pregorijevanja kartica! Korišćenje pogrešnog tipa kabla može se prepoznati po tome što LED diode na kartici uređaja ne svijetle.

## Slide 13: HVALA NA PAŽNJI