## Slide 1: KORIŠĆENJE OPTIČKOG VLAKNA
.

## Slide 2: OPTIČKO VLAKNO
Kod ove vrste kablova, optička vlakna prenose digitalne signale u obliku modulisanih svjetlosnih impulsa.

## Slide 5
Optički kabl ima cilindričan oblik i sastoji se od 3 koncentrična elementa:
jezgra,
obloge (košuljice) i
omotača.
Svako optičko vlakno se sastoji iz jezgra koga čini staklo ili plastika određenog indeksa prelamanja i košuljice presvučenog preko jezgra. Košuljica je takođe od stakla ili plastike, ali ono ima manju vrijednost indeksa prelamanja. Omotač služi za zaštitu od vlage, habanja lomljenja…

## Slide 6
Digitalni signal se prije prenosa kroz optičko vlakno pretvara u svjetlosni signal u obliku niza svjetlosnih impulsa koji odgovaraju binarnim ciframa 0 i 1. Svjetlost se ubacuje u jezgro pod određenim uglom potrebnim da dođe do totalne refleksije, zbog koje se svjetlosni zrak neprestalno odbija od granične površine jezgro/košuljica putujući tako kroz vlakno do prijemnika.

## Slide 7
Kablovi od optičkih vlakana ne podležu električnim smetnjama, imaju najmanje slabljenje signala duž kabla i podržavaju izuzetno velike brzine prenosa podataka na velikim udaljenostima (reda Gb/s na rastojanjima nekoliko desetina km). Nedostaci: cijena, lomljivost i teško instaliranje

## Slide 8
Kod računarskih mreža svaki link (veza) zahtijeva dva vlakna – jedan za predaju a drugi za prijem.

## Slide 15: HVALA NA PAŽNJI