## Slide 1: Uvod u optičke mreže

## Slide 2: Optičke mreže
U posljednjoj deceniji, razvoj i modernizaciju telekomunikacionih sistema i mreža dominantno određuju paketski-orjentisane usluge, prije svega Internet, ali i druge primjene koje prate ovaj tip komunikacija.
U pogledu informacionog kapaciteta, telekomunikacionu mrežu čine transportni dio, kroz koji se ostvaruje veliki bitski protok i prenos informacija na velika rastojanja (long-haul mreža, koja kao svoj niži nivo obuhvata mrežu širokog prostranstva (WAN) i regionalnu, odnosno gradsku (MAN) mrežu) i pristupni dio, kroz koji se ostvaruje protok nižeg intenziteta na relativno kratkim rastojanjima i do krajnjeg korisnika.
Iako su transportna i pristupna mreža dijelovi jedinstvenog sistema, zbog njihovih specifičnosti i razlika moguće ih je razmatrati nezavisno.

## Slide 3: Optičke mreže
Veliki svjetski mrežni operatori, kao što su Verizon i AT&T, ukazuju na to da se kapacitet u njihovim mrežama udvostručava na svakih šest mjeseci. Na osnovu podataka International Data Corporation, širokopojasni prenos mobilnog i fiksnog saobraćaja prevazišao je 100 petabajta (mjesečno) krajem 2015. godine. Potreba za većim propusnim opsegom posljedica je sve intenzivnijeg korišćenja pametnih (smart) mobilnih uređaja za pristup informacijama u svakom trenutku i na svakom mjestu, kao i činjenice da korisnici zahtijevaju servise triple-play i audio/video striming.
Ukupan informacioni kapacitet linka je tradicionalno jedna od najvažnijih karakteristika optičkih mreža, jer u osnovi određuje kvantitet prenesenih informacija i kvalitet usluga. Jedan od standardnih pristupa za povećanje informacionog kapaciteta je primjena tehnike multipleksiranja po talasnim dužinama (WDM). Međutim, ukupan informacioni kapacitet koji se može ostvariti primjenom ove tehnike ograničen je širinom spektra talasnih dužina koje se mogu koristiti za prenos signala u optičkim vlaknima, kao i međukanalnim razmakom, pa se koristi standard za gusto multipleksiranje kanala (DWDM) 80 kanala. Primjenom sistema koji obezbjeđuju bitske protoke od 10 Gb/s (OTN OTU2) po kanalu, omogućena je brzina prenosa signala čiji red veličine dostiže ili prevazilazi 1 Tb/s, na rastojanjima većim od nekoliko hiljada kilometara.
Sa aspekta današnjeg tehnološkog razvoja, povećanje bitskog protoka po jednom kanalu
predstavlja najperspektivniji način za povećanje ukupnog informacionog kapaciteta vlakna.

## Slide 4: Optičke mreže
Iako su 2012. godine veliki svjetski mrežni operateri započeli sa masovnom implementacijom opreme za protoke od 100 Gb/s, odnedavno komercijalno dostupni DWDM sistemi protoka 40 Gb/s (OTN OTU3) još uvijek nisu u potpunosti zamijenili dugogodišnji 10 Gb/s standard za DWDM mreže.
Primjena 40 Gb/s sistema je uglavnom zasnovana na mogućnostima nadogradnje postojećih sistema protoka 10 Gb/s u onim dijelovima mreže koji zbog povećane potrebe za informacionim kapacitetom predstavljaju tzv. „vruće tačke“ i u kojima saobraćaj dostiže pun kapacitet sistema. Ovakva mogućnost nadogradnje, uz pretpostavku da se može ostvariti jednostavnom zamjenom primopredajnih elemenata, u velikoj mjeri produžava životni vijek postojećih DWDM sistema.
Klasični modulacioni formati kao što su NRZ (Non-Return-to-Zero) i RZ (Return-to-Zero) zasnovani na OOK (On-Off Keying) ne obezbjeđuju dovoljno malu vjerovatnoću greške za prenos optičkih signala pri bitskim protocima većim od 10 Gb/s. Naime, za 10 Gb/s dominantan problem je hromatska disperzija koja se primjenom disperziono- kompenzacionih modula može u velikoj mjeri kompenzovati. Međutim, pri većim protocima dolazi do veoma izraženih nelinearnih efekata, kao što su unakrsno-fazna modulacija (XPM) i četvorotalasno miješanje (FWM), koji značajno degradiraju kvalitet prenosa. Nelinearni efekti u suštini dobijaju na značaju zbog djelovanja hromatske disperzije na svakoj od dionica, ali i usljed uskog vremenskog intervala između susjednih bitova. Još jedan od ograničavajućih faktora je polarizaciona disperzija (PMD) koja predstavlja ozbiljan problem za implementaciju 40 Gb/s sistema, posebno ukoliko se koriste optička vlakna položena devedesetih godina, za koja su metode proizvodnje, spajanja i polaganja bile nedovoljno sofisticirane da se izbjegne geometrijska asimetrija koja prouzrokuje PMD.

## Slide 5: Optičke mreže
Predstavlja komunikacionu mrežu u kojoj su prenosni linkovi sačinjeni od optičkih vlakana, a njena arhitektura se projektuje tako da se iskoriste sve prednosti optičkog vlakna.
Namjena: obezbijediti veliki kapacitet u telekomunikacionim mrežama, odnosno infrastrukturu za prenos različitih vrsta usluga
U poređenju sa bakarnim kablovima, optičke mreže obezbjeđuju mnogo veći propusni opseg, bez elektromagnetske interferencije i neželjenih efekata.
Vrste usluga:
  Bazirane na komutaciji kola
    Svakoj konekciji je tokom trajanja veze dodijeljen garantovan propusni opseg
  Paketski komutirane
    Strimovi podataka se fragmentiraju u manje pakete
    Paketi se multipleksiraju zajedno sa paketima iz drugih strimova podataka unutar mreže
    Komutacija se realizuje na osnovu odredišta paketa

## Slide 6: Optičke mreže
Prva generacija optičkih mreža je u svojoj strukturi imala “point-to-point"
optičke linkove koji su zamijenili bakarne linkove.
Druga generacija optičkih mreža je imala implementirano rutiranje, komutaciju i upravljanje na optičkom nivou.

## Slide 7: Evolucija optičkog umrežavanja
Optical burst switching
Photonic optical switching
Time
Switching Speed - technology
Circuit switching Static Wavelength routing
Circuit switching Dynamic Wavelength routing