## Slide 1: Javne optičke mreže
Javna mreža može biti u vlasništvu različitih operatora.
Čvorovi mreže nalaze se u centralama. Zovu se još i:
  POPs –point of presence – mala čvorna mjesta
  Hubovi - veći čvorovi
Optički linkovi se sastoje od optičkih vlakana grupisanih na osnovu dometa, topologije, saobraćaja, mehanizama za oporavak od grešaka itd.
  U najvećem broju slučajeva, mesh mreže su bazirane na povezivanju mreža topologije prsten
Razlikuju se:
  Gradske (metropolitan) mreže
    Dio mreže nalazi se unutar područja grada ili dijela regiona
  Transportne (long-haul) mreže
    Dio mreže koja povezuje gradove ili veće regione

## Slide 2: Javne optičke mreže
Interoffice Network
Longhaul network
Interexchange network
Access network
office
User premises
User premises
Business
buildings
Central office
Metropolitan
network

## Slide 3: Javne optičke mreže
1) Gradska mreža
Sastoji se od metro pristupne mreže i metro interoffice mreže
  pristupna mreža povezuje centralu sa krajnjim korisnicima
    Domet je nekoliko kilometara
    Saobraćaj većeg broja korisnika se multipleksira i asemblira unutar
centrale
  interoffice mreža se sastoji od grupa centrala unutar grada ili regiona
    Udaljenost između centrala je od nekoliko kilometara do nekoliko desetaka km
    Domet značajno zavisi od regiona (linkovi u SAD su znatno duži od evropskih)

## Slide 4: Pasivne optičke mreže (PON)
https://community.fs.com/blog/abc-of-pon-understanding-olt-onu-ont-and-odn.html
http://www.gpon.com/how-gpon-works

## Slide 5: Način prenosa

## Slide 6: Javne optičke mreže
Transportna mreža
  Povezuje različite gradove ili regione, udaljenosti između čvorova su od nekoliko stotina do nekoliko hiljada km
  Za razliku od pristupne mreže, raspodjela sobraćaja je bazirana na mesh topologiji

## Slide 7: Osobine optičkih mreža
Performanse optičkih komunikacionih sistema zavise od geografskog područja, mrežne konfiguracije i karakteristika saobraćaja
U opštem slučaju, format prenosa je DIGITALNI u:
Point-to-point linkovima
Distributivnim mrežama
Iako rijetko, ANALOGNI formati se koriste u:
Distributivnim mrežama, CATV mrežama…
Prednosti digitalnih signala:
otpornost na smetnje jednostavnija obrada i multipleksiranje

## Slide 8: WDM point-to-point link

## Slide 9: Razvoj optičkih mreža
Postojeći sistemi bazirani na WDM u opsegu1550 nm preko SM vlakna; regeneratori se zamjenjuju optičkim pojačavačima
Transmitter (LED)
Receiver
Transmitter
(MM Laser)
Receiver
Transmitter (SM Laser)
Receiver
R
R
Sistemi bazirani na MLM laserima preko SM vlakna u opsegu 1300 nm
Sistemi bazirani na SLM laserima preko SM vlakna u opsegu 1550 nm
Transmitter (SM Laser)
Receiver
Transmitter (SM Laser)
Transmitter (SM Laser)
Receiver
Receiver
Time evolution
WDM
demultiplexer
WDM
multiplexer
Optical amplifier
Single mode fiber
Single mode fiber
R
R
R
Single mode fiber
1
2
3
1
2
3
1, 2, 3 1550 nm
multimode fiber
850 nm
R
R
R
R
R
R
R
Rani sistemi sa LED preko multimodnog vlakna
1310 nm
1550 nm

## Slide 10: Razvoj optičkih mreža
Rezultati prve generacije optičkih mreža krajem 80-ih :
  MAN (metropolitan-area networks): 100 Mb/s fiber distributed data interface (FDDI)
  Mreže za povezivanje mainframe računara: 200 Mb/s enterprise serial connection (ESCON)
Standardizacija i razvoj SONET (USA) i SDH mreža (Evropa i Japan)
Komercijalno raspoloživi optički add/drop multiplekseri i kros-konektori označili su početak razvoja “all optical” telekomunikacionih mreža.
Razvoj optičkih paketski-komutiranih mreža i LAN optičkih mreža

## Slide 11: Topologije optičkih mreža
Optički spliter
O/E konvertor
Širokopojasne
usluge
Optički predajnik
FTTC
(Fiber to the curb)
HFC, ADSL
FTTH
(Fiber to the home)
Pasivna optička mreža
FTTB
(Fiber to the building)
Mreža bakarnih
parica

## Slide 12: Primjer SCM (subcarrier multiplexing) mreže
Cabecera
Regional
Double-fiber ring
(feeder network)
Local office / optical node
Electro-optical conversion
Internet
PTSN
optical node
Single-fiber ring (distribution network)
Tree topology (distribution network)
optical splitter
Local office
Kablovske mreže su transformisane iz tradicionalnih, klasterskih, jednosmjernih koaksijalnih mreža (CATV) za analogni boradcasting u mreže na bazi optičkih vlakana dvosmjerne konfiguracije koje podržavaju širok spektar usluga (HFC, FTTH)
Head-end Office (OLT)
Copper network
Dedicated point to point links (distribution network)

## Slide 13: Optički prenos
Električni
prenos
Double-fiber ring
(feeder network)
Local office / optical node
Electro-optical conversion
Internet
PTSN
optical node
Single-fiber ring
(distribution network)
Local office
Head-end Office
(OLT)
 | FM | Internet (TV analog) | TV digital, VoD (64/256-QAM) | Internet | 
Internet
Return channel QPSK
RF spektar za downlink i uplink u HFC mrežama
Pilot tonovi
5
862
f(MHz)
790
65 80.6
550
uplink
downlink
PAL B/G
Channels: 110 PAL
Band: 48,25 – 855,25 MHz
Spacing: 7/8 MHz
BK450
Channels: 48 PAL + 2 tones
Band: 48,25 – 599,25 MHz
Spacing: 7/8 MHz
BK600
Channels: 110 PAL
Band: 48,25 – 855,25 MHz
Spacing: 7/8 MHz
CENELEC
Channels: 42 PAL
Band: 48,25 – 855,25 MHz
Spacing: 7/8 MHz
Frekvencijski plan
Copper network
Electro-optical conversion

## Slide 14: FTTH mreža bazirana na pristupnoj mreži (PON standard)
telefonska mreža

## Slide 15: 1. generacija optičkih mreža
Central Office
Digital Cross-
Connect
Add/Drop
Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Digital Cross-
Connect
Central Office
Central Office
Add/Drop
Mux
Add/Drop Mux
Digital Cross- Connect
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Terminal Mux
Terminal
Mux
Terminal Mux
Terminal Mux
Terminal Mux
Add/Drop Mux
Terminal Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Add/Drop Mux
Point-to- pointlinks
Backbonering (2-4 fibers) OC-12/OC-48
Backbonering (2-4 fibers) OC-12/OC-48
Access ring (1 fiber)
OC-3/OC-12
Access ring (1 fiber)
OC-3/OC-12
Access ring (1 fiber)
OC-3/OC-12
Single-mode fiber Simple fiber link
Single-mode fiber Double fiber link

## Slide 16: 2. generacija optičkih mreža
Za razliku od 1. generacije mreža , namjena je da se funkcije “point to point“ prenosa realizuju u optičkom domenu:
  komutacija
  rutiranje
Razvoj 2. generacije optičkih mreža doveo je do uvođenja novog nivoa u mrežnom modelu: optički nivo
Ovo znači sljedeće:
Smanjenje broja kritičnih mjesta ("bottlenecks") u mreži:
  u 1. generaciji mreža, povećanje linijske brzine komplikovalo je obradu zaglavlja u elektronskom domenu
To je servisni sloj koji obezbjeđuje "optičke putanje” do korisnika (ostali
slojevi su: SDH, ATM, ESCON, 10GbE ...)

## Slide 17: 2. generacija optičkih mreža
Putanja svjetlosnog signala – optička konekcija “od kraja do kraja” na optičkom sloju, na bazi specifične talasne dužine koja se prenosi duž nekoliko optičkih linkova i kroz različite čvorove .
Optički sloj
Virtuelna kola
IP klijent
Datagram
Virtuelna
kola
ATM klijent
SDH klijent
ATM klijent
IP klijent
SDH klijent
Sloj klijenta
Sloj
servera

## Slide 18: Slojevita arhitektura telekomunikacionih mreža
Future formats
Internet
Voice
ATM
Future Services
Multimedia
SDH/
SONET
Existing
formats
IP
Data
Korisničke aplikacije
Optički sloj
WDM
transmission
Optical cross-connets
Elektronski sloj
Pristupna mreža
Pristupna tačka usluge (SAP)

## Slide 19: 2. generacija optičkih mreža
Različite putanje svjetlosnog signala mogu koristiti istu talasnu dužinu sve dok ne dijele isti optički link  Optical continuity constraint
putanje svjetlosnog
signala
Putanje svjetlosnog signala se rutiraju kroz posredničke (intermediate) čvorove prema drugim linkovma, na kojima dolazi do kombinovanja talasnih dužina (wavelength-routing network).
Optički sloj obezbjeđuje putanje svjetlosnog signala ka višim slojevima preko SAP (service access point).

## Slide 20: 2. generacija optičkih mreža
Optical Cross- Connect
Optical link
OADM
OADM
OADM
OADM
Optical Cross- Connect
Optical Cross- Connect
Optical Cross- Connect
Optical Cross- Connect
OADM
OADM
OADM
1
(SDH)
1
(SDH)
2
(ATM)
2
2
3
(IP)
3 (IP)
OADM: Optical Add/Drop multiplexer
OLT: Optical Line Terminal
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT

## Slide 21: 2. generacija optičkih mreža
OLT (Optical Line Terminals)
  Multipleksiraju veći broj talasnih dužina preko jednog vlakna
  Demultipleksiraju skup talasnih dužina u različita vlakna
  OLT se koriste na krajevima “point-to-point" WDM linkova
OADM (Optical Add / Drop Multiplexers)
  Preuzima WDM sa ulaznog porta i selektovno odbacuje
određene talasne dužine, a ostale prosljeđuje dalje u sistem
  Selektivno dodaje talasne dužine u WDM signal
  OADM se koriste u transportnim i metro mrežama
OXC (Optical Cross-connects or optical switching matrix)
  Obavljaju funkcije slične digitalnim kros-konektorima, ali u optičkom domenu
  Imaju veliki broj portova i mogu komutirati talasne dužine sa jednog ulaznog
porta na drugi
  OXC se koriste i u transportnim mrežama zbog velikog kapaciteta
OADM i OXC imaju mogućnosti i konverzije talasnih dužina

## Slide 22: Sljedeća generacija optičkih mreža Optička paketska komutacija
Za razliku od prenosa svjetlosnih signala u mrežama na bazi komutacije kola,
nova generacija mreža podržava paketsku komutaciju u optičkom domenu
Ove mreže zahtijevaju formu optical time division multiplexing (OTDM): fiksni ili statistički
  Statističko multipleksiranje : optičke paketski-komutirane mreže
  Fiksni OTDM se zaniva na podskupu optičke paketske komutacije, pri čemu je multipleksiranje fiksno.
Postoji nekoliko ograničenja vezanih za obradu signala u optičkom domenu :
  Nedostatak optičkog slučajnog memorijskog pristupa za baferovanje
  Optički baferi su linije za kašnjenje bazirane na dužini vlakna
Paktska komutacija koristi softver u realnom vremenu i odgovarajući hardver za
kontrolu mreže i podršku QoS-u  teško je za realizaciju u optičkom domenu

## Slide 23: Sljedeća generacija optičkih mreža Optička paketska komutacija
Optički čvor sa paketskom komutacijom
Analiza zaglavlja
Analiza zaglavlja
Ulazni baferi
paketi
Izlazni baferi
Optički komutator
Ulaz optičkih paketa
Kontrolni ulaz
Izlaz optičkih paketa

## Slide 24: Sljedeća generacija optičkih mreža Optička paketska komutacija
Performanse optičkog čvora sa paketskom komutacijom
  Čvor preuzima paket sa ulaza  očitava njegovo zaglavlje 
komutira ga na odgovarajući izlazni port
  Optički čvor:
    Može dodati novo zaglavlje paketu
    Mora razriješiti moguću koliziju (contention) na izlaznim portovima
(kada dva paketa dolaze na različite ulazne portove, a odredište im je isti izlazni port, tada se jedan od paketa se mora baferovati ili poslati na drugi port)
  Idealno, sve funkcije se realizuju u optičkom domenu
    U praksi, funkcije kao npr. obrada zaglavlja i kontrola komutacije se još uvijek izvršavaju u elektronskom domenu
  Ovo je posljedica ograničenih mogućnosti obrade u optičkom domenu