## Slide 1: DIAL UP
Pristup internetu preko dial up telefonske veze

## Slide 2: Osobine dial up pristupa
Dial-up je vrsta pristupa internetu pomoću telefonske linije.
Jedini nacin koriscenja kod analognih tel. centrala.
Korisnik koristi modem koji je povezan sa računarom i telefonskom linijom da bi birao broj Internet provajdera
Maksimalne brzine do 56Kb/s

## Slide 3: Modem
Skraceno od (MOdulator DEModulator)
SLANJE PODATAKA: U njemu se vrsi konverzija digitalnog signala u analogni.
PRIJEM PODATAKA: U njemu se vrsi konverzija analognog signala u digitalni.
Limitiranje na brzine do 36Kbs a sa kompresijom do 56Kbs.

## Slide 4: Prenos signala kroz telefonsku mrezu

## Slide 5: ISDN
Digitalna mreža integriranih usluga

## Slide 6: ISDN pojam
ISDN je skraćenica od naziva „Integrated Services Digital Network“, što znači „digitalna mreža integrisanih usluga“
ISDN predstavlja skup usluga, pristupne opreme i standarda pristupa fiksnoj digitalnoj telekomunikacionoj mreži.
ISDN možemo shvatiti kao digitalnu nadgradnju postojećih telefonskih linija, a njegove prednosti su: dve nezavisne linije visokog kvaliteta, mnogo veća brzina protoka podataka sa Internetom i mnoge druge.

## Slide 7: ISDN mreza

## Slide 8: ISDN linija
ISDN linija se sastoji od kanala, pri tome postije dve vrste kanala:
B (bearer – nosilac) kanal, brzine prenosa 64 kbps, koji služi za prenos podataka.
D (data – informacioni) kanal, brzine prenosa 16 ili 64 kbps, a služi za uspostavljanje, održanje i prekid veze.
Prva vrsta B kanali, mogu se koristiti totalno razdvojeno, kao samostalne obične telefionske linije

## Slide 9: PODJELA ISDN-a
ISDN se dijeli na dve vrste:
Osnovni priključak (Basic Rate Access – BRA), koji se sastoji od 2 B i jednog D kanala, ukupne brzine 128+16 kbps.
Primarni priključak (Primary Rate Access – PRA), koji se sastoji od 30 B i jednog D kanala, ukupne brzine 1920+64 kbps.

## Slide 10: Osnovni priključak (Basic Rate Access – BRA),
Osnovni priključak je namenjen pojedinačnim korisnicima, domaćinstvima i manjim firmama kao zamena za običnu telefonsku liniju.
Pošto poseduje 2 B kanala, moguća je istovremena upotreba Interneta preko jednog kanala (64 kbps) i telefoniranje ili korišćenje telefaksa preko drugog B kanala.
Pored toga, moguće je istovremeno korišćenje oba B kanala za krstarenje Internetom (64+64 kbps).

## Slide 11: Primarni priključak (Primary Rate Access – PRA)
Primarni priključak je usluga namenjena za velike korisnike kojima je potrebno više linija ili brži link prema Internetu.
Ovaj priključak, recimo, koriste neki od domaćih Internet provajdera i neke od mnogobrojnih kompjuterskih igraonica.

## Slide 12: Pristup Internetu preko ISDN-a
Za sam pristup Internetu preko ISDN-a, potrebno vam je sledeće:
ISDN linija.
ISDN Terminal Adapter (TA, ISDN modem), tj. uređaj koji kao i modem, služi za prenos podataka. Razlika je u tome što modem digitalne signale iz kompjutera pretvara u analogne (modulira), a TA ovu konverziju ne mora na čini, jer je ISDN digitalna linija. TA se kao i modem priključuje (kao eksterni uređaj preko serijskog ili USB priključka) ili ugrađuje u samo kućište kompjutera (kao interna PCI kartica).
Korisnički nalog kod nekog od Internet provajdera

## Slide 13: Mogućnosti ISDN-a
ISDN pristup Internetu možete ostvariti preko jednog ili dva B kanala (multilink). U zavisnosti od verzije i softvera terminal adaptera, moguće je podesiti i način spajanja i korišćenja drugod B kanala.
Kada se spajate na Internet preko običnog modema i telefonske linije, postignuta brzina prenosa podataka zavisi od mnogo činilaca. Tako da se trenutno, i najbržim modemima (56k) retko može postići brzina od 56.000 bps.
Za razliku od toga ISDN linije uvek prenose deklarisanih 64 ili 128 kbps, i pored toga, vreme potrebno za uspostavljanje veze je mnogo manje – 2 do 3 sekunde.