## Slide 1
Elektromotorni pogoni

## Slide 2
Elektromotorni pogon je elektromehanički sistem u kome elektromotor pokreće radnu mašinu, pri čemu se vrši pretvaranje električne energije u mehanički rad.
Koriste se u industriji, rudarstvu, vozilima, aparatima u domaćinstvima, ručnim alatima, klima uređajima, pumpama, kompresorima, robotima i drugim sistemima.
Mnogobrojne prednosti u odnosu na ostale vrste pogona.

## Slide 3
Elementi elektromotornih pogona su:
Elektromotori,
Radni mehanizmi,
Sprežni elementi između elektromotora i radnog mehanizma

## Slide 4: Elektromotori u emp

## Slide 5
Elektromotor je glavni dio elektromotornog pogona, koji pokreće radnu mašinu pri čemu ona vrši mehanički rad.
U EMP-ima se koriste tri osnovne vrste elektromotora:
motori jednosmjerne struje,
asinhroni motori i
sinhroni motori

## Slide 6
Motori jednosmjerne struje spadaju u rotacione električne mašine kod kojih se vrši pretvaranje električne u mehaničku energiju rotacionog kretanja.
Danas su potisnuti iz upotrebe-od strane motora za naizmjeničnu struju, iz više razloga:
veća cijena
skuplje održavanje
manja pouzdanost
kraći vijek trajanja

## Slide 7
Osnovni elementi MJSS-e:
1. mirujući dio (stator) i
2. obrtni dio (rotor)

## Slide 8
Stator motora jednosmjerne struje je oblika šupljeg valjka od masivnog gvožđa na čijoj su unutrašnjoj strani pričvršćeni polovi izrađeni od feromagnetskih limova.
Rotor motora jednosmjerne struje je cilindričnog oblika, sastavljen je od tankih feromagnetskih limova i ravnomjerno ožljebljen po svom obimu,a nalazi se na vratilu mašine.
Jedan od glavnih nedostataka ove vrste električnih motora je pojava iskrenja grafitnih četkica, koje dovodi do njihovog uništavanja, oksidacije i trošenja komutatora, kao i stvaranje čujnog i električnog šuma.

## Slide 9
Primjena motora jss-e:
Električna vuča (trolejbusi, tramvaji, metroi, lokomotive)
Industrija
Automobili (pogon brisača, pogon bočnih stakala, anlaser)
Itd.

## Slide 10
Sinhrone mašine imaju istu (sinhronu) brzinu obrtanja rotora i obrtnog magnetnog polja statora.
Mogu da rade i u generatorskom i u motornom režimu rada, ali se uglavnom koriste kao generatori u elektranama.

## Slide 11
Stator sinhronog motora je cilindričnog oblika,a njegovo magnetno kolo se sastoji od tankih i međusobno izolovanih limova .
Primjenjuju se dvije konstrukcije rotora:
  Rotor sa isturenim polovima
  Cilindrični rotor.

## Slide 12
Primjena sinhronih motora-za pogon:
pumpi,
ventilatora,
kompresora i
dr. mehanizama.
Najčešće se koriste uprošćene konstrukcije koje rade kao kompenzatori za popravku snage mreže koja napaja veći broj asinhronih motora.

## Slide 13: Da se podsjetimo...
Kod asinhronih mašina brzina obrtanja rotora i brzina obrtanja obrtnog magnetnog polja nijesu sihnronizovane, pa otuda ime.
Ne mogu da proizvode reaktivnu snagu, pa se uglavnom koriste kao elektromotori.

## Slide 14: Da se podsjetimo...
Stator asinhronog motora-identičan kao kod sinhronog motora.
Rotor asinhronog motora se izrađuje se feromagnetnog materijala
Namotaji se na rotor smještaju na dva načina-zbog čega se razlikuju dvije podgrupe asinhronih mašina:
Kavezni (kratkospojeni) rotor
Namotani rotor

## Slide 15: Da se podsjetimo...
Prednosti asinhronih motora:
manja cijena,
jednostavnost konstrukcije,
manji momenat inercije,
robusnost,
pouzdanost i sigurnost u radu,
lako održavanje.
Nedostaci su uglavnom vezani za uslove pokretanja i mogućnost regulisanja brzine obrtanja u širokim granicama.

## Slide 16: VRSTE RADNIH MEHANIZAMA U EMP

## Slide 17
Radna mašina je mehanički uređaj koji služi za obavljanje mehaničkog rada potrebnog tehnološkom procesu.
Vrste radnih mehanizama u emp:
Pumpe,
Ventilatori,
Kompresori,
Dizalice,
Alatne mašine,
Vučna vozila, itd.

## Slide 18: Da se podsjetimo...
Pumpa je mehanički uređaj koji pokreće tečnost sa nižeg nivoa na viši nivo putem promjene energije fluida unutar same pumpe.
Primjena pumpi:
Industrija,
Domaćinstva,
Automobili,
Brodovi,
Avioni,
Poljoprivreda
Rudarstvo,itd.

## Slide 19: Da se podsjetimo...
Ventilatori i kompresori su mašine za transport gasova.
Ventilatori-vazdušni protok visokog volumena i niskog pritiska
Kompresori-vazdušni protok niskog volumena i visokog pritiska
Ventilatori stvaraju nalet svježeg vazduha, ali ne snižavaju temperaturu direktno !!!

## Slide 20: Da se podsjetimo...
Dizalice su vrsta transportnih uređaja.
Prave se od metala, čelika i gvožđa.
Koriste se za podizanje i spuštanje, ali i za horizontalno pomicanje.
Sastoje se od vitla, čelične užadi ili lanaca i kuke.

## Slide 21: VRSTE SPREŽNIH MEHANIZAMA U EMP

## Slide 22
Vrste sprežnih mehanizama u emp su:
Spojnice,
Reduktori,
Remenice, itd.

## Slide 23
Spojnice su mašinski elementi koji služe za spajanje krajeva dva vratila u jednu cjelinu.
Reduktor je uređaj pomoću kojeg se smanjuje brzina obrtanja pogonskog vratila, radnog vretena i dr., a pritom se brzina obrtanja pogonske mašine ili motora ne mijenja.
Remenica je kolo za prihvat i vođenje remena u remenskom prenosu.

## Slide 24: Karakteristike i funkcija transformatora, upravljačkih i regulacionih uređaja i otpornika

## Slide 25
Transformator je električna mašina, koja ima zadatak da transformiše naizmjeničnu struju date frekvencije pod jednim naponom u naizmjeničnu struju iste frekvencije pod drugim naponom!
Osnovni djelovi transformatora su:
magnetno kolo i
namotaji (primarni i sekundarni)
Vrste transformatora:
Transformatori snage
Mjerni transformatori
Autotransformatori

## Slide 26
Regulator je uređaj čija je funkcija održavanje vrijednosti određene fizičke veličine u dozvoljenim (regularnim) granicama.
Najznačajnija podjela regulatora (podjela s obzirom na karakter dejstva) na:
PROPORCIONALNE (P)
INTEGRALNE (I)
DIFERENCIJALNE (D)
PROPORCIONALNO – INTEGRALNE (PI)
PROPORCIONALNO – DIFERENECIJALNE (PD)
PROPORCIONALNO – INTEGRALNO – DIFERENCIJALNE (PID)

## Slide 27
Otpornici su pasivne električne komponente koje pružaju otpor proticanju struje.
Mogu biti:
FIKSNI
PROMJENLJIVI
Fiksni-otpor određen za vrijeme proizvodnje i ne može se kasnije mijenjati !!!

## Slide 28: Karakteristike i funkcija potenciometra, prigušnica i graničnih prekidača

## Slide 29
Potenciometar je otpornik promenljive otpornosti.
Najčešći tipovi potenciometra su:
klizni i
rotacioni (kružni)

## Slide 30
Prigušnica je indukcioni kalem baziran na principu Faradejevog zakona elektromagnetne indukcije, a u elektromotornim pogonima se koristi za podešavanje napona.
Granični prekidač je prost elektromehanički uređaj koji zatvara ili otvara strujno kolo, čime omogućuje ili onemogućuje struju, a upotrebljava se za određivanje granične odnosno krajnje pozicije objekta koji se kreće.

## Slide 31: Karakteristike i funkcija osigurača, releja, senzora i tastera

## Slide 32
Osigurači su zaštitni elementi čija je svrha da u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja što prije prekinu napajanje motora električnom energijom.
Vrste osigurača:
1. topljivi osigurači
2. automatski osigurači
Relej je naprava koja se koristi za prekidanje ili uspostavljanje strujnog kola putem elektromagneta koji otvara i zatvara strujne kontakte.

## Slide 33
Senzor je tehnički element koji neposredno osjeća promjene u procesu i na svom izlazu daje odziv koji je analogan ulaznoj fizičkoj veličini.
Senzori imaju vrlo široku primjenu.
Taster je ručni prekidač s privremenim djelovanjem.
Prekida ili spaja dva ili više provodnika samo kada je pritisnut od strane korisnika.
Automatski,putem opruge ili drugog rešenja vraća se u početni položaj.

## Slide 34: Režimi rada elektromotornih pogona

## Slide 35
Tri osnovna režima rada elektromotornih pogonu su:
Trajni (primjer-pogon ventilatora)
kratkotrajni (primjer-pogon krana)
intermitentni režim rada (primjer-pogon automatskog struga)
Elektromotori se rade za tri različita režima rada i na natpisnoj pločici se nalaze odgovarajuće oznake.

## Slide 36
Razlikuju se tri kočiona režima rada:
Generatorsko kočenje
Elektrodinamičko kočenje
Protivstrujno kočenje

## Slide 37: Konstrukcioni elementi i princip rada asinhronih mašina

## Slide 38: Konstrukcija asinhronog motora

## Slide 39
Puštanje u rad počinje dok je rotor u stanju mirovanja, završava se onda kada se, pri odgovarajućoj brzini obrtanja, izjednače razvijeni momenat motora i otporni momenat radnog mehanizma.
ROTOR NIKADA NE MOŽE DA STIGNE OBRTNO POLJE STATORA !!!

## Slide 40
Kod motora većih snaga pokretanje može biti problem s obzirom na mrežu.
On se u osnovi rješava smanjenjem napona napajanja, primjenom dodatnih uređaja koji se priključuju u strujno kolo statora.
Uređaji koji se koriste su prigušnice, autotransformatori, prebacači ili uređaji energetske elektronike.

## Slide 41: Natpisna pločica asinhronih mašina

## Slide 42
Na natpisnoj pločici se nalaze osnovni podaci o mašini o nazivnom (nominalnom) režimu rada.
Nominalni iznos svake od veličina sa natpisne pločice treba shvatitu kao najveću vrijednost koja se može imati u trajnom radu.
Dajući neku nazivnu veličinu proizvođač garantuje da je mašina u trajnom radu može podnijeti bez ograničenja.

## Slide 43
Mjesto postavljanja-na kućištu mašine

## Slide 44
Naziv proizvođača
Oznaka proizvođača
Fabrički/indetifikacioni broj
Nominalni napon
Nominalna struja
Nominalna snaga
Nominalna brzina obrtanja
Nominalna frekvencija
Nominalni faktor snage
Termička klasa izolacije
IP oznaka-stepen zaštite
IM oznaka-način montaže
S oznaka-predviđeni režim rada (vrsta pogona)
I drugi...

## Slide 45: Klizanje i momentna karakteristika asinhronih mašina

## Slide 46
Brzina obrtanja polja naziva se sinhrona brzina i definisana je frekvencijom napajanja f i brojem pari magnetnih polova p.
Izražava se u obrtajima u minuti kao:
ns = 60 f / p

## Slide 47
Rotor asinhrone mašine obrće se brzinom n koja je različita od sinhrone brzine obrtnog polja.
Kada mašina radi kao motor, ugaona brzina obrtanja rotora je niža od sinhrone, a kada radi kao generator je veća od sinhrone.
Razlika između brzine obrtanja rotora i sinhrone brzine naziva se klizanje.

## Slide 48
Klizanje se ponekad izražava u apsolutnim jedinicama, o/min, a češće u relativnim jedinicama odnosno u procentima.
Klizanje jednako nula (s=0) predstavlja sinhronu brzinu.
Klizanje od jedan (s=1 odnosno 100%) označava mirovanje (zakočenost) ili sam trenutak polaska.
s = (ns  n) / ns
s [%] = 100 (ns  n) / ns

## Slide 49: Režim rada sinhronih mašina

## Slide 50
1.Generatorski-pretvara mehaničku energiju u električnu
2.Motorni-pretvara električnu energiju u mehaničku
3.Kompezatorski- ne proizvodi i ne troši aktivnu energiju, odnosno troši je samo na pokrivanje gubitaka
Uglavnom se koriste kao generatori električne energije naizmjenične struje.

## Slide 51
Sinhroni generatori dominantno vladaju u proizvodnji električne energije u savremenoj elektroenergetici.
Najveće rotacione električne mašine koje se danas izrađuju.
Prema vrsti pogonske mašine dijele se na:
turbogeneratore,
hidrogeneratore i
dizel generatore.