## Slide 1: Operativni sistemi
6

## Slide 2
Hard disk (HDD) je sekundarna memorija koja služi za čitanje, pisanje i čuvanje podataka.
Sastoji se od jedne ili više kružnih ploča koje se vrte oko osovine uz pomoć elektromotora.
Ploče su od nemagnetnog materijala koji daje oblik i čvrstinu (obično od aluminijuma ali mogu biti i od stakla). Sa obije strane su presvučene tankim slojem magnetnog materijala.
Čitanje i upisivanje podataka vrši se pomoću posebne magnetne glave koja lebdi iznad magnetnog sloja.
Svaka ploča ima po dvije magnetne glave koje se nalaze na pokretaču (aktuatoru). Rukom pokretača upravlja kontroler.

## Slide 3
Kućište je hermetički zatvoreno, kako bi se spriječila oštećenja osjetljivih elemenata usled nečistoća (prašine) iz vazduha.
Debljina feromagnetnog sloja iznosi nekoliko desetina nanometara.
Kapacitet diska raste sa brojem ploča.
Brzina okretanja ploča mora biti stalna (najčešće 7200 obrt/min).
Veća brzina okretanja znači brže čitanje i upis podataka.
Pri isključenju hard diska, glave se „parkiraju”odnosno pomjeraju na poseban dio ploča na kom se ne skladište podaci (obično odmah pored osovine motora).

## Slide 4
Da bi se površina za smještanje podataka na pločama diska racionalno iskoristila, uvedena je posebna organizacija upisa.
Organizacija upisa
Staze su raspoređene kao koncentrični krugovi na obije površine svih ploča, počevši od spoljnje ivice, pa prema unutrašnjosti ploče.
Zavisno od konstrukcije diska, svaka staza može da sadrži veliki broj bitova podataka, pa bi bilo neracionalno koristiti stazu kao jediničnu veličinu za smještaj podataka.
Da bi se to izbjeglo, staze se dijele na određen broj sektora, s tim da sektor sadrži 512 bajtova podataka.

## Slide 5
Organizacija upisa
Cilindar čine staze na svim pločama koje se nalaze na istom poluprečniku (na istom rastojanju od centra ploča).
Sa ovakvom organizacijom se postiže racionalno iskorišćenje površine za smještaj podataka i obezbjeđuje najbrži rad hard diska.
Najmanja veličina prostora koji se može iskoristiti za upisivanje nekih podataka je jedan sektor.
Klasteri su grupe nekoliko uzastopnih sektora jedne staze.
Skup susjednih cilindara sa jednakim brojem sektora se naziva zona.

## Slide 6
Organizacija upisa
Ako su podaci koje treba upisati veći od jednog sektora, onda se prelazi u sledeći sektor na istoj stazi i tako dalje.
Ako ni cijela staza nije dovoljna za smještaj potrebnih podataka, poslije popunjavanja te staze, prelazi se na stazu sa istim brojem, koja se nalazi na suprotnoj strani iste ploče.
Ako je veličina podataka koje treba smjestiti na disk, tolika da i posle popunjavanja istoimenih staza na jednoj ploči svi podaci nisu snimljeni, prelazi se na istoimenu stazu na susjednoj ploči, to jest smještanje podataka se obavlja u okviru jednog istog cilindra.
Tek kada se popuni cio cilindar, a svi podaci još uvijek nisu smješteni na disk, ručice sa glavama za snimanje se pomjeraju na sledeći cilindar, gdje se nastavlja sa snimanjem.

## Slide 7
Karakteristike fajlova
Datoteka ili fajl je logička jedinica smještanja podataka i informacija.
Za OS, to je objekat koji se čuva u sekundarnoj memoriji – na HDD
Za korisnika, fajl je najmanja jedinica za smještanje podataka
OS ne ulazi u tumačenje sadržaja i strukture fajla, osim za neke posebne vrste fajlova (npr. fajl-program). Strukturu fajla tumači onaj program koji ga je kreirao ili koji je u stanju da ga prepozna.
Fajl, osim imena i sadržaja, opisuju i dodatni atributi, koji se čuvaju u kontrolnom bloku fajla (file control block, FCB).

## Slide 8
Atributi fajla
Atributi fajla su:
simboličko ime (naziv) fajla: jedini atribut u ljudski čitljivoj formi
identifikator: jedinstveni interni identifikator fajla u sistemu
tip datoteke, pomoću koga OS određuje vrstu datoteke i po potrebi je povezuje sa nekom aplikacijom
lokacija: informacija o uređaju i mjestu gdje se fajl nalazi na njemu
veličina: trenutna veličina (u bajtovima, riječima ili blokovima)
zaštita: informacije o pravima pristupa fajlu (ko smije da ga čita, piše, briše, izvršava itd.)
datum, vrijeme i korisnik koji je kreirao, poslednji modifikovao ili poslednji pristupao fajlu

## Slide 9
Osnovne operacije sa fajlom – usluge OS (sistemski pozivi):
kreiranje (create) fajla: alociranje prostora za smještanje fajla i formiranje ulaza u direktorijumu
upis (write) u fajl - parametri: ime fajla i podaci za upis. Traži se fajl sa datim imenom, na poziciju pokazivača za upis datog fajla upisuju se dati podaci i na kraju, pokazivač se pomjera na novo mjesto
čitanje (read) iz fajla - parametri: ime fajla i mjesto u OM za smještanje pročitanih podataka; sa pozicije pokazivača za čitanje datog fajla čitaju se podaci i pokazivač pomjera na novo mjesto
pozicioniranje pokazivača na novo mjesto (seek)
brisanje fajla (delete): prostor koji je zauzimao fajl se proglašava slobodnim i briše se ulaz u direktorijumu

## Slide 10
Ostale operacije sa fajlom – usluge OS (sistemski pozivi):
odsijecanje (truncate): brisanje sadržaja fajla, ali zadržavanje atributa (osim veličine koja se postavlja na 0)
preimenovanje (rename) fajla
dodavanje informacija na kraj fajla (append): upis podataka na kraj fajla
kopiranje (copy) fajla
promjena atributa fajla
Većina ovih operacija zahtijeva pretragu direktorijuma za ulazom za fajl sa datim imenom i dobijanje lokacije i ostalih atributa fajla

## Slide 11
Tip fajla
OS može, ali ne mora da poznaje koncept tipa fajla; ako ga poznaje, može da kontroliše upotrebu fajla.
Način smještanja informacije o tipu:
u ekstenziji imena fajla (Windows – ime.tip)
kao poseban atribut fajla (postavlja se prilikom kreiranja - Mac OS)
u samom sadržaju fajla (UNIX/Linux: magični broj (magic number) koji se nalazi na početku fajla)

## Slide 12
Logička organizacija skladištenja podataka na disku
Da bi operativni sistem uspješno upravljao radom sa podacima, oni moraju biti uskladišteni na određeni strogo organizovan način
Podaci su na hard disku ili nekom drugom memorijskom medijumu hijerarhijski organizovani u foldere i fajlove
    Folder (folder - engl. katalog) ili direktorijum je fascikla u kojoj se smještaju fajlovi i druge fascikle
    Svaki folder mora da ima svoje ime
ikone foldera

## Slide 13
Fajl (file - engl. akt, dokument) je kolekcija srodnih podataka
Svaki fajl ima ime i ekstenziju koji su razdvojeni tačkom
Ekstenzija je dodatak na ime datoteke i služi da ukaže na vrstu njenog sadržaja. Obično se sastoji od tačke i tri slova, mada broj slova predviđenih za ekstenziju može biti i veći
Ime fajla je obavezno i sadrži najviše 255 znakova, ali se tu ubraja i oznaka spoljašnje memorije, foldera i podfoldera u kojima se fajl ili folder nalazi (znači da je samo ime što kraće). Ne smiju se koristiti znaci \ / ? * : ; < > “
U jednom folderu ne mogu da budu dva fajla sa istim imenom i istom ekstenzijom

## Slide 14
Neke ikone koje označavaju fajlove u Windows-u:

## Slide 15
Prilikom instaliranja operativnog sistema instaliraju se i sistemski fajlovi i folderi (njih koristi operativni sistem). Na primjer, folderi Windows, Program Files itd.
U folderu Program Files nalaze se fajlovi potrebni za funkcionisanje instaliranog aplikativnog softvera, a u folderu Windows nalaze se fajlovi koji omogućavaju da operativni sistem funkcioniše i ne bi trebali da se modifikuju (mijenjaju).

## Slide 16
Obilježavanje perifernih jedinica
Operativni sistem Windows fajlove i foldere prikazije u obliku ikone
Svi fajlovi i folderi koji se nalaze na jednom računaru smješteni su u folderu Computer
    Kada se otvori Computer, u njemu se prepoznaju simbolička imena, koja se sastoje od jednog velikog slova latinice (A-Z) iza kog su dvije tačke (:)

## Slide 17
Uobičajena su sljedeća simbolička imena:
  A: - disketa
  C: - hard disk
  D: - CD ili DVD
  E: - Flash memorija
Pored ovih jedinica simbolička imena imaju i tastatura, ekran i priključci za povezivanje računara sa spoljašnjim svijetom (portovi):
  CON: - tastatura, ekran
  COM1: (AUX), COM2:, COM3:, COM4: - serijski port
  LPT1:(PRN), LPT2:, LPT3: - paralelni port

## Slide 18
(5)

## Slide 19
Hijerarhijska organizacija podataka
Putanja (path) je niz foldera započet osnovnim folderom, u kojem svaki folder pripada svom prethodniku iz putanje
Putanja se zapisuje tako što se imena foldera razdvajaju obrnutom kosom crtom \ (backslash)
Pošto je ime osnovnog foldera prazno, zapis putanje uvijek započinje backslash-om
Putanja do bilo kog foldera je jedinstvena
Nekad se na kraju putanje piše backslash, a nekad ne
Putanja fajla je putanja do foldera koji je sadrži

## Slide 20
Fajl je na jedinstven način određen putanjom i imenom, a ne samo imenom.
Kada se zajedno zapisuju putanja i ime fajla, razdvajaju se backslash-om
Putanji se obično pridružuje i oznaka logičke jedinice čija se folderska struktura posmatra
C:\
knjiga
matematika
geometrija
trougao
pravougli.doc
C: \ knjiga \ matematika \ geometrija \ trougao \ pravougli.doc

## Slide 21
putanja
putanja