## Slide 1: Припрема за пројектовање. Узимање података. Делови пројекта
2.час

## Slide 2: Припрема за пројектовање
Електричне инсталације у у стамбеним зградама, административним и погонским објектима треба да омогуће боравак и рад људи без дневне светлости, везу са телефоном, радиом и телевизором, коришћење електричне енергије у инсталацијама моторног погона и заштиту од атмосферских утицаја.
Припрема за пројектовање обухвата проучавање грађевинског пројекта и свих других пројеката према којима се уграђује електро опрема (технолошки пројекат, машински пројекат)... Из ових пројеката могу се прикупити подаци о тачној локацији објекта, намени објекта, пријемницима који ће бити уграђени, о димензијама и уређењу круга са спољном расветом, о начину прикључења објекта на дистрибутивну мрежу.
На основу свега овога прави се идејни пројекат. Према идејном пријекту се добијају сагланости за прикључке – електроенергетска сагласнот, сагласност за РТТ прикључак ....

## Slide 3: Припрема за пројектовање
Захтев за издавање електроенергетске сагласности подноси се испоручиоцу (JП Електродистрибуција у месту на чијој се локацији налази објекат) у писаном облику на обрасцу испоручиоца. Наводе се следећи подаци:
Потрошач(фирма и седиште, односно име, презиме и адреса),
Објекат за чије се прикључење тражи издавање електроенергетске сагласности,
Време када се планира прикључење објекта,
Укупна инсталисана снага, вршно оптерећење, врста и начин прикључка (монофазни, трофазни),
Намена потрошње електричне енергије.
Испоручилац-ЈП Електродистрибуција издаје писмену сагласност за прикључак: Снага, место прикључка, начин извођења.
На основу идејног пројекта и електроенергетске сагласности прави се главни пројекат.

## Slide 4: Пројектни задатак
Пројектни задатак садржи опште, техничке и економске податке. Општи подаци су: подаци о инвеститору, подаци о објекту, подаци о месту грађења, време и етапе градње.
Технички подаци су:подлоге, резултати предходних истраживања и подаци о објекту. Инвеститор даје податке о инсталисаним снагама свих машина и других пријемника и наводи захтеве везане за технолошки процес. Износи своје жеље у погледу избора опреме и пријемника.
У току израде пројекта, пројектант се својим решењима уклапа у захтеве инвеститора ако су они у складу са важећим прописима.

## Slide 5: Пример:
Projektni zadatak
PREDMET:Izrada glavnog projekta električne instalacije vikend kuce.
- Podaci kojima raspolažem:
1. Opšti deo
1.1. Investitor:
1.2. Predmet projektovanja: električna instalacija i gromobranska instalacija kuce
1.3. Rok početka gradnje: odmah po dobijanju tehničke dokumentacije
2. Tehnički podaci
2.1. Građevinska osnova stana
2.2. Vrsta priključka: kablovski
2.3. Sistem napajanja: TT
2.4. Sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja urađen je propisno izvedeno gromobranskom instalacijom kuće
- Projektovanje uraditi prema važećem zakonu o izgradnji objekta i prema važećim standardima i propisima za ovu vrstu instalacija.Predvideti sve potrebne mere zastite prema Zakonu o zastiti na radu.U projektu predvideti telefonski i antenski prikljucak.
Dana: jun, 2004. Za investitora: