## Slide 1: USMJERAČI
Jednostrani usmerač
Dvostrani usmerač
Grecov usmerač

## Slide 2
Usmerači
Usmerači su uređaji koji služe za pretvaranje naizmeničnog napona u jednosmerni.
Karakteristike mrežnog napona?
Prostoperiodični, frekvencije f= 50Hz
Efektivne vrijednosti V= 220V
Maksimalne vrijednosti Vm= 310V
Da bi se od mrežnog napona dobio jednosmjerni, željene vrijednosti potrebno je:

## Slide 3
Sastoje se iz : transformatora, dioda, kondezatora i potrošača.
Transformator naizmenični napon od 220V sa primara transformišu u 10 V takođe naizmeničnog napona na sekundaru ,radi zaštite dioda.
Diode vrše pretvaranje naizmeničnog u jednosmerni napon jer su propusno ili nepropusno polarisane u zavisnosti od polariteta naizmeničnog napona.
Kondezator radi na ispravljaju talasnog oblika jednosmernog napona.
Vrste usmerača su:
Jednostrani usmerač
Dvostrani usmerač
Grecov usmerač

## Slide 4
Najjednostavniji usmjerač se može izvesti pomoću jedne diode kao na slici 1
Sl. 1
Na primar transformatora se dovodi naizmjenični napon od 220V. Na njegovom sekundaru se dobije niži napon (na primjer 10V), koji se usmjerava pomoću diode D i na potrošaču Rp se dovodi jednosmjerni napon. Talasni oblici napona su dati na slici
Jednostrani usmerač

## Slide 5
Jednostrani usmjerač -Polutalasni spoj ispravljača

## Slide 6: Jednostrani usmerač
U pozitivnoj poluperiodi dioda je direktno polarisana pa kroz nju teče struja i na otporniku se stvara napon Up.
U negativnoj poluperiodi dioda je inverzno polarisana i ne provodi struju pa napona na otporniku Rp nema.
Na izlazu ispravljača se dobija polutalasni jednosmerni napon. Ovaj napon nije pogodan za napajanje potrošača pa se ispred Rp stavlja kondezator C koji ispravlja talasni napon .
Kod usmerača je veoma važno znati koliki se maksimalni inverzni napon pojavljuje na diode za vrijeme njenog rada. Najveći mogući inverzni napon je jednak amplitude inverznog napona Um. Probojni napon diode Up mora da bude veći od Um inače će diode da izgori.
Napon na potrošaču ima jednosmjernu komponentu (pulsirajući napon). Ukupna efektivna vrijednost Ueff=Um/2; Ieff=Im/2.

## Slide 7: Jednostrani usmerač
U pozitivnoj poluperiodi, dioda provodi i daje struju kroz Rp ali i puni kondezator C ( od trenutka t1 do t2 ). Kada se kondezator C napuni, napon na njemu blokira diodu i on se polako prazni kroz Rp dajući skoro konstantan napon Up.
To pražnjenje traje za vreme negativne poluperiode i sve do ove pozitivne poluperiode kada dioda opet počinje da radi.
Ona tada dopunjava kondezator ( od trenutka t3 do t4) koji se zatim opet prazni kroz Rp. Dobijeni napon se zove ispravljeni polutalasni napon. Ovaj napon je pogodniji za napajanje potrošača.
Filtriranje ispravljenoga napona

## Slide 8
Filtriranje ispravljenoga napona
Izlazni napon otporno opterećenog ispravljača ima veliku valovitost, tj. uz jednosmjernu komponentu sadrži jako izraženu naizmjeničnu komponentu, tzv. napon brujanja . Takav napon nije pogodan za napajanje elektroničkih sklopova. Poboljšanje oblika izlaznoga napona (povećanje jednosmjerne komponente uz smanjenje valovitosti) dobije se postupkom filtriranja (peglanja) ispravljenoga napona. Za filtriranje ispravljenoga napona najčešće se upotrebljavaju kondenzatori velikoga kapaciteta .

## Slide 9
Dioda provodi samo dok je anoda pozitivnija od katode. U tome dijelu periode izmjeničnoga napona kondenzator se puni. U ostalome dijelu periode dioda je inverzno polarisana. Struju potrošaču daje napunjeni kondenzator pa se napon na njemu smanjuje. Što je opterećenje veće, bit će znatnije smanjenje izlaznoga napona. Da se to spriječi, potrebno je primijeniti kondenzatore velikoga kapaciteta.
Iznos napona brujanja Ubm (mjeren od vrha do vrha, slika 5. zavisi od maksimalne vrijednosti ispravljenoga napona (približno jednaka maksimalnoj vrijednosti napona na sekundarnom namotu transformatora USmax), o frekvenciji napona brujanja fb (za polutalasni ispravljač fb = 50 Hz, za punotalasni ispravljač fb = 100 Hz), o opterećenju ispravljača R i kapacitetu kondenzatora za peglanje C:

## Slide 10: Dvostrani usmerač
U pozitivnoj poluperiodi dioda D1 je direktno a D2 je inverzno polarisana, pa struja teče kroz D1 i otpornik Rp na kom se stvara napon Up.
U negativnoj poluperiodi dioda D2 je direktno a D1 je inverzno polarisana, pa struja sada teče kroz D2 i otpornik Rp na kom se stvara napon Up.
U oba slučaja struja ima isti smer kroz potrošač pa je napon istog smera . Na izlazu ispravljača se dobija pulsirajući jednosmerni napon.
Ovde se napon manje menja u odnosu na jednostrani usmerač ali ni on nije pogodan za napajanje potrošača pa se koristi kondezator C.

## Slide 11
Dvostrani usmjerač -Punotalasni spoj ispravljača
Znatno bolja svojstva imaju punotalasni ispravljači. To su spoj s dvije diode (slika 1) i mosni ili Graetzov spoj (slika 2.).

## Slide 12
U spoju s dvije diode za vrijeme pozitivne poluperiode napona na sekundaru transformatora provodi dioda D1, a za vrijeme negativne poluperiode dioda D2. Struja teče kroz potrošač uvijek u istomu smjeru pa se na njemu dobije pozitivan napon u obje poluperiode. Srednja vrijednost napona na izlazu ispravljača (jednosmjerna komponenta), uz zanemareni pad napona na diodi, iznosi:
Usr = 2 Usm/ π = 0,9 US , gdje su USm i US maksimalna, odnosno efektivna vrijednost napona na sekundaru transformatora (napon gornjeg ili donjeg izvoda prema srednjem izvodu), tj. na ulazu ispravljača. Dopuštena vrijednost napona inverzne polarizacije diode mora biti veća od 2USm. Isti oblik napona dobije se s pomoću ispravljača u mosnome spoju (Graetzov spoj, USm je maksimalna, a US efektivna vrijednost napona na sekundaru transformatora, tj. na ulazu ispravljača. Dopuštena vrijednost napona inverzne polarizacije diode mora biti veća od USm. Spoj zahtijeva četiri diode ali je transformator jednostavniji.

## Slide 13: Dvostrani usmerač
U pozitivnoj poluperiodi, dioda D1 provodi i daje struju kroz Rp ali i puni kondezator C ( od t1 do t2 ). Kada se C napuni, napon na njemu blokira diodu D1 i on se polako prazni kroz Rp dajući skoro konstantan napon Up.
U negativnoj poluperiodi, dioda D2 provodi i daje struju kroz Rp ali i puni kondezator C ( od t3 do t4 ). Kada se C napuni, napon na njemu blokira diodu D2 i on se polako prazni kroz Rp dajući skoro konstantan napon Up.
Dobijeni napon je mnogo manje promenljiv od pulsirajućeg jednosmernog napona. Ovaj napon je pogodniji za napajanje potrošača.

## Slide 15
Kada je napon na sekundaru transformatora pozitivan, struja teče od + kroz diodu D2 potrošač R i diodu D3 do – kao na slici.
Kada je napon na sekundaru negativan, struja teče od -, kroz diodu D4, potrošač , diodu D1 do + kao na slici
Grecov (mosni) usmerač

## Slide 17: Grecov (mosni) usmerač
U pozitivnoj poluperiodi, diode D2 i D3 su direktno a D1 i D4 su inverzno polarisane, pa struja teče kroz D2 , otpornik Rp i kroz diodu D3 stvarajući napon Up na otporniku Rp.
U negativnoj poluperiodi diode D1 i D4 su direktno a D2 i D3 su inverzno polarisane, pa struja teče kroz D4 , otpornik Rp i kroz diodu D1 stvarajući napon Up na otporniku Rp.
Na izlazu ispravljača se dobija kao i kod dvostranog usmerača pulsirajući jednosmerni napon. Naravno i ovde se koristi kondezator C koji ispravlja talasni napon .

## Slide 18
Grecov (mosni) usmerač

## Slide 20: Grecov (mosni) usmerač
U pozitivnoj poluperiodi, dioda D2 provodi i daje struju kroz Rp ali i puni kondezator C ( od t1 do t2 ). Kada se C napuni, napon na njemu blokira diodu D2 i on se polako prazni kroz Rp dajući skoro konstantan napon Up.
U negativnoj poluperiodi, dioda D4 provodi i daje struju kroz Rp ali i puni kondezator C ( od t3 do t4 ). Kada se C napuni, napon na njemu blokira diodu D4 i on se polako prazni kroz Rp dajući skoro konstantan napon Up.
Prednost ovog usmerača je čto se koristi transformator sa jednim sekundarnim namotajem.A osim toga i diode imaju manje opterećenje u radu.

## Slide 21
Sekundar ne mora da ima simetrični izlaz
Najveći inverzni napon na diodi je Vm a ne 2 Vm
DVOSMJERNI USMJERAČ