## Slide 1: Direktna i inverzna polarizacija PN spoja

## Slide 2
Direktna parizacija PN-spoja (DIODE)
Dioda je PN-spoj sa metalnim priključcima.
Dioda je osnovni element koji se koristi u elektronici.
Diode opšte namjene (ispravljačke diode) sastoje se od p-tipa i n-tipa poluprovodnika. Izvod povezan s p-tipom poluprovodnika je anoda (A), a izvod povezan s n-tipom je katoda (K). Mogu biti silicijske i germanijske. Imaju svojstvo da u jednome smjeru propuštaju struju, a u drugom ne.

## Slide 3
Ako se na krajeve p-n spoja priključi spoljašnji naponski izvor sa pozitivnim polom na p stranu a negativnim polom na n stranu (direktna polarizacija) dolazi do smanjenja potencijalne barijere na spoju. Tada se stvara spoljašnje električno polje Ea čiji je smjer suprotan unutrašnjem električnom polju .
Ako je Eu>Ea, Euk=Eu-Ea i ima smjer kao unutrašnje, ali je manje od njega, oblast prostornog naelektrisanja je sužena, ali struja ne teče.
Ako je Ea=Eu, ova polja se poništavaju i širina oblasti prostornog naelektrisana je jednaka nuli.
Aki je Ea>Eu , Euk=Ea-Eu je usmjereno od P ka N oblasti i potiskuje šupljine u N-oblast i elektrone u P-oblast

## Slide 4
Šupljine koje dođu u N-oblast rekombinuju se sa elektrinima koji se ovdje normalno nalaze; na mjesto rekombinovanih šupljina stalno dolaze nove iz P-oblasti, a na mjesto rekombinovanih elektrona dolaze novi iz metalnog priključka.
Slična pojava se dešava i u P-oblasti: elektroni koji dolaze iz N-oblasti ovdje se rekombinuju sa šupljinama koje se ovdje normalno nalaze; na njiuhovo mjestostalno dolaze novi elektroni iz N-oblasti, a na mjesto rekombinovanih šupljina dolaze nove, koje nastaju odlaskom elektrona u metalni priključak.
Stalno kretanje šupljina u smjeru polja i elektrona suprotno od smjera polja, koje potiče od spoljnog izvora, predstavlja struju kroz p-n spoj.

## Slide 5
Ako se na krajevima nekog električnog elementa mijenja napon, kroz njega se mijenja struja. Zavisnost struje od napona se naziva njegova (strujno-naponska ) karakteristika.
Povišenjem spoljnog napona struja naglo raste i najčešće je reda mA ili A, mada može da ima i druge vrijednosti.
Vrijednost napona pri kom struja počinje da protiče naziva se prag provođenja p-n spoja(Up) i kod silicijuma njegova vrijednost je oko 0,6 V, a kod germanijuma je taj napon oko 0,2 V.
Pri direktnoj polarizaciji PN spoj postaje provodan

## Slide 6
Inverzna parizacija
Ako se na p-n spoj veže naponski izvor sa pozitivnim polom vezanim na n oblast u kojoj su dominantni elektroni, a sa negativnim polom vezanim na na p oblast, gdje su dominantne šupljine, dolazi do povećanja potencijalne barijere (inverzna polarizacija) što je prikazano na slici. Sada električno polje od spoljnog izvora ima isti smjer kao i unutrašnje polje, koje potiče od potencijalne barijere. Vrijednost oba polja se sabiraju. Pri takvoj polarizaciji protiče veoma mala inverzna struja zasićenja Is.
Električno polje spoljašnjeg izvora ima isti smer sa unutrašnjim poljem i potencijalna barijera se povećava; Oblast prostornog naelektrisanja se širi Pri inverznoj polarizaciji, PN spoj postaje neprovodan Inverzna struja je vrlo mala, reda nA za Si.