## Slide 1
BIPOLARNI TRANZISTORI
Tranzistor je najvažniji poluprovodnički element. Bipolarni tranzistor je komponenta sa tri elektrode, koja posjeduje pojačavačko svojstvo i služi kao osnov za izradu pojačavača, digitalnih kola, oscilatora itd. Naziv tranzistor je nastao skraćivanjem engleskih riječi TRANsfer reSISTOR što u prevodu znači prenosni otpornik. Konstrukcija tranzistora je izvedena tako što su dva komada poluprovodnika istog tipa, koji se zovu emitor i kolektor, spojena poluprovodnikom suprotnog tipa, koji se naziva baza. Kristalna rešetka je jedinstvena. Postoje dvije vrste tranzistora:
-PNP (P-emitor,N-baza, P-kolektor) i
-NPN (N-emitor, P-baza, N-kolektor).
Veza tranzistora sa okolinom se ostvaruje preko omskih kontakata metal-poluprovodnik za svaku elektrodu.

## Slide 2
Активни полупроводнички елемент
•У процесу провођења суделују носиоци наелектрисања оба поларитета
(Електрони и шупљине),
•Садржи најмање два pn-споја,
•Принцип рада је заснован на процесу дифузије,
•Има најмање три прикључка
Примена
•Појачавач електричних сигнала,
•Прекидач,
•Множач

## Slide 3
STRUKTURA TRANZISTORA
Pojačavačka svojstva tranzistora se izrazito ispoljavaju pri radu u aktivnom režimu koji se postiže direktnom polarizacijom emitorskog iinverznom polarizacijom kolektorskog spoja.
Prva oblast tranzistora je emitor, koji je poluprovodnik N-tipa iobično ima veliku koncentraciju primjesa.
Druga oblast je baza, koja je poluprovodnik P-tipa i kod koje je koncentracija primjesa znatno manja nego kod emitora; oblast baze je takođe znatno uža nego kod emitora i kolektora.
Treća oblast je kolektor, koji je poluprovodnik N-tipa.
Koncentracija primesa u emitoru je znatno veća nego u bazi (ima više elektrona nego u bazi šupljina).

## Slide 4
Polarizacija
Smisao polarizacije je u tome da omogući protok struje kroz tranzistor, od kolektora ka emitoru, pri čemu se intenzitet tog protoka kontroliše preko baze. Realna polarizacija NPN tranzistora pretpostavlja upotrebu naponskih izvora i otpornika (polarizacija PNP tranzistora je analogna, s tim
što su naponski izvori suprotnog znaka).

## Slide 5
Princip rada
Elektroni u tranzistor ulaze preko kontakta emitora, čineci na taj nacčn struju emitora IE. Pod dejstvom napona direktne polarizacije VBE, elektroni iz emitora prelaze u bazu, a šupljine iz baze u emitor.

## Slide 6
Pošto se šupljine kreću samo prividno, njihovo kretanje u stvari predstavlja kretanje elektrona koji napuštaju tranzistor kroz kontakt baze, čineći na taj način struju baze IB.

## Slide 7
S obzirom da je emitor jako dopiran (n+), broj elektrona koji prelaze u bazu je mnogo veći od broja šupljina koje prelaze u emitor. Pošto je baza tanka, najveći broj elektrona koji u nju uđu iz emitora difuzijom stiže do osiromašene oblasti p–n spoja baza–kolektor.

## Slide 8
Ovi elektroni, pod uticajem električnog polja sa kolektora, bivaju prevučeni preko osiromašene oblasti, tako da dalje prolaze kroz oblast kolektora. Elektroni izlaze iz tranzistora na kontaktu kolektora, čineći na taj način struju kolektora IC.

## Slide 9
Na kretanje elektrona najviše utiče prvi izvor VBE i od njega najviše zavisi koliko će elektrona da krene iz emitora, dok drugi VCB služi za njihovo prikupljanje u području baze i malo utiče na ukupan broj elektrona koji se kreću kroz tranzistor.
Elektroni se ne rekombinuju u području kolektora jer je to oblast N-tipa, nego nastavljaju put ka metalnom priključku kolektora.
Struju kroz tranzistor čine elektroni i šupljine. Zbog toga se ova vrsta često nazivaju bipolarni tranzistori.
Unutar tranzistora postoje još i struje koje su posledica rekombinacionih procesa, ali one ovde neće biti detaljinije razmatrane. Ipak, treba napomenuti da ove struje, pod određenim uslovima, mogu značajno da utiču na osobine tranzistora.