## Slide 1
OSNOVNE KOMPONENTE STRUJA U TRANZISTORU.
KOEFICIJENTI STRUJNOG POJAČANJA
Slika prikazuje princip rada bipolarnog tranzistora. Kao što se vidi iz slike, postoje dva strujna kruga. Ulazni, spoj emiter- baza, te izlazni, spoj kolektor-baza. Spoj emiter-baza je polariziran propusno, a kolektor-baza nepropusno, s tim da je baza zajednička elektroda. To je tzv. normalno aktivno područje rada trnzistora.
Na slici je prikazan tok nosilaca naelektrisanje i struje u bipolarnom tranzistoru polarizovanom za aktivni režim rada.

## Slide 2
Struja emitora Ie izlazi, a struja baze IB i kolektora IC ulaze u transistor. Zbir struja baze I kolektora jednak je emitorskoj struji:
IE=IC+IB
Ulazni spoj direktno polarisan, stvara veliku struju
Izlazni spoj inverzno polarisan, skoro ne stvara struju
Struja baze je mnogo manja od struja kolektora i emitera, pa struja teče praktično od emitera ka kolektoru (tome služe emitor i kolektor)
Struja između baze i kolektora uopšte ne zavisi od napona UBC, već od “komandnog” napona UBE
Ako se napon UBE smanji, i ulazni i izlazni spoj su inverzno
polarisani, pa struja prestaje da teče između emitora i kolektora, bez obzira na to što postoji naponska razlika među njima
Naponom na bazi se upravlja jačinom struje između emitora i
kolektora (tome služi baza)

## Slide 3
Aproksimacije pri proračunu rada tranzistora
Struja baze je veoma mala, nekoliko mikroampera, pa se pri proračunu često uzima da je približno jednaka nuli. Napon između baze i emitora tranzistora koji provodi je u stvari napon na direktno polarisanom PN spoju (diodi) koji provodi, i uzima se da iznosi oko 0,7V.
Ako napon na bazi poraste tako da postane za VT (oko 0,5V) veći od
napona kolektora onda tranzistor prelazi u režim zasićenja (velike bazne
struje). Tada je napon između kolektora i emitora oko 0,2V (0,7V-0,5V)
Karakteristika dobrog tranzistora je da što veći dio struje emitera stigne na kolektor. Za svojstva tranzistora su bitni faktor strujnog pojačanja, u ovom slučaju u spoju zajedničke baze

## Slide 4
Takođe postoje spojevi sa zajedničkim emiterom i zajedničkim kolektorom. Razlika između tih spojeva je u strujnim i naponskim pojačanjima koja se njima mogu postići.
Ulazna struja je struja baze IB, a izlazna struja kolektora IC, što je u praksi najčešći slučaj. Koeficijent ovog jednosmjernig strujnog pojačanja se obeležava sa h21e (ili βs) I iznosi:
h21E= βs=IC/IB
Struja IC je znatno veća od struje IB, pa je koeficijent βs znatno veći od jedinice. Tipična vrijednost je oko 100, mada može da bude i veća i manja.

## Slide 5
Inverzna struja silicijumskog PN-spoja je zanemarljivo mala. Kod tranzistora BC 107 je tipično 200 pA, dok kod tranzistora za veće snage može da bude znatno veća (na primjer kod tranzistora 2N3055 iznosi oko 200 µA). Struja ICBO se udvostručava pri svakom povišenju temperature PN-spoja za oko 100C.
Ukoliko se baza otvori kroz transistor teče struja ICEO koja iznosi orjentaciono oko 50nA I nje uticaj je obično zanemarljiv kod silicijumskih tranzistora.

## Slide 6
NAČIN VEZIVANJA TRANZISTORA
Tranzistor se upotrebljava u pojačavačima i drugim elektronskim kolima koji imaju ulaz i izlaz. Tranzistor ima tri kraja: bazu, emitor i kolektor. Ukoliko se transistor koristi kao pojačavač mora da ima dva ulazna i dva izlazna kraja. To se postiže korišćenjem nekog priključka (kao zajedničkog ) za ulaz I izlaz.
Kolo sa zajedničkim emitorom se najčešće upotrebljava. Ulaz kola je između baze i emitora, a izlaz između kolektora i emitora.