## Slide 1: Uvod u energetiku (

## Slide 2: Podjela i oblici energije

## Slide 3: Oblici energije
Energija se u prirodi može pojaviti u 2 oblika:
NAGOMILANOM (akumulisana, uskladištena) obliku
PRELAZNOM obliku
Nagomilani oblici energije mogu se održati u svom obliku kroz duže vremensko razdoblje, dok se prelazni oblici javljaju kratkotrajno.
Prelazna energija se pojavljuje kad nagomilana energija mijenja svoj oblik ili kad nagomilana energija prelazi s jednog sistema na drugi (s jednog tijela na drugo).

## Slide 4
Nagomilani oblici energije se dijele na:
mehaničku i
unutrašnju energiju
U mehaničku energiju se ubrajaju energija mirovanja, potencijalna, kinetička, elastična i rotacijska.
Mehanička energija nije mehanički rad !!!
Unutrašnja energija je u suštini zbir različitih vrsta mikroskopskih energija, kao što su nuklearna, hemijska i unutrašnja kalorička energija.
Nagomilani oblici energije

## Slide 5
Prelazni oblici energije su:
mehanički rad,
toplotna energija,
električna energija
energija koja se troši zbog trenja.
Prelazni oblici energije

## Slide 6
Energija se može pojaviti u:
Primarnom
Transformisanom i
Korisnom obliku.
Primarni oblici energije su nosioci energije u obliku u kakvom se pojavljuju u prirodi ili se u njoj nalaze. Ne mogu se upotrijebiti u svom prvobitnom obliku, zbog toga je ovaj oblik korisnije pretvoriti u transformisani oblik energije, što će poslužiti za dobijanje korisnog oblika energije.
Često se i transformisani oblici moraju ponovo transformisati.

## Slide 8
Prema učestanosti primjene oblici energije se mogu podijeliti na:
Konvencionalne (drvo, ugalj, sirova nafta, prirodni gas, uljni škriljci, vodne snage, geotermalna energija i nuklearna energija (fisija)).
Nekonvencionalne (vjetar, plima i osjeka, morski talasi, Sunčevo zračenje, toplotna energija mora, nuklearna energija (fuzija), biomasa).
Prema obnovljivosti oblici energije se dijele na:
Obnovljive (vodne snage, biomasa, energija Sunčevog zračenja, energija vjetra, geotermalna energija, energija plime i osjeke, energija talasa)
Neobnovljive (fosilna goriva i nuklearna goriva)

## Slide 9: Pojam i struktura elektroenergetskog sistema (EES)

## Slide 10: Elektroenergetski sistem (EES)
Elektroenergetski sistem je složen, dinamički sistem velike dimenzionalnosti, čija je prevashodna funkcija da sigurno, pouzdano i ekonomično snabdijeva potrošače dovoljnim količinama kvalitetne električne energije.
EES Crne Gore

## Slide 11: Elektroenergetski sistem (EES)
Sa aspekta osnovne tehnološke funkcije EES se deli na sledede podsisteme:
  podsistem proizvodnje
  podsistem prenosa
  podsistem distribucije
  podsistem potrošnje

## Slide 12: Podsistem proizvodnje
Podsistem proizvodnje čine elektrane, koje različite oblike primarne energije (hemijska, nuklearna, potencijalna energija vode, kinetička energija vjetra,...) pretvaraju u električnu energiju.
Elektrane su postrojenja u kojima se primarni oblici energije pretvaraju u električnu energiju.

## Slide 13: Podsistem proizvodnje
Elektrane imaju zadatak da u svakom trenutku zadovolje potrebe potrošača za električnom energijom i da obezbijede neophodan nivo rezerve za slučaj ispada pojedinih kapaciteta ili za slučaj nepredviđenih zahtjeva od strane potrošača.

## Slide 14: Podsistem prenosa
Podsistem prenosa ima ulogu da električnu energiju velikih snaga prenese od elektrana do veoma udaljenih oblasti.
Ovi sistemi se sastoje od visokonaponskih vodova i kablova, transformatora i druge opreme.

## Slide 15: Podsistem distribucije
Podsistem distribucije čine elektroenergetske mreže koje vrše raspodjelu električne energije od krajnjih tačaka prenosa do potrošačkih centara i samih potrošača.

## Slide 16: Podsistem potrošnje
Podsistem potrošnje je složena cjelina koju čini veliki broj raznorodnih prijemnika.
Zahtjevi ovog podsistema su promjenljivi, kako u toku dana tako i tokom godine, pa je EES dužan da praktično trenutno prati promjene potrošačkog podsistema (konzuma).

## Slide 17: Hidroelektrane (HE)
UVOD U ENERGETIKU
(R1a)

## Slide 18: Hidroelektrane
Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara u električnu energiju.

## Slide 19
•Pretvaranje oblika energije u klasičnim HE se vrši na sledeći način:
Potencijalna energija vode se pretvara u kinetičku energiju vode koja se dovodi turbini kroz kanale (cjevovode).
•Kinetička energija vode u pokretu se rotacijom turbine pretvara u mehaničku energiju.
•Mehanička energija rotirajuće turbine se pretvara u električnu energiju u generatoru s kojim je turbina mehanički povezana osovinom
Hidroelektrane

## Slide 21
REZERVOAR
ZAHVAT
BRANA
GENERATOR
ODVODNI ORGANI
MAŠINSKA ZGRADA
CJEVOVOD POD PRITISKOM
VODNA KOMORA
DOVODNI ORGANI
TURBINA
Osnovni djelovi hidroelektrane

## Slide 22: Osnovni djelovi hidroelektrane
BRANA (pregrada) – služi da skrene vodu sa prirodnog toka ka zahvatu, da podigne nivo vode (veći pad) ili da akumulira vodu za njeno kasnije korišćenje prema potrebama pogona.
Može biti visoka ili niska , a prema materijalu od koga je napravljena: masivna ili nasuta.

## Slide 23: Osnovni djelovi hidroelektrane
ZAHVAT – vodu iz vodotoka ili akumulacije upućuje do dovodnih organa elektrane.
Može biti na površini (kod niskih brana) i ispod površine (kod visokih brana)
DOVODNI ORGANI – zahvaćenu vodu vodi do vodostana (spaja zahvat sa vodostanom)
Mogu biti u obliku kanala ili u obliku tunela.
VODNA KOMORA (VODOSTAN) – nalazi se na kraju dovodnih organa, ispred cijevi pod pritiskom, a ima zadatak da ograničava pritisak koji nastaje zatvaranjem turbine.
Služi kao rezervoar za vodu ili kao ventil.

## Slide 24: Osnovni djelovi hidroelektrane
CJEVOVOD POD PRITISKOM – njim se voda iz vodostana pod pritiskom vodi do turbine.
Izrađen je od betona ili legura čelika
MAŠINSKA ZGRADA - služi za smještaj turbina, generatora, pomoćnih uređaja i opreme.
ODVODNI ORGANI – služe za vraćanje vode u korito rijeke ili kao dovodni organi do sledeće elektrane.

## Slide 25: Vodne (hidraulične) turbine
Vodna turbina je hidraulična mašina koja transformiše dovedenu energiju vode (kinetičku energiju) u mehanički rad.
Generator vrši dalju transformaciju energije: IZ MEHANIČKE U ELEKTRIČNU, zbog čega se u jednu cjelinu spajaju vratila (osovine) turbine i generatora
Turbina i generator, kao jedna cjelina, zovu se TURBOAGREGAT

## Slide 26: Vrste hidroelektrana
S obzirom na način korišćenja vode i postojanje i veličinu akumulacionog bazena razlikuju se:
Protočne hidroelektrane
Akumulacione hidroelektrane
Reverzibilne hidroelektrane

## Slide 27: Protočne HE
Protočne hidroelektrane su elektrane kod kojih, iz bilo kojeg razloga, ne postoji mogućnost stvaranja akumulacionog bazena, nego se voda koja normalno dotiče dotokom mora iskoristiti propuštanjem kroz turbinu ili prelivanjem preko brane.
Raspoloživi protok se mijenja zavisno od količine padavina.
Kada je protok veći od predviđenog onda se višak vode preliva preko brane.
Kada je protok manji od predviđenog, onda se smanjuje proizvodnja električne energije.

## Slide 28: Akumulacione HE
Akumulacione hidroelektrane se grade na vodotocima gdje je uz ekonomski podnošljive troškove moguće ostvariti akumulaciono jezero pregradom vodotoka branom.
Omogućeno je akumulisanje vode u vrijeme velikih padavina.
Za vrijeme suše, ova se voda koristi da se poveća broj dana normalnog protoka.
Imaju veoma značajnu ulogu pokrivanja vrhova opterećenja.

## Slide 29: Reverzibilne HE
Reverzibilne hidroelektrane – imaju dvije akumulacije:
1.gornja akumulacija - ista kao akumulaciono jezero klasičnih hidroelektrana.
Gradnjom brane osigurava se akumulacija vode, koja protiče kroz postrojenje i proizvodi se električna energija.
2. donja akumulacija - voda koja izlazi iz hidroelektrane ulijeva se u drugo, donje, akumulaciono jezero, umjesto da se vraća u osnovni tok rijeke.
Kada je potrošnja energije mala, voda se pumpa iz donjeg jezera u gornju akumulaciju.

## Slide 30: Hidroelektrane u Crnoj Gori
U Crnoj Gori su izgrađene dvije velike hidroelektrane:
  Hidroelektrana “Perućica”
  Hidroelektrana “Piva”

## Slide 31: Hidroelektrana Perućica
HE „Perućica“ je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Nazvana je po vrelu Perućica, koje izvire u blizini hidroelektrane.
Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. Korisna akumulacija je 353 h/m³. Za proizvodnju električne energije HE "Perućica" koristi vode sliva rijeke Gornja Zeta, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice. Slivno područje HE „Perućica“ iznosi 850 km².
U Mašinskoj zgradi HE „Perućica“, ugrađeno je 7 dvojnih turbina tipa „Pelton“ sa generatorima horizontalnih osobina ukupne instalisane snage od 307 MW. Pet agregata imaju instalisanu snagu od po 40 MVA i dva od po 65 MVA. Planirano je da se ugradi i osmi agregat snage 65 MVA za koga su izgrađeni svi dovodni i odvodni organi, pomoćni i zajednički pogoni i određeno mjesto za ugradnju u mašinskoj zgradi.

## Slide 32: Hidroelektrana Piva
HE „Piva“, akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine.
Instalisana snaga - 360 MW,
Ukupna zapremina akumulacije - 880 x 10³x10³ m³,
Korisna zapremina akumulacije - 790 x 10³x10³ m³,
Projektovana godišnja proizvodnja el. energije - 860 GWh,
Tri spiralne turbine sa vertikalnom osovinom (250 o/min) tipa "Francis",
Tri trofazna generatora sa vertikalnom osovinom (250 o/min) od po 120 MVA,
Betonska lučna brana konstruktivne visine 220 m, hidraulične visine 190 m, dužine luka na kruni 268, 6 m i dužine luka u nivou korita 40 m.

## Slide 33: Osnovne karakteristike i vrste termoelektrana

## Slide 34: Termoelektrane
Termoelektrane su postrojenja u kojima se energija toplote, dobijena na razne načine, pretvara u električnu energiju.
To pretvaranje nije direktno jer se u termoelektranama (TE) vrši višestruka konverzija energije:
  Prvo se hemijska energija goriva, sagorijevanjem pretvara u toplotnu energiju
  Drugi korak je pretvaranje toplotne u mehaničku energiju (TURBINA)
  Treća konverzija je pretvaranje mehaničke u električnu energiju (GENERATOR)
U ovu vrstu elektrana spadaju i sva druga postrojenja koja toplotu dobijenu na bilo koji drugi način, pretvaraju u električnu energiju.

## Slide 35: Vrste termoelektrana
Termoelektrane se mogu podijeliti:
  Prema vrsti pogonskih mašina
  Prema upotrijebljenom gorivu
  Prema načinu korišćenja pare
  Prema načinu hlađenja kondenzatora

## Slide 36: Vrste termoelektrana
1. Prema vrsti pogonske mašine koja pokreće sinhroni generator razlikuju se:
  Parne TE (radni fluid-vodena para, pogonska mašina-parna turbina)
  Gasne TE (radni fluid-vreli gas, pogonska mašina-gasna turbina)
  Dizel TE (radni fluid se dobija samo iz tečnog goriva, pogonska mašina-dizel motor)

## Slide 37: Vrste termoelektrana
2. Prema upotrijebljenom gorivu:
U parnim TE se mogu koristiti:
  Čvrsta (uglavnom ugalj)
  Tečna
  Gasovita i
  Nuklearna goriva
U gasnim TE se mogu koristiti:
  Tečna i
  Gasovita goriva
U dizel TE se može koristiti samo tečno gorivo.

## Slide 38: Vrste termoelektrana
3. Prema načinu korišćenja pare
TE u kojima se kao pogonska mašina koristi parna turbina se mogu podijeliti na:
  Kondenzacione TE (proizvode samo električnu energiju)
  Kombinovane TE-toplane (proizvode električnu energiju i paru)

## Slide 39: Vrste termoelektrana
4. Prema načinu hlađenja kondenzatora:
  TE sa protočnim hlađenjem
  TE sa povratnim hlađenjem

## Slide 40: Djelovi termoelektrane
Glavni djelovi termoelektrane su:
KOTLOVSKO POSTROJENJE
TURBINA i GENERATOR
KONDENZATORSKO POSTROJENJE
PUMPE za rashladnu vodu
REZERVOAR vode
POMOĆNA POSTROJENJA

## Slide 41: Glavni djelovi termoelektrane
KOTLOVSKO POSTROJENJE – služi da što ekonomičnije i efikasnije izvrši sagorijevanje goriva i da dobijenu toplotu preda radnom tijelu
TURBINA i GENERATOR- toplotna turbina je mašina u kojoj se toplotna energija pretvara u mehanički rad potreban za pokretanje generatora koji proizvodi električnu energiju
POMOĆNA POSTROJENJA-broj i veličina pomoćnih postrojenja zavise od veličine TE, vrste goriva i lokacije TE

## Slide 42: Termoelektrane

## Slide 43: Termoelektrana Pljevlja
TE „Pljevlja“ je počela sa radom 1982. godine - prva sinhronizacija na mreži izvedena je 21. oktobra 1982. godine.
TE „Pljevlja" je prva crnogorska kondenzaciona termoelektrana projektovana sa dva bloka od 210 MW. (izgrađen samo jedan)
Termoelektrana sagorijeva pljevaljski ugalj.
Lokacija Termoelektrane je na četvrtom kilometru puta Pljevlja - Đurđevića Tara - Žabljak. Toliko je približno na istom putu od nje udaljen i Rudnik uglja Borovica, iz kojeg se snabdijevala ugljem u prvom periodu svoga rada.
Nadmorska visina na kojoj je izgrađena Termoelektrana „Pljevlja" je 760 m. Visina njenog dimnjaka je 250 m, tako da njegov izlazni otvor premašuje 1000 m nadmorske visine.
Snabdijevanje Termoelektrane vodom za hlađenje i druge potrebe vrši se iz akumulacije „Otilovići", koja ima 18 miliona m³. Nalazi se na rijeci Ćehotini, a udaljena je oko 8 km od Termoelektrane sa kojom je povezana asfaltnim putem. Betonsko - lučna brana je visine 59 m.
Od početka rada do 31. decembra 2016. godine na pragu elektrane proizvedeno je 33.132.625 MWh električne energije, a samo u 2016. godini proizvedeno je 1216,15 GWh energije

## Slide 44: Osnovne karakteristike nuklearnih termoelektrana

## Slide 45: Nuklearne termoelektrane
Nuklearne termoelektrane su postrojenja u kojima se toplotna energija koja se oslobađa u nuklearnim reaktorima prilikom raspada atoma “nuklearnih goriva” iskorišćava za proizvodnju električne energije.
Na taj način se dobijena toplotna energija, koristi samo za stvaranje vodene pare koja pokreće turboagregat.
U nuklearnoj elektrani termički proces u principu je isti kao u parnoj kondenzacionoj termoelektrani.
Novi element je nuklearni reaktor.

## Slide 46: Nuklearne termoelektrane
Nuklearni reaktor je uređaj u kojem se fisioni materijal izložen bombardovanju neutronima raspada, a pri tom raspadu oslobađaju se novi neutroni, koji su dovoljni da održavaju lančanu reakciju raspadanja.
Toplota koja se stvara raspadanjem jezgra fisioonog materijala u reaktoru predaje se radnom fluidu (voda, CO2, helijum, natrijum,...).
Radno tijelo predaje toplotu vodi (pari) u izmjenjivaču toplote, odakle se ponovo vraća u reaktor. To je primarni (reaktorski) krug.
Sekundarni (turbinski) krug u nuklearnoj elektrani je potpuno identičan krugu u klasičnoj TE.

## Slide 47: Fisioni materijal (Nuklearno gorivo)
Kao fisioni materijal u praktičnoj primjeni koriste se:
U – 238
U – 235
Pu – 239
U – 233
Prirodni fisioni materijal
Vještački fisioni materijal

## Slide 48: Istorijat
Prva nuklearna termoelektrana koja je uključena u električnuu mrežu stavljena je u pogon 1954. godine u Sovjetskom Savezu. Snaga joj je bila 5MW, gorivo uran, moderator grafit, a rashladni medij voda.
U Velikoj Britaniji je prva nuklearna elektrana stavljena u pogon 1956. godine (Calder Hall) – gorivo prirodni uran, moderator grafit, rashladni fluid CO2.
Prva nuklearna elektrana u SAD stavljena je u pogon krajem 1957. godine (Shippingport) – snage 60MW, gorivo visokoobogaćeni prirodni uran, rashladni medij voda
U slovenskom gradu Krško, 1983. godine, puštena je u pogon prva nuklearna elektrana na ovim prostrima – snage prvobitno 632 MW (nakon remonta 2000. godine 696MW, gorivo je U-235, rashladni fluid je voda.

## Slide 49: Mogući izvori opasnosti od napona pri radu u elektroenergetskim objektima

## Slide 50
Direktni dodir djelova pod naponom
Približavanje uređajima pod visokim naponom
Previsoki naponi dodira i koraka
Električni luk
Uticaj električnog i magnetnog polja
Atmosferski prenaponi, itd.
Mogući izvori opasnosti od napona pri radu u elektroenergetskim objektima

## Slide 51: Lična zaštitna sredstva za rad u elektroenergetskim objektima

## Slide 52
Lična zaštitna sredstva su:
Zaštitno odijelo
Šljem
Zaštitne naočare
Zaštitne rukavice
Zaštitna obuća
Sigurnosni pojas
Antifon slušalice itd.

## Slide 53: Vrste radova pri radu u elektroenergetskim objektima

## Slide 54
Vrste radova pri radu u elektroenergetskim objektima:
Radovi u beznaponskom stanju,
Radovi u blizini napona,
Radovi pod naponom, i dr.

## Slide 55
Radovi u beznaponskom stanju su takvi radovi koji se izvode na ili pored elektroenergetskih objekata na kojima je sa svih električno provodnih djelova isključen napon, a prije početka rada preduzete propisane zaštitne mjere.
Radovi u blizini napona su takvi radovi koji se obavljaju na propisanoj udaljenosti od dijela električnog postrojenja pod naponom koji iz objektivnih razloga nije moguće isključiti.
Radovi pod naponom su radovi na djelovima elektroenergetskih objekata koji su pod naponom.

## Slide 56: Zaštitne procedure pri radu u elektroenergetskom objektu

## Slide 57
Zaštitne procedure pri radu u elektroenergetskom objektu su:
Provjeravanje uklopnog stanja opreme
Postavljanje zaštitne ograde i postolja
Postavljanje oznaka upozorenja i zabrane i dr.