## Slide 1: INSTALACIONI OSIGURAČI
Kaljević Nikolija

## Slide 2
Osigurač je uređaj koji u električnim kolima služi
kao zaštita od prevelike struje.
Osigurači su obavezni delovi električnih kola i štite
uređaje od kvara ili požara.
Pojam osigurača je vezan uz namjerno oslabljeno
mjesto (ili poseban uređaj) uklopljeno u električnu
instalaciju, koje prekida napajanje instalacije u
slučaju preopterećenja ili kratkog spoja.

## Slide 3
Prema Omovom zakonu
u slučaju kratkog spoja (kad se stezaljke izvora premoste debelim
provodnikom) tj. kad je otpor strujnog kruga izvan izvora = 0,
kroz izvor bi teoretski trebala poteći struja neizmjerno velike
jačine.
Kako međutim i u tom slučaju u imeniocu izraza postoji
unutrašnji otpor izvora Ri, struja će imati vrlo veliku, ali ipak
ograničenu jačinu. Nazivamo je struja kratkog spoja.

## Slide 4
Struja kratkog spoja je skoro uvijek dovoljno
jaka da razori izvor, pa se u izvore ugrađuju
osigurači koji prekidaju strujni tok ako struja
kroz njih preraste dozvoljenu vrijednost.
Prejake struje mogu oštetiti i potrošače,ali
i instalacije, pa se i skuplji potrošači, kao i
sve električne instalacije, štite
odgovarajućim osiguračima.

## Slide 5
Prosto strujno kolo sa izvorom i potrošačem
IZVOR
POTROŠAČ
OSIGURAČ
PREKIDAČ

## Slide 6: Podjela osigurača
U opštem slučaju razlikujemo:
visokonaponske
niskonaponske osigurače.
Visokonaponski osigurači se koriste za zaštitu
energetskih postrojenja, dok niskonaponski
imaju nekoliko područja primjene.

## Slide 7
U jednoj električnoj instalaciji
osigurači najveće nazivne
struje postavljeni su kao
glavni kućni osigurači. Manje
nazivne struje su osigurači na
razvodnim tablama, a
najmanje oni osigurači koji
osiguravaju sam električni
prijemnik.

## Slide 8: Đe se postavljaju osigurači?
Osigurači se postavljaju na početku svake
električne instalacije i na svim mjestima gdje se mijenja presjek provodnika, sem ako je dužina voda manja od 1m ili kada osigurač postavljen ispred voda većeg presjeka ujedno štiti i vod manjeg presjeka
2. U trofaznim i monofaznim mrežama osiguravaju se
fazni provodnici, dok se u nulti (neutralni) provodnik zaštitni element ne smije ugrađivati
U kolima jednosmerne struje osiguravaju se oba pola
Struja osiguranja određuje se prema opterećenju a na osnovu posebnih
tablica !!!

## Slide 9: Podjela instalacionih osigurača
Prema načinu na koji se vrši prekidanje strujnog
kola električnih prijemnika (topljenjem specijalnog
umetka od tanke žice, elektromagnetom ili
termičkim dejstvom struje) instalacioni osigurači se
dijele na:
instalacione osigurače sa topljivim umetkom
automatske instalacione osigurače

## Slide 10: Oznake instalacionih osigurača
Instalacioni osigurači moraju da nose
sledeće oznake:
nazivnu struju u amperima
nazivni napon u voltima
naziv ili oznaku proizvođača
oznaku tipa osigurača