## Slide 1
SPASOJE PAPIĆ
BROJNI SISTEMI I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

## Slide 2
BROJNI SISTEM | OSNOVA | CIFRE
BINARNI | 2 | 0, 1
OKTALNI | 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DEKADNI | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
HEKSADECIMALNI | 16 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

## Slide 3
Pretvaranje iz dekadnog brojnog sistema u ostale izvodi se dijeljenjem sa osnovicom željenog sistema (dijeljenjem sa 2, 8 ili 16).
Dijeli se sve dok cjelobrojni rezultat dijeljenja ne postane 0.
Novi broj se dobija od ostataka dijeljenja počevši od zadnjeg ostatka.
PRETVARANJE IZ DEKADNOG U OSTALE BROJNE SISTEME

## Slide 4
PRETVARANJE IZ DEKADNOG U OSTALE BROJNE SISTEME
1
0
1
1
0
3
1
6
1
13
0
27
1
0
6
0
1
54
11=B
1
6
6
1
109
7
27
7
54
1
219

439 :16

439 :8

439 :2

## Slide 5
PRETVARANJE IZ DEKADNOG U OSTALE BROJNE SISTEME
1
0
0
1
1
2
0
5
0
10
1
20
1
0
5
0
1
41
4
1
1
5
1
83
15=F
20
7
41
1
167

335:16

335:8

335:2
33510 = 1010011112
33510 = 5178
33510 = 14F16

## Slide 6
Pretvaranje iz binarnog, oktalnog i heksadecimalnog brojnog sistema u dekadni izvodi se množenjem.

## Slide 7
MJESTO |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SISTEM | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
 | 8 | 1 | 8 | 64 | 512 | 4096 |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 | 1 | 16 | 256 | 4096 |  |  |  |  |  |  | 
TEŽINA POJEDINOG MJESTA ZAVISNO OD BROJNOG SISTEMA

## Slide 8
PRETVARANJE IZ BINARNOG U OKTALNI I HEKSADECIMALNI BROJNI SISTEM
Iz poznatog izraza 23=81 možemo zaključiti kako svaki binarni broj od 3 cifre ima tačno 1 odgovarajući oktalni broj.
Takođe iz izraza 24=161 možemo zaključiti kako svaki binarni broj od 4 cifre ima tačno 1 odgovarajući heksadecimalni broj.

## Slide 9
2 | 8=O |  | 2 | 16=H
000 | 0 |  | 0000 | 0
001 | 1 |  | 0001 | 1
010 | 2 |  | 0010 | 2
011 | 3 |  | 0011 | 3
100 | 4 |  | 0100 | 4
101 | 5 |  | 0101 | 5
110 | 6 |  | 0110 | 6
111 | 7 |  | 0111 | 7
 |  |  | 1000 | 8
 |  |  | 1001 | 9
 |  |  | 1010 | 10=A
 |  |  | 1011 | 11=B
 |  |  | 1100 | 12=C
 |  |  | 1101 | 13=D
 |  |  | 1110 | 14=E
 |  |  | 1111 | 15=F

## Slide 10
Pretvaranje iz binarnog u oktalni brojni sistem vrši se grupisanjem vrijednosti u binarnom prikazu broja u trojke s desna u lijevo.
Ako ukupan broj bitova nije djeljiv sa tri, onda se dopisuje potreban broj vodećih nula.
100100112 = 0100100112 = 2238

## Slide 11
Pretvaranje iz binarnog u heksadecimalni brojni sistem obavlja se grupisanjem vrijednosti u binarnom prikazu broja u četvorke s desna u lijevo.
Ako broj bitova nije djeljiv sa četiri, onda se dopisuje potreban broj vodećih nula.
100100112 = 100100112 = 9316

## Slide 12
Pretvaranje iz oktalnog u heksadecimalni brojni sistem i obratno se obavlja preko binarnog brojnog sistema.

## Slide 13
Ako realni broj u dekadnom brojnom sistemu želimo pretvoriti u realni broj u binarnom sistemu, postupak je sljedeći: dio ispred decimalne tačke dijelimo sa 2 (kao što je prethodno objašnjeno) a dio iza decimalne tačke množimo sa 2.
:2 |  |  | 2 |  | 
43 |  |  | 0.6875 |  | 
21 | 1 |  | 1.375 | 1 | 
10 | 1 |  | 0.75 | 0 | 
5 | 0 |  | 1.5 | 1 | 
2 | 1 |  | 1 | 1 | 
1 | 0 |  | 0 |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
:2 |  |  | 2 |  | 
25 |  |  | .35 |  | 
12 | 1 |  | 0.7 | 0 | 
6 | 0 |  | 1.4 | 1 | 
3 | 0 |  | 0.8 | 0 | 
1 | 1 |  | 1.6 | 1 | 
0 | 1 |  | 1.2 | 1 | 
 |  |  | 0.4 | 0 | 
 |  |  | 0.8 | 0 | 
 |  |  | 1.6 | 1 | 
 |  |  | .... | ... | 
Pretvaranje: REALNI DEKADNI BROJ  REALNI BINARNI BROJ

## Slide 14
Pretvaranje: REALNI DEKADNI BROJ  REALNI BINARNI BROJ

## Slide 15
Pretvaranje: REALNI DEKADNI BROJ  REALNI BINARNI BROJ
U drugom slučaju nismo dobili početni broj (25.35) jer smo se zaustavili s izračunavanjem na petoj decimali iza tačke. Greška je 0.00625. Da smo računali na više decimala, greška bi bila manja ali nikada ne bi bila jednaka 0, tj. nemoguće je dobiti potpuno isti rezultat. Iz ovog se vidi da najčešće računanje s realnim brojevima nije apsolutno tačno nego uz neku grešku.

## Slide 16
Pretvaranje: REALNI DEKADNI BROJ  REALNI BINARNI BROJ
U dekadnom brojnom sistemu negativni brojevi se predstavljaju znakom “-” (pozitivni znakom “+” ili se znak izostavlja) napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrijednost broja.
U binarnom brojnom sistemu je ovakav način predstavljanja označenih brojeva nemoguć, jer računari mogu da prepoznaju samo dva znaka, a to su “0” i “1”. Samim tim je znakove “-” i “+” potrebno na neki način predstaviti pomoću “0” i ”1”.
Jedan od načina za zapis označenih brojeva u binarnom brojnom sistemu je pomoću znaka i apsolutne vrijednosti.
U ovom zapisu, apsolutnoj vrijednosti broja se na vodećem mjestu dodaje jedna cifra i to 0 ako je broj pozitivan i cifra 1 ako je broj negativan.

## Slide 17
SABIRANJE
PRAVILO ZA BINARNI SISTEM:
+ 0 1
0 0 1
1 1 0

## Slide 18
SABIRANJE

## Slide 19
SABIRANJE
Pomoću binarnog komplementa (način na koji radi procesor) - svaka cifra broja se zamijeni brojem koji nadopunjuje cifru do najvećeg broja u datom brojnom sistemu. Kod binarnog sistema se jednostavno 0 zamijeni sa 1 i obratno. Zahvaljujući komplementu, oduzimanje se svodi na sabiranje.

## Slide 20
ODUZIMANJE
Pomoću oktalnog komplementa (način na koji NE radi procesor) - svaka cifra broja se zamijeni brojem koji nadopunjuje cifru do najvećeg broja u datom brojnom sistemu.
Npr. 2 se zamjenjuje sa 5 jer mu upravo toliko nedostaje do broja 7 kao najveće cifre u oktalnom sistemu.

## Slide 21
MNOŽENJE

## Slide 22
DIJELJENJE
110.12 : 11.012 = 110102 : 11012 = 102
1101
00
0
0
10101.0012 : 11.012 = 1010100.12 : 11012 = 110.12
1101
10000
1101
110
0
1101
1101
0

## Slide 23
ZADACI ZA VJEŽBU I DOMAĆI
2. Pretvori u binarni brojni sistem:
  9.62510=
  27.3510=
3. Pretvori u dekadni brojni sistem:
  101.012=
  11001.11012 =
1. Pretvori u ostale brojne sisteme:
  9410
  32710
  81710
  1010112
  100010012
  11110111102
  548
  3278
  9C16
  3E716

## Slide 24
ZADACI ZA VJEŽBU I DOMAĆI
4. Sabrati:
  9410+7810=
  10112 +1012=
  1010112 +100112=
  548 +368=
  3278 + 638=
  9C16 + F16 =
  3E716 + D516 =
6. Pomnoži:
  75103110=
  10112  1012=
  1010112  100112=
5. Oduzmi:
  9410-7810=
  10112 -1012=
  1010112 -100112=
  548 -368=
  3278 - 638=
  9C16 - F16 =
  3E716 - D516 =

## Slide 25
HVALA NA PAŽNJI