## Slide 1: PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
HIDROELEKTRANE
-glavni djelovi-

## Slide 2
Brane ili pregrade
• Brane ili pregrade su građevine koje imaju višestruku namjenu:
- da skrenu vodu s njezinog prirodnog toka prema zahvatu HE,
- da podignu nivo vode radi većeg pada i
da omoguće akumulaciju vode.
• Postoje dva osnovna tipa brana:
- visoke i
- niske .
U visoke brane spadaju sve brane kod kojih visina od temelja do krune je veća od 15 m, ili visina veća od 10 m ali s krunom dužom od 500 m.
Sve ostale se smatraju niskim.

## Slide 3
• Brane, u zavisnosti od materijala od kojega se grade,
mogu biti:
masivne (grade se od kamena, a češće od armiranog
betona) i
nasute (zemljane, a grade se od homogenog ili
nehomogenog materijala).
Na masivnoj brani se razlikuje uzvodni dio (uzdignut iznad korita),tzv. tijelo brane, koje se suprostavlja pritisku vode, i nizvodni dio, najčešće u obliku ploče položene po koritu, koji se zove slapište.
U elektroprivredi se najčešće koriste visoke brane, masivne ili nasute. Masivne brane danas se isključivo grade od betona.Kod njih sa vodonepropusnost postiže izborom betona.

## Slide 4: GRAVITACIONE (MASIVNE BETONSKE) BRANE
1-USTAVA
2-KRUNA BRANE
3-KONTROLNA GALERIJA
4-NEPRELIJEVNI TIP BRANE
5-PRELIJEVNI TIP BRANE
6-INJEKCIONA ZAVJESA
7-TEMELJNI PRAG
8-PRISTUPNA GALERIJA

## Slide 5
BETONSKE LUČNE BRANE
Oslonac (bok)brane
Centralni ugao

## Slide 6
Primjer lučne brane

## Slide 7
U grupu lučno-gravitacionih brana spadaju brane koje imaju elemente i gravitacionih i lučnih brana.
Zbog njihove relativno velike debljine dio opterećenja se prenosi na temelje u dnu brane, a ostali dio na bokove.
Lučno-gravitacione brane djelimično težinom,a djelimično oblikom i konstrukcijom obezbjeđuju stabilnost.
Primjer lučno-gravitacione brane dat je na slici.

## Slide 9: Šematski prikaz hidroelektrane
Mašinska zgrada

## Slide 11
Zahvat
Zahvat ima zadatak da vodu zaustavljenu od pregrade primi i uputi prema centrali. Razlikuju se dva osnovna tipa zahvata i to :
Zahvat na površini vode i
Zahvat ispod površine vode
Zahvat na površini vode izvodi se kada je pregrada niska pa je nivo vode iza pregrade praktički konstantan.

## Slide 12
Zahvat na površini vode izvodi se kada je pregrada niska pa je nivo vode iza pregrade praktički konstantan. (sl. 1)
Sl.1

## Slide 13
Zahvat ispod površine vode izvodi se kada nivo vode tokom godine je promjenljiv (akumuliranje u kišnom periodu, a iskorištavanje u sušnom periodu). U ovom slučaju zahvat treba postaviti na najnižu tačku do koje će se spuštati nivo vode

## Slide 14
Dovod vode spaja zahvat s vodnom komorom.
Dovod vode može biti izgrađen kao:
kanal ili
tunel.
Kanal može biti:
-otvoreni (sl. 1) i
-zatvoreni (sl.2)
Sl.1
Sl.2

## Slide 15
Tunel može biti izgrađen kao:
gravitacioni ili
pod pritiskom.
U gravitacionom tunelu voda teče slobodno i ne ispunjava cio tunel, pa je za promjenu doticanja vode potrebno mijenjati otvor u zatvaračnici i na zahvatu
Presjek gravitacionog tunela

## Slide 16
Cjevovod pod pritiskom služi za vođenje vode iz vodne komore do turbine. Najčešće se izrađuju od čelika, a za manje padove i od betona.
Prema svom smještaju mogu biti položene po površini terena ili smještene u tunelu.

## Slide 17
Elementi HE

## Slide 18
Podjela hidroelektrana:
Prema količini vode i visini vodenog pada koji koriste, razlikuju se:
hidroelektrane sa visokim padom i relativno malom količinom vode
hidroelektrane sa srednjim i niskim padom
hidroelektrane sa niskim padom i relativno velikom količinom vode

## Slide 19
Za niski pad (do približno 40 metara) koriste se takozvane Kaplanove turbine koje rade slično kao i Francisove turbine, s tim da je broj lopatica daleko manji.
Niski pad (niskog pritiska)

## Slide 20
Za srednji pad (do 200 metara) koriste se takozvane Francisove turbine, kod kojih provodni dio s lopaticama okružuje kružni dio turbine. U provodnom dijelu ovih turbina potencijalna se energija vode samo djelimično pretvara u kinetičku tako da sa određenim nadpritiskom dospijeva u kružni dio (točak) i njemu predaje svoju energiju.
Srednji pad (srednj pritisak)

## Slide 21
Za visoke padove (preko 200 metara) primjenjuju se takozvane Peltonove turbine kod kojih se potencijalna energija vode u provodnom dijelu potpuno pretvara u kinetičku i u obliku vodenog mlaza pokreće lopatice turbine pretvarajući kinetičku energiju u mehaničku.
Visoki pad (visoki pritisak)